PROGNÓZA, KONCEPCE A STRATEGIE OCHRANY PŘÍRODY

A KRAJINY V PRAZE

II. Návrhová část

zhotovitel: U-24, s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování

Praha 2008

Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v Praze

Objednatel: Útvar rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace Oprávněná osoba ve věcech technických: Mgr. M. Fejfar

Zhotovitel: U-24, s.r.o., Atelier pro urbanismus a územní plánování Zastoupený: Ing. V. Mackovičem, jednatelem

Kooperující osoby:

ATEM, spol. s r.o.

Ing. A. Šimčíková, GREEN DESIGN

Doc. RNDr. V. Ziegler, CSc.

Kolektiv autorů:

Prof. Ing. arch. Miroslav Baše

Mgr. Lucie Brejšková

Ing. Terezie Cuhrová, Ph.D.

Doc. PhDr. Petr Dostál, CSc.

Ing. arch. Tomáš Havrda

Ing. Tomáš Just

Bc. Tomáš Kafka

Mgr. Jan Karel

Ing. Vladimír Mackovič

Ing. Stanislav Mach

Ing. Václav Píša, CSc.

RNDr. Jan Řezníček

Ing. Milan Říha

Ing. Alena Šimčíková

Ing. Jan Tvrdý

Ing. Kateřina Vaculová

Ing. Květoslava Zelenková

Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

Geografické informační systémy, geografické analýzy, zpracování grafických výstupů: Ing. Václav Píša, CSc. Ing. Milan Říha Bc. Tomáš Kafka

Praha 2008

Obsah

Předmluva	3

Vstupní rozvaha o přístupu ke strategii ochrany přírody a krajiny na území hl. m. Prahy	4

Rámcový přehled hlavních cílů koncepce	6

Formulace vizí	8

Vize: „Zachování pestrosti přírodního prostředí“	8

Vize: „Volná krajina a veřejné prostory“	10

Vize: „Rekreace za rohem, relaxace co by kamenem dohodil“	12

Vize: „Zelené radiály“	13

Vize: „Zelené tepny a vlásečnice pro pěší a cyklisty“	15

1 Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice	17

1.1 Lesní hospodářství	18

1.1.1 Lesnatost území	18

1.1.2 Stanovištně odpovídající a přírodě blízké lesní ekosystémy	19

1.1.3 Lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí	20

1.1.4 Územní systém ekologické stability z hlediska lesního plánování	21

1.1.5 Natura 2000 z hlediska lesního hospodářství	21

1.1.6 Zdravotní stav lesů	22

1.2 Zemědělství	24

1.2.1 Struktura půdního fondu	24

1.2.2 Zemědělská výroba	24

1.2.3 Koncepce dlouhodobé ochrany a využití zemědělského půdního fondu	25

1.3 Vodní hospodářství	26

1.3.1 Stávající situace a trendy ve vodním hospodářství	26

1.3.2 Cíle a doporučení k zajištění prioritních úkolů v oblasti vodního hospodářství v Praze	26

1.3.3 Obnova a revitalizace pražských nádrží	30

1.3.4 Biotopy stojatých vod a mokřadů	31

1.3.5 Posílení retenční schopnosti krajiny	31

1.3.6 Záplavová území	32

1.3.7 Odvodnění území	33

1.4 Cestovní ruch a rekreace	35

1.4.1 Stávající situace a trendy v rekreaci a cestovním ruchu z hlediska ochrany přírody	35

1.4.2 Cíle a doporučení k zajištění prioritních úkolů v oblasti rekreace	35

1.4.3 Návrh přírodně rekreačních vazeb v zázemí Prahy	39

1.5 Doprava	59

1.5.1 Stanovení základních parametrů rozvoje dopravy z hlediska ekologické únosnosti území	59

1.5.2 Zajištění průchodnosti krajiny	61

1.6 Ochrana nerostného bohatství	62

1.7 Územní plánování	63

1.7.1 Úvod	63

1.7.2 Kategorizace území	64

1.7.3 Závěry a doporučení pro územní plánování vyplývající z podkladových studií	65

2 Prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny	70

2.1 Úkoly a opatření v oblasti obecné ochrany	71

2.1.1 Shrnutí analytické části	71

2.1.2 Územní systém ekologické stability - ÚSES	72

2.1.3 Krajinný ráz	74

2.1.4 Přírodní parky	75

2.1.5 Významné krajinné prvky	76

2.1.6 Druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin	77

2.1.7 Celoměstský systém zeleně	78

2.1.8 Zásady podpory realizace zeleně v jednotlivých pásmech sídelního útvaru	81

2.1.9 Vodní ekosystémy	84

2.1.10 Lesní ekosystémy	86

2.1.11 Zemědělské ekosystémy	89

2.2 Úkoly a opatření v oblasti zvláštní ochrany přírody	91

2.2.1 Zvláště chráněná území	93

2.2.2 Soustava NATURA 2000	97

2.2.3 Přírodní rozmanitost území (ekosystémová diverzita)	97

2.2.4 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů	99

2.2.5 Invazní druhy	100

2.2.6 Památné stromy	100

2.3 Úkoly v oblasti ekonomických nástrojů	102

2.4 Úkoly v oblasti informačních nástrojů	104

2.4.1 Východiska	104

2.4.2 Návaznost na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty	105

2.4.3 Návrhy opatření	106

2.5 Mezikrajská a mezinárodní spolupráce	109

2.5.1 Mezikrajská spolupráce	109

2.5.2 Mezinárodní spolupráce	109

2.6 Ekonomické vyhodnocení	111

2.6.1 Zdroje financování navržených opatření	111

2.6.2 Rozpočet hl. m. Prahy	111

2.6.3 Státní rozpočet	113

2.6.4 Národní fondy	113

2.6.5 Strukturální fondy Evropské unie	117

2.6.6 Fond soudržnosti	119

2.6.7 Nadnárodní a meziregionální spolupráce	120

2.6.8 Využití soukromých investic	120

2.7 Shrnutí a závěry	121

2.8 Stanovení indikátorů	124

Předmluva

Vstupní rozvaha o přístupu ke strategii ochrany přírody a krajiny na území hl. m. Prahy

Podstata strategie spočívá v návrhu systémové reakce na zjištěné trendy vývoje, v daném případě ochrany živé a neživé přírody. Nelze ji nahradit pouhým shrnutím doporučení jak vyřešit aktuální problémy v ochraně přírody a krajiny, které existují v době zpracování strategie. Přijaté řešení musí být akceptovatelné pro široké politické spektrum, čímž se předejde povolebním změnám a úpravám přijaté strategie.

„Koncepce ochrany přírody a krajiny na území hlavního města Prahy“ vychází při formulaci strategických záměrů a cílů nejen ze všeobecně platných principů, zásad a potřeb ochrany přírody, ale zohledňuje také specifické atributy řešeného území. V daném případě lze označit za směrodatné zejména níže uvedené skutečnosti:

- (na) území hlavního města Prahy:

- existuje množství cenných lokalit živé a neživé přírody a relativně zachovalých segmentů krajiny, které reprezentují široké spektrum přírodovědně nadprůměrných hodnot území,

- představuje trvalou součást historického osídlení české kotliny. V sídelní struktuře České republiky má hlavní město Praha dominantní postavení. Také v evropském měřítku plní pražská aglomerace důležité funkce v sídelní struktuře kontinentu. S uvedenými skutečnostmi souvisí mimo jiné:

- soustavné nároky na změny stávajícího způsobu využití různých částí správního území hlavního města Prahy,

- existence specifických režimů v území, které se odvíjejí od jeho intenzivní urbanizace,

- nadměrná zátěž území vyvolaná vysokou koncentrací obyvatel,

- zájmy ochrany přírody a požadavky obyvatel se – na relativně malém území – často překrývají a dostávají do vzájemného střetu. Pro vyřešení vzájemných střetů nelze akceptovat ani jednu ze dvou krajních možností:

- nevratné znehodnocení přírodovědně hodnotných ploch v území,

- výrazné snížení počtu obyvatel v území nebo dokonce vznik oblastí bez obyvatel s cílem umožnit „bezzásahový“ vývoj přírodních složek v území.

Řešení tedy spočívá v hledání kompromisního režimu využití území, který by na jedné straně umožnil dlouhodobou existenci a vývoj přírodních a přírodě blízkých společenstev, stabilizaci potřebného rozsahu odpovídajících biotopů a dlouhodobé zachování hodnotných lokalit neživé přírody. Na druhé straně musí dohodnuté kompromisy umožnit další vývoj sídelní aglomerace a vytvořit odpovídající obytný standard prostředí pro její obyvatele.

S ohledem na relativně malé území je třeba upřednostňovat řešení, u kterých se na konkrétní ploše uplatní překryv neantagonistických funkcí (například zatravnění údolních poloh zvýší vodní retenci území, posílí ekologickou stabilitu, zvýší rekreační atraktivitu území).

Jeden z důležitých nástrojů pro hledání potřebných kompromisů představuje proces územního plánování. Ve srovnání s ostatními kraji, pro které se také zpracovávaly „Prognózy, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny“, lze na území hlavního města Prahy účinněji využívat nabídku specifikovanou ve Stavebním zákoně. Hlavní město Praha pro své území pořizuje:

- územně analytické podklady, včetně rozboru udržitelného rozvoje (RUR), na úrovni obce s rozšířenou působností. Zákon předpokládá pravidelné aktualizace RUR, při nichž lze ověřovat zpětnou vazbu realizovaných záměrů, změn v území či provedených opatření v měřítku katastrální mapy.

- územní plán hlavního města Prahy, který ve vydané podobě bude představovat závazný dokument pro využívání území. Územní regulativy vztažené k jednotlivým funkčním plochám mohou vyjadřovat přijatý kompromis pro dlouhodobé užívání území.

- územně analytické podklady, včetně rozboru udržitelného rozvoje (RUR), na úrovni kraje. Zákon předpokládá pravidelné aktualizace RUR, při nichž lze ověřovat zpětnou vazbu realizovaných záměrů, změn v území či provedených opatření v regionálním měřítku.

- zásady územního rozvoje. Územně plánovací dokument vytvářející prostor pro řešení regionálních záležitostí a vazeb.

Mezi základní nástroje ochrany přírody nezbytně patří výchova, vzdělávání a osvěta zaměřená na principy smysluplné ochrany přírody. Setrvačnost nevhodných zvyků a zlozvyků ve vztahu k přírodnímu prostředí je značná a nelze je jiným způsobem eliminovat. Výchova má generační rozměr, je tedy nutné v prvé řadě vycházet z výchovy dětí a mládeže ve vztahu k přírodě. Výsledný příznivý efekt výchovy a osvěty podmiňuje její soustavnost a široká působnost. Cílem je tedy zejména výchova dětí a mládeže a pravidelná a soustavná osvěta obyvatel a návštěvníků Prahy se zaměřením na principy ochrany přírody na území hlavního města Prahy.

Nezbytnou součást strategie představuje způsob vyhodnocování její účinnosti, posouzení potřebných korekcí apod. Ve vztahu k přírodnímu prostředí se jedná zejména o specifikaci bioindikátorů, které umožní zejména:

- vyhodnocování vývoje přírodních společenstev,

- vyhodnocování zpětné vazby realizovaných opatření v území,

- vyhodnocování změn struktury území.

Rámcový přehled hlavních cílů koncepce

Z úvodní rozvahy lze odvodit hlavní cíle koncepce ochrany přírody na území hlavního města Prahy:

- Zachování širokého spektra daných přírodních podmínek zejména:

- preferencí ochrany lokalit se zvýšenými či jedinečnými hodnotami živé a neživé přírody,

- stabilizací sítě zvláště chráněných území a její případné systémové doplňování ze spektra pravidelně hodnocených, dlouhodobě sledovaných a systémově doplňovaných lokalit se zvýšenou přírodovědnou hodnotou,

- nepřipouštěním další zástavby v přímém kontaktu s hranicí lokalit se zvýšeným významem pro ochranu přírody a krajiny (zvláště chráněná území, přírodní parky, biocentra apod.),

- soustavným vyhodnocováním účinnosti ochranných pásem, případně sledováním potřeby jejich vyhlášení,

- sledováním dopadů návštěvnosti zvláště chráněných území a na základě výsledku jejich vyhodnocení v případě potřeby navrhnout a zajistit potřebná kompenzační opatření,

- zajištěním potřebného managamentu zvláště chráněných území včetně jejich preventivní ochrany před invazními organismy,

- zajištěním soustavného vědeckého výzkumu reprezentativních lokalit zvláště chráněných území. Výsledky promítat do potřebných opatření (např. úprava managamentu, vymezení nebo rozšíření ochranného pásma).

- Smysluplné využití přírodního a plošného potenciálu zemědělské půdy zastoupené na území hlavního města Prahy zejména pro:

- preferenci mimoprodukčních funkcí příměstské krajiny (zvýšení vodní retence území, posílení ekologické stability území, zvýšení nabídky ploch vhodných pro každodenní rekreaci, apod.),

- vyřešení územních problémů, které souvisejí zejména s ochranou přírody a krajiny.

- Výrazné zpomalení nepříznivého trendu úbytku zemědělské půdy jejím převodem do kategorie zastavěné a zpevněné plochy.

- Zvýšení nízkého podílu lesů zalesněním vybraných částí zemědělské půdy.

- Zajištění certifikovaného, ekologicky a sociálně šetrného lesního hospodaření ve všech lesích na území hl. m. Prahy.

- Založení přírodně rekreačních parků s cílem „odlehčit“ rekreací přetíženým zvláště chráněným územím.

- Využití části zemědělské půdy pro přírodě blízké formy protipovodňové ochrany (rozlivová území, suché poldry).

- Zajištění systémové prostupnosti městské a příměstské krajiny zejména pro pěší a cyklisty (účelové komunikace a stezky dimenzovat včetně doprovodné vegetace).

- Neztratit potenciál veřejných ploch zeleně na sídlištích (například zahušťováním výstavby).

- Účinněji koordinovat ochranu přírody a krajiny na hranicích se sousedními správními obvody (návaznost prvků ÚSES, krajinná opatření v dílčích povodích zasahujících do vícero správních území apod.).

Formulace vizí

Nezbytnou součást každé strategie představují vize, ke kterým má strategie směřovat. Výše uvedené úkoly ochrany přírody a krajiny, vyplývající z výsledků analytické etapy, jsou podkladem pro formulaci dále uvedených dlouhodobých vizí. Jejich postupná realizace prostřednictvím průřezových opatření přispěje k systémovému řešení zjištěných nepříznivých trendů a z nich vyplývajících problémů a deficitů.

Vize: „Zachování pestrosti přírodního prostředí“

Charakteristika současného stavu a strategického cíle:

Ve srovnání s obdobně intenzivně urbanizovanými prostory charakterizuje území hlavního města Prahy relativně vysoká biodiverzita prostředí a pestrost živé i neživé přírody. Jejich dlouhodobé zachování představuje jeden ze základních strategických cílů.

Zejména plošně nadměrně koncipovaný rozvoj sídel a projevy globalizace v urbanizaci území mají negativní průměty do území. Ty znehodnocují jeho přírodní a přírodě blízké složky a unifikují jak výstavbu, tak pozměněné prostředí.

Charakteristika a zdůvodnění vize:

Biodiverzita území se odvíjí od jeho pestrého biogeografického členění, které se projevuje mimo jiné širokým spektrem zastoupených biotopů. Vyjadřuje ji relativně vysoký počet zvláště chráněných území (ZCHÚ), značný podíl ZCHÚ z celkové výměry správního území, rozmanitá struktura půdního fondu a různorodost vodního režimu v území. Biodiverzitu nepříznivě ovlivňuje množství a rozmístění migračních bariér, nevhodný management území a intenzivní antropogenní využití území (land use).

Negativní ovlivnění biodiverzity může dále způsobit snižování podílu chráněných ploch, postupné „okrajování” ZCHÚ, těsné „uzavření“ ZCHÚ okolní zástavbou, neúměrné zatížení ZCHÚ rekreanty, vytváření dalších migračních bariér, narušení přirozeného vodního režimu, nivelizace terénu.

Poznámka: Řadu těchto jevů lze ovlivnit řešením územního plánu a formulací územních regulativů, které mohou být vztaženy k jednotlivým funkčním plochám.

Návrhy opatření:

- Péče o stávající zvláště chráněná území:

- zabezpečení potřebného managementu (odbornost, finance atd.),

- zajištění dlouhodobého výzkumu lokalit s cílem zprostředkovat zpětnou vazbu na vývoj chráněných společenstev a na vlivy z navazujícího území; zjištěné informace vyhodnotit a dle potřeby promítnout například do upřesnění rozsahu lokality, úpravy či doplnění managementu, stanovení potřebného rozsahu či režimu ochranného pásma apod.,

- důsledná územní ochrana ZCHÚ (minimalizovat či zcela vyloučit znehodnocení chráněné plochy výstavbou, úpravami terénu, ovlivněním vodního režimu, změnou půdního chemismu),

- posouzení potřeby návrhu či úpravy ochranného pásma a uplatňování jeho režimu,

- návrhy a realizace opatření k odlehčení návštěvnosti lokality (zkvalitnit či rozšířit nabídku městského systému zeleně v blízkosti chráněné lokality).

- Doplnění spektra chráněných území:

- odpovídající územní ochrana vybraných hodnotných velkoplošných segmentů pražské krajiny,

- spektrum „maloplošných“ lokalit zvláště chráněných území doplňovat na základě pravidelného vyhodnocování vývoje a výskytu chráněných a ohrožených druhů fauny a flóry.

- Územní ochrana přírodovědně hodnotných lokalit:

- inventarizace, výzkum, vyhodnocování jejich významu, potenciálního ohrožení a potřebného managementu,

- vymezení na úroveň pozemku, řešení vlastnických vazeb,

- zajištění jejich územní ochrany (například regulativy územního plánu).

- Realizace územního systému ekologické stability (ÚSES):

- vyhodnocení limitů a překážek realizace nefunkčních částí ÚSES (finanční náročnost, výsledný efekt, vlastnické vazby apod.),

- návrh harmonogramu realizace, projektové a materiálové zabezpečení realizace chybějících prvků ÚSES,

- vytvořit databázi ploch připravených k realizaci chybějících prvků ÚSES (zejména vlastnicky a projektově) jako nabídku pro umístění náhradních výsadeb za investiční činnost.

- Péče o významné krajinné prvky (VKP):

- VKP zajišťují heterogenitu prostředí zejména na místní úrovni; jejich dlouhodobá stabilizace v území představuje jednu z nezbytných podmínek zachování přírodní heterogenity; při změnách stávajícího využití území preferovat řešení, která existující VKP zachovají a zakomponují do připravované změny,

- důsledně sledovat a vyhodnocovat evidované spektrum významných krajinných prvků registrovaných i potenciálně vhodných k registraci,

- průběžně doplňovat spektrum VKP potenciálně vhodných k registraci,

- zajistit jednoznačné vymezení a následnou evidenci významných krajinných prvků ze zákona; na základě tohoto podkladu zajistit jejich důslednou územní ochranu; pozornost věnovat zejména územní ochraně údolních niv (například před výstavbou, zpevňováním ploch, rozsáhlejšími terénními úpravami, výkopy měnícími vodní poměry v nivě),

- v dlouhodobém měřítku postupně a systémově revitalizovat údolní nivy v zastavěném území sídel s cílem zvýšit jejich heterogenitu a vytvořit prostory se zvýšeným významem pro přírodní, vodohospodářské a rekreační funkce území; plochy navazující na vodoteče systémově (zejména bez střetu s prvky ÚSES, které bývají v návaznosti na vodoteče vymezovány) zapojit do sítě bezkolizních stezek pro pohyb pěších a cyklistů.

Vize: „Volná krajina a veřejné prostory“

Charakteristika současného stavu a strategického cíle:

Volné prostory představují nezbytnou součást městského i krajinného prostředí. Intenzivní urbanizace a suburbanizace území zmenšuje jejich rozsah. Dlouhodobým cílem je – v souladu s principy udržitelného rozvoje – vymezení nezastavitelných segmentů krajiny a jejich setrvalá územní ochrana. „Volná krajina“ představuje jedinečný atribut zázemí města.

Obdobný význam v zastavěném území mají pro obyvatele města veřejná prostranství a veřejně přístupné městské prostory. Zachování stávajících a vytváření nových veřejných prostranství představuje nezastupitelný předpoklad společenského soužití obyvatel města a dalších potřeb sociálního pilíře. Obvyklou součástí veřejných prostorů jsou plochy zeleně, které zvyšují jejich hodnotu a polyfunkční charakter.

Charakteristika a zdůvodnění vize:

Příměstská krajina má zásadní význam pro každodenní rekreaci a relaxaci v přírodním prostředí. Z dalších funkcí příměstské krajiny, které jsou vázány na „volnou krajinu“, lze uvést podmínku pro existenci širokého spektra biotopů. Na ně jsou vázána společenstva požívající zvláštní i obecné ochrany přírody. Volná krajina plní různé funkce vodního režimu (vodní retenci, protipovodňovou ochranu, vodní zdroje apod.). Příznivě ovlivňuje mikroklima – provětrávání území, přispívá k vyrovnávání extrémních teplotních poměrů. V daném území existuje významný rozsah nadprůměrně kvalitních půd, s vysokou přirozenou produkční schopností. Zajištěním jejich dlouhodobé existence bude ochráněna komparativní výhoda vyplývající z přírodního potenciálu území.

To jsou příklady vybraných důvodů, proč by se nemělo zastavěné území města plošně kontinuálně rozšiřovat až k jeho správní hranici. Výše uvedené funkce příměstského území totiž prakticky nelze technicky ani jinak plnohodnotně nahradit.

Od roku 1990 vzniká za správní hranicí hlavního města Prahy prstenec zastavěného území. Plošně se rozšiřuje obytná zástavba původních zemědělských obcí jak na území Prahy, tak nejbližších okresů Středočeského kraje. V návaznosti na dálnice a další nadřazené komunikace vznikají v těsné blízkosti hranice Prahy rozsáhlé komerční a skladové komplexy.

Prvoplánová kritéria pro hodnocení ekonomické výhodnosti nové výstavby jsou faktorem, který u nových ploch vede mimo jiné ke snaze minimalizovat rozsah veřejných ploch. Tyto plochy nepřinášejí přímý ekonomický efekt majiteli pozemku. V již zastavěném území jsou veřejné prostory „erodovány“ pro privátní účely. Přímý ekonomický efekt veřejných prostorů nelze konkrétně vyčíslit, ale pro sociální a sociologické prostředí města jsou v dlouhodobém měřítku nenahraditelné.

Návrhy opatření:

- Vymezit v územním plánu nezastavěné území a zajistit jeho důslednou administrativní ochranu. Radikálně snížit rozsah schvalovaných změn ÚP, které přemění části nezastavěného území v zastavitelné plochy. Výjimky, které nemohly být známy v době pořízení územního plánu, připouštět jen v odůvodněných případech a ve veřejném zájmu.

- Reagovat na komerční podstatu vzniku suburbií. Další plošný vývoj města regulovat tak, aby rozsah vyhrazených a veřejných ploch byl úměrný vůči soukromým parcelám. Jednu z možností představuje vyrovnávání rozdílu mezi cenou stavebních pozemků a cenou veřejných ploch.

- Výhledový počet obyvatel by měl korespondovat s možnostmi zajistit ve správním území hlavního města Prahy kvalitní obytný standard (včetně dostatečně dimenzovaných veřejných prostor v zastavěném území i za jeho hranicí). Z dlouhodobého hlediska by měla být prioritou Prahy setrvalá kvalita obytného prostředí a ne vysoké ekonomické zhodnocení nemovitostí na úkor poddimenzovaného urbanistického řešení. U každé připravované výstavby vyžadovat dodržení odpovídajícího podílu veřejných prostranství a ploch s vegetací. Nelze připustit jen odkaz na stávající plochy vegetace v okolí připravované výstavby.

- Vyhodnotit potenciál současně zastavěného území z hlediska potřeb přestavby, dostavby a revitalizace stávající zástavby, rozsah bytového odpadu, rozmístění a rozsah brownfields. Cílem je připravit srovnatelnou, respektive atraktivnější nabídku ploch pro výstavbu ve srovnání s výstavbou na „zelené louce“. Vytvořit atraktivnější alternativu k plošnému rozšiřování zástavby na úkor volné krajiny a nabídnout kritéria pro posouzení potřeby nové výstavby. Tímto způsobem přispět ke snížení tlaku na výstavbu v příměstské krajině.

- Posouzení přírodního a rekreačního potenciálu dosud nezastavěného území s cílem navrhnout a zdůvodnit dlouhodobou nezastavitelnost vybraných prostor a segmentů volné krajiny. Zdůvodnění by mělo vycházet dle možnosti z exaktně stanovených kritérií. Jedná se především o jejich zvýšené hodnoty (přírodovědné, vodohospodářské, půdní, rekreačního potenciálu apod.).

- Prostřednictvím krajinářských územních studií preventivně (v dostatečném předstihu) prověřovat  územní dopady rozsáhlejších investičních záměrů (např. dopravní stavby, obytné soubory, rekreační a sportovní areály). Řešení zpracovat pro celá dotčená místa krajinného rázu či jinak logicky vymezené segmenty krajiny (např. dílčí povodí). Zjištěné zvýšené přírodní a krajinářské hodnoty a potenciály zejména dosud nezastavěné příměstské krajiny. Výsledky promítnout jako limity a podmínky pro projektové řešení připravovaného záměru.  Studie by měly obsahovat návrh stabilizace základních mimoprodukčních funkcí v zadaném území a námětovou formulaci územních a prostorových regulativů, vztažených k funkčním plochám.

- Zemědělství a lesnictví by v těchto prostorech mělo plnit především mimoprodukční funkce. Produkční využití těchto ekosystémů by bylo jen v doplňkové míře.

- Účinněji a důsledně zajistit územní ochranu stávajících veřejných prostor. Rekonstrukce a návrhy nových inženýrských sítí na veřejných prostranstvích s plochami zeleně řešit tak, aby vznikaly ucelené plochy, na kterých by byla možná nekonfliktní výsadba dřevin.

- V dokumentacích řešících využití zastavitelného území důsledně vyžadovat, aby navržené řešení obsahovalo odpovídající podíl veřejných ploch a ploch zeleně s dostatečnými prostorovými parametry. Již na této úrovni sledovat, zda plochy navržené pro zeleň jsou ucelené a nejsou blokovány ochrannými pásmy inženýrských sítí.

Vize: „Rekreace za rohem, relaxace co by kamenem dohodil“

Charakteristika současného stavu a strategického cílu:

Rekreace a relaxace se stává stále důležitější pravidelnou součástí lidských aktivit. Plochy s přírodními prvky představují vhodné prostředí pro tyto aktivity. Sledování návštěvnosti vybraných částí příměstských lesů a devastace chráněných území dokládá růst jejich intenzivního rekreačního využití. Na jedné straně pobyt v přírodě představuje z hlediska fyzické i psychické relaxace nejpřirozenější prostředí. Na druhé straně však vysoká hustota obyvatel a nedostatek vhodných ploch zapříčiňuje devastaci chráněných lokalit přírody.

Rozšíření kapacit a doplnění spektra nabídky rekreačních a relaxačních možností v přírodě blízkém prostředí a v příznivém dosahu obytných souborů představuje další strategický cíl.

Charakteristika a zdůvodnění vize:

Pro všechny věkové skupiny obyvatel města bude vytvořena v obytných souborech a jejich návaznosti možnost každodenní rekreace a relaxace. Vhodné prostory s vysokým podílem ploch veřejné zeleně budou dostupné v krátkém časovém intervalu po bezpečné účelové stezce. Tyto systémově propojené pěší a cyklistické stezky navrhovat a vybavit tak, aby již bezpečný přesun v kvalitním prostředí mohl být součástí relaxace. Nabídka vhodných ploch ke krátkodobé rekreaci a relaxaci představuje jednu ze základních podmínek kvalitního obytného standardu města.

Kromě příznivých dopadů na psychickou, fyzickou a společenskou pohodu obyvatel tato vize také přispěje ke snížení nadměrné zátěže zvláště chráněných území přírody či prvků ÚSES na území hlavního města Prahy. Tento efekt zdůvodňuje zařazení této vize do koncepce ochrany přírody. Vize úzce souvisí s vizemi „Zelené tepny …“ a „Zelené radiály“.

Návrhy opatření:

- Soustava ploch pro volný čas. Plochy charakterizuje výrazný podíl rostlého terénu a vegetace s druhovou skladbou dřevin, která odpovídá jak daným přírodním podmínkám, tak zvýšené rekreační zátěži. Plochy jsou rozmístěny v docházkové vzdálenosti od obytných souborů. Základní jednotku tvoří dostatečně dimenzovaná plocha (pro rekreaci, relaxaci i pro existenci dřevin). Při návrhu vycházet ze systémového doplnění celoměstského systému zeleně.

- Z hlediska významu a dostupnosti rozlišit v systému celoměstskou, obvodní a místní úroveň. V soustavě jsou plochy propojeny a vytvářejí dílčí, vzájemně navazující okruhy a jejich vzájemnou prostupnost zajišťují propojující radiály.

- Bezkolizní pohyb pěších a cyklistů mezi plochami a obytnými soubory umožňují dostatečně dimenzované účelové stezky. Odpovídající vegetační doprovod představuje jeden z nezbytných atributů těchto účelových komunikací.

- Potřebný standard soustavy podmiňují dostatečné parametry, bezpečnost, pravidelná údržba a odpovídající vybavenost.

- Na celoměstské úrovni systém nabídne možnost přepravy pro návštěvníky se sníženou mobilitou.

- V uzlových bodech je soustava navázána na městskou hromadnou dopravu. Týká se především celoměstské a dle potřeby obvodní úrovně.

- Návrhem doprovodného programu, spektrem nabídky, speciálním zaměřením se zajistí atraktivita dílčích částí soustavy. Spektrum nabídky by mělo přispět k jejímu celoročnímu využití.

- Zajistit dostatečnou a pravidelnou údržbu ploch, vegetace i doplňující vybavenosti.

- Součástí soustavy je její systémové napojování na segmenty volné krajiny s rekreačním charakterem.

Vize: „Zelené radiály“

Charakteristika současného stavu a strategického cíle:

Stávající územní plán hlavního města Prahy obsahuje celoměstský systém zeleně. Jeho součástí jsou i radiální osy zeleně směřující vně správního území hlavního města Prahy. Z analytické etapy úkolu vyplývá nezbytnost intenzivnějšího propojení „pražské“ zeleně s ekologicky stabilnějšími segmenty krajiny na území sousedních okresů Praha-východ a Praha-západ. Celkové posílení přeshraničních přírodních vazeb bude přínosem jak pro přírodní a přírodě blízká společenstva na území hlavního města Prahy, tak rozšíří spektrum možností pro krátkodobou rekreaci obyvatel Prahy v přírodním prostředí.

Strategický cíl spočívá v upřesnění návrhu radiálních přírodních vazeb, které propojí území Prahy s jejím přírodním zázemím za správní hranicí hlavního města Prahy. Jejich dlouhodobou stabilizaci zajistit prostřednictvím procesu územního plánování. Jejich trasování na sousedních správních územích bude sledováno při vyjadřování k ÚPD dotčených sousedních obcí a ZÚR Středočeského kraje. Tato vize souvisí s vizí „Volná krajina“, zaměřuje se však především na radiální vazby sousedících regionů.

Dlouhodobě sledovaný záměr => systémově dotvořit polyfunkční přírodní zázemí Prahy, bývá v současnosti symbolicky označován jako "Zelený pás Prahy".

Charakteristika a zdůvodnění vize:

V území existují radiální vztahy jak přírodních systémů (ÚSES, vodoteče, provětratelnost území apod.), tak směřování rekreačních vazeb (turistické trasy, cyklistické okruhy, návštěva lesních komplexů, kulturní, přírodovědné, rekreační, sportovní či technické atraktivity a pamětihodnosti v širším zázemí Prahy).

Správní území hlavního města Prahy nemůže zajistit a pokrýt všechny potřebné funkce příměstského území. Postupující suburbanizace jak na území Prahy, tak ve Středočeském kraji tyto přírodní a rekreační vazby ohrožuje přerušením souvislou zástavbou. Vize také souvisí s vizemi „Rekreace za rohem …“ a „Zelené tepny …“.

V kapitole 1.4.2 je zpracován návrh radiálních přírodně rekreačních vazeb a podrobněji charakterizováno jejich vymezení. Vychází z dále uvedených principů.

Návrhy opatření:

- Postupná realizace nefunkčních prvků územního systému ekologické stability. Územně stabilizovat návaznost všech úrovní biokoridorů jak na území hlavního města Prahy, tak na území Středočeského kraje. Přes správní hranici jsou vymezeny i regionální biocentra. Návaznost vymezení ÚSES by měla být ověřena při zpracování územně analytických podkladů pro sousedící obce s rozšířenou působností (ORP). Do té doby je potřeba tuto záležitost sledovat individuálně, při projednávání územních plánů obcí, které sousedí se správním územím hlavního města Prahy.

- Plocha vymezená pro prvky ÚSES by měla být dimenzována s územní rezervou. V případě, že v souběhu s prvkem ÚSES je trasována turistická či cyklistická stezka, musí vymezená plocha umožnit jak umístění prvku ÚSES v metodikou daných prostorových parametrech ÚSES, tak účelové stezky potřebného standardu.

- Dlouhodobě sledovat a pravidelně vyhodnocovat zájmy zvýšené ochrany přírody a krajiny na správních hranicích. Z analytické etapy vyplývá, že existují krajinné segmenty, které svou kvalitou dosahují parametrů zvláště chráněných území. I když nebude předmětem blízkého období jejich vyhlášení, měla by být zajištěna jejich územní ochrana a celistvost. Cílem má být zajištění jejich územní ochrany tak, aby nedocházelo k trvalému snižování jejich kvality, případně ke snižování jejich plošného rozsahu v důsledku suburbanizace, jiné stavební činnosti či rozsáhlejších úprav terénu (těžba, velkoplošná sportovní zařízení, jako např. golf).

- Koordinovat revitalizaci říčních systémů (zvýšení retence povodí, protipovodňová ochrana apod.). Vodoteče propojují sousedící správní území. Charakter a struktura půdního fondu jejich dílčích povodí ovlivňuje vodní režim území a přírodní procesy, které v něm probíhají. Revitalizační a protipovodňová opatření mají smysl, pokud jsou řešena a realizována systémově na celém dotčeném povodí.

- Zpřístupnit cíle krátkodobé rekreace za správní hranicí hlavního města Prahy. Z hlediska rekreačního vyžití je příznivé, pokud lze zahrnout do rekreační aktivity i vlastní přesun za cílem rekreace (pěší, cyklisté). Jednu z podmínek atributu takového přesunu představuje atraktivita a kvalita přírodního prostředí, kterým je rekreační trasa vedena. Na dostatečně dimenzovaných trasách by měla být zajištěna nezbytná vybavenost a její údržba.

- Upřesnění krajinných segmentů s vysokými přírodními předpoklady pro zemědělskou produkci. Správní hranice rozděluje krajinné segmenty s přírodními předpoklady pro vysokou zemědělskou produkci. Těžiště těchto krajinných segmentů je na území Středočeského kraje. V některých případech jejich přirozené vymezení zasahuje až na území hlavního města Prahy. Posoudit, zda a v jakých případech by na území hlavního města Prahy měly být dlouhodobě stabilizovány krajinné segmenty s dominantní funkcí zemědělské produkce.

Vize: „Zelené tepny a vlásečnice pro pěší a cyklisty“

Charakteristika současného stavu a strategického cíle:

Postupně ubývá fyzicky náročných profesí a naopak se zvětšuje rozsah sedavých a psychicky náročných zaměstnání. Fyzickou zátěž a psychickou relaxaci poskytují různé aktivity volného času. Jeho součástí jsou i přesuny do a ze zaměstnání, za sportovními, rekreačními či kulturními aktivitami. V městském prostředí se potřebné přesuny často uskutečňují individuální automobilovou přepravou (IAP). Opět se jedná o psychicky náročnou činnost s nízkou fyzickou zátěží. Přitom automobilová doprava v městském prostředí dosahuje svých limitů. Jejich odstraňování je investičně a časově náročné.

Vize předpokládá vytvoření možnosti pro obyvatele města absolvovat část přesunů pěšky či na kole po účelové stezce. Mezi základní atributy těchto stezek patří bezpečný bezkolizní přesun v příznivém prostředí.

Charakteristika a zdůvodnění vize:

Chůze patří mezi nejpřirozenější lidský pohyb. V městském prostředí však ubývá důvodů a možností se bezpečně pohybovat v relativně zdravém prostředí. Trend zdravého životního stylu, který se začíná ve větší míře uplatňovat, doporučuje pravidelnou chůzi a jízdu na kole jako reflexi na převažující sedavý způsob života. Pro pěší cestu do zaměstnání, škol, k vybavenosti apod. se může rozhodnout větší podíl obyvatel, pokud budou mít možnost pohybovat se v bezpečném a příjemném prostředí.

Synergentní efekty se projeví ve větší zdravotní zdatnosti obyvatel, v jejich lepší psychické pohodě, ve snížení tempa nárůstu individuální automobilové dopravy.

S ohledem na skutečnost, že by došlo ke zvýšení podílu ploch vegetace v zastavěném území a ke snížení zátěže zvláště chráněných ploch a prvků ÚSES, je tato vize zařazena do koncepce ochrany přírody.

Tyto účelové komunikace dle možnosti trasovat dosud zachovalým přírodním prostředím. Nové trasy dimenzovat tak, aby v jejich návaznosti bylo možné realizovat doprovodnou vegetaci. Přesun po těchto komunikacích, v kvalitním prostředí, bude možné považovat za součást rekreace nebo relaxace. V zastavěném území účelové stezky či trasy vymezovat v celkové koordinaci s celkovým dopravním řešením. Vize úzce souvisí s vizemi „Rekreace za rohem …“ a „Zelené radiály“.

Návrhy opatření:

- Návrh základního systému pěších tras a cyklistických stezek (okruhy, radiály, kategorizace, rozmístění vybavenosti apod.) umožňující propojení obytných souborů s výrobními plochami, vybaveností, rekreačními lokalitami apod.

- Tři základní úrovně systému by tvořily:

- vnitřní a vnější okruh celoměstských „zelených promenád“,

- obvodní „zelené tepny“,

- místní „zelené vlásečnice“.

- Navržený systém rozpracovat v územním plánu a jako jeho součást jej projednat a po schválení zajistit postupnou realizaci.

- Navrhnout etapizaci jeho realizace (z hlediska nákladů, možnosti odstranění střetů, funkčnosti dílčích částí, možnosti využít ucelené části, vlastnických vazeb).

- Projekčně zadat dílčí části různým zpracovatelům – předpoklad větší kreativity.

- Účelové komunikace dle možnosti trasovat dosud zachovalým přírodním prostředím. Prostorově je dimenzovat včetně ploch potřebných pro bezkonfliktní růst doprovodné vegetace.

- V zastavěném území vytvářet systém navazujících či propojených pěších zón případně jen pěších promenád.

Výše uvedené vize se vzájemně překrývají a doplňují. Jsou také komentovány nebo rozpracovány v souvisejících oblastech. Výsledný efekt naplnění vizí by se příznivě promítl do sledovaných parametrů a kritérií ochrany přírody a krajiny, kladně by ovlivnil přírodní, fyzikální podmínky a estetické parametry zastavěného území a zlepšila by se fyzická a psychická pohoda obyvatel Prahy.

1 Cíle ochrany přírody a krajiny v regionální politice

1.1 Lesní hospodářství

1.1.1 Lesnatost území

Řešené území je charakteristické nízkou lesnatostí (cca 10 %). Lesní porosty nevytvářejí v území rozsáhlé komplexy a ani lesnatost navazujícího území sousedních okresů Praha-západ a Praha-východ není vysoká.

Pro zvlášť chráněná území přírody a pro územní systém ekologické stability na území hlavního města Prahy mají lesy zásadní význam (viz vysoký podíl zvláště chráněných území a prvků ÚSES vymezených na lesních porostech). S ohledem na vysokou koncentraci obyvatel přitom lesy plní ve značné míře také rekreační funkci.

V důsledku nízké lesnatosti dochází pochopitelně ke střetům mezi rekreačním využitím lesů a potřebou zajistit odpovídající režim ve zvláště chráněných územích přírody a krajiny a na plochách prvků ÚSES.

Strategický cíl: Zvýšení podílu lesů

Zalesňování zemědělské půdy představuje jednu z možností, jak zvýšit lesnatost území a přitom zachovat přirozený půdní potenciál. Mezi hlavní podmínky a kritéria pro zalesňování na území Prahy lze zařadit:

- Zajištění vhodných pozemků ( k zalesnění je nutné především využívat pozemky ve vlastnictví státu a obcí (zalesněné plochy budou plnit zejména mimoprodukční funkce ve veřejném zájmu a pro veřejnost). Plošnými nároky pro záměry ve veřejném zájmu konkuruje potřeba pozemků pro náročnou výstavbu dopravních staveb. Přesto je nutné zalesňování zařadit mezi priority města. Musí však být vytvořena a zajištěna systematická a dlouhodobá „pozemková politika“ města pro nákup pozemků potřebných pro zalesnění do vlastnictví města. Pozemky k zalesnění zajišťovat zejména pro:

- rozšíření stávajících lesních porostů, kde jsou rekreačně přetíženy zvláště chráněné lokality,

- zvýšení stability ekologicky labilních okrajových segmentů Prahy (viz vyhodnocení katastrálních území s vysokým podílem orné půdy),

- posílení retenční schopnosti dílčích povodí s narušeným vodním režimem a snížení erozivní (vodní i větrné) ohroženosti území (viz vyhodnocení potenciálů zemědělského půdního fondu),

- vytváření polyfunkčních a heterogenních „zelených“ prstenců a radiál, které propojí Prahu s přírodně rekreačními oblastmi v jejím zázemí. Heterogenní skladba pásů zvýší podíl ekotonů v území a promítne jejich příznivý efekt do ekologické stability území. Heterogenita prstenců a radiál, jejich vymezení s ohledem na konkrétní terénní podmínky příznivě ovlivní také estetické parametry příměstské krajiny.

- Odborné vícekriteriální vyhodnocení již zalesněných ploch, které bylo realizováno na území Prahy v posledních sto letech (sledovat například charakteristiku přírodních podmínek zalesňovaných ploch, použité druhové skladby, použité technologie výsadeb, následné péče o porosty, apod.). Výsledky této analýzy využít jako zpětnou vazbu pro nově zalesňované plochy.

- Zpracování koncepčních podkladů („krajinných plánů“) s cílem vymezit v pražské krajině v podrobnějším měřítku její přírodní a mimoprodukční priority. Na jejich základě navrhnout systémová krajinná opatření (včetně zalesňování). Projednané výsledky následně zapracovat do územního plánu.

Při návrzích ploch k zalesnění sledovat z hlediska ochrany přírody a krajiny důležité kritérium –nezalesňovat biotopy lučních a stepních společenstev.

1.1.2 Stanovištně odpovídající a přírodě blízké lesní ekosystémy

Jedním z nejdůležitějších úkolů lesního hospodářství je zachování porostů se stanovištně odpovídající druhovou skladbou a postupná přeměna porostů s nevhodnou druhovou skladbou na porosty stanovištně vhodné z hlediska produkčních i mimoprodukčních funkcí lesa.

Největší plošný podíl (41,3 %) mají v Praze lesní porosty hodnocené jako spíše přirozené, ve kterých je podíl přirozené druhové skladby vyšší než 50 %. Tato skutečnost je důsledkem vysokého zastoupení porostů, ve kterých hraje roli zájem ochrany přírody a také rekreační funkce lesa.

Poměrně vysoký je podíl porostů nevhodných a introdukovaných (36,0 %). Z toho však značně vysoké procento tvoří porosty s výskytem cizokrajných druhů a exot (19,1 %). Ty zvyšují estetickou hodnotu rekreačně využívaných lesů a jsou charakteristické pro městské lesoparky. Ve vazbě na jednoznačně danou rekreační funkci lesů v zázemí velkoměsta a jeho zhoršené přírodní podmínky (např. zvýšené znečištění ovzduší, zasolování půd navazujících na hustou komunikační síť) je nutné v odpovídající míře akceptovat vyšší podíl introdukovaných druhů. Novou výsadbu introdukovaných dřevin (modřín opadavý, jedle obrovská, douglaska tisolistá, borovice vejmutovka, dub červený a topol kanadský) realizovat jen na vybraných lokalitách a mimo zvláště chráněná území či vymezené prvky územního systému ekologické stability.

Při návrhu cílové druhové skladby se vychází z rekonstruované přirozené druhové skladby, sleduje se působení dřevin na stav humusu, na vegetaci a produkci a posuzuje se zastoupení různých dřevin. Tato úvaha je zvláště naléhavá na citlivějších stanovištích, kde snadno dochází ke zhoršení humusové formy. Čím je stanoviště chudší a extrémnější, tím více se musí cílová druhová skladba blížit původnímu složení dřevin; taková skladba je nejodolnější a nejtrvalejší.

Strategický cíl: Postupná optimalizace druhové skladby lesních porostů

- V lesích na území hlavního města Prahy pokračovat v existujícím trendu lesního hospodaření s postupným zapojením do certifikace FSC (Forest Stewardship Council), tj. přeměně stanovištně nevhodných smrkových porostů a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené s dřevinnou skladbou blížící se původnímu přirozenému složení porostů, případně na borové porosty s dostatečnou příměsí listnatých dřevin. Tomuto trendu odpovídá i navržená cílová druhová skladba (viz Analytickou část, kapitolu Cílová druhová skladba), ze které je v porovnání se současnou druhovou skladbou patrný výrazný pokles zastoupení smrku a naopak výrazné zvýšení zastoupení dubu.

- V lesích ve vlastnictví hl. m. Prahy je v současné době též snaha vysazovat ve větší míře habr obecný, který se jeví jako velmi vitální, bez výraznějšího ohrožení hmyzími škůdci.

- Počítá se s postupným zvyšováním podílu jedle bělokoré, která po plošném odumírání v minulosti začala v posledních 15 až 20 letech regenerovat a její zastoupení zvyšuje stabilitu i estetickou hodnotu lesních porostů.

- Určitým problémem jsou v Praze stávající akátové porosty. V současné době zaujímají celkem 7,28 % porostní půdy. Obecně je snaha nevhodné akátové porosty postupně přeměňovat na porosty se stanovištně vhodnými dřevinami. Vzhledem k velmi vysoké pařezové výmladnosti akátu jsou tyto přeměny pracné a ekonomicky velmi náročné. Proto je potřeba konkrétně zvažovat jednotlivé lokality, zda je vhodné takovou přeměnu provést nebo je vhodnější současné zastoupení akátu v porostu ponechat. To je opodstatněné především na extrémních stanovištích, kde podmínky obnovy porostů jsou velmi ztíženy samotnými nepříznivými vlastnostmi stanoviště a přeměna by byla v takových podmínkách téměř nereálná.

1.1.3 Lesy příměstské a další lesy se zvýšenou rekreační funkcí

Návštěvnost jednotlivých lesních celků v Praze je přímo závislá na vzdálenosti od obytných částí sídel, případně na jejich dostupnosti MHD, zejména metrem. Důležitým faktorem, který ovlivňuje návštěvnost, je i stav lesních porostů (stáří, dřevinná skladba, zdravotní stav, prostupnost apod.) a také vybavení rekreačními prvky.

Z hlediska návštěvnosti patří mezi nejzatíženější lesopark Hostivař, který splňuje prakticky všechny požadavky na rekreační les – je v blízkosti několika velkých sídlišť (Jižní Město, Horní Měcholupy a Košík), má hustou síť kvalitních cest a chodníků i udržované rekreační prvky, jako jsou dětská a sportovní hřiště, lavičky apod. Mezi další velmi navštěvované lesy patří Kunratický a Michelský les, Ďáblický háj, obora Hvězda a Divoká Šárka.

Strategický cíl: Pokračovat ve zvyšování atraktivnosti lesních celků v Praze

- Obecně z hlediska rekreační funkce lesa je cílem lesního hospodářství zdravý les, odolný vůči škodlivým činitelům, esteticky utvářený, se starými mohutnými stromy, s pestrou dřevinnou skladbou a časově přizpůsobenou lesní těžbou, zpestřený nelesními plochami a vyhlídkami do krajiny.

- Dlouhodobým cílem je zatraktivnit i další méně navštěvované lesní celky tak, aby se rekreační zatížení rovnoměrněji rozložilo mezi další pražské lesy. Návštěvnost některých pražských lesů se již blíží jejich maximální únosné hranici a často převyšuje návštěvnost řady parků.

- Z hlediska lesního hospodářství znamená vytvářet esteticky působivé lesní porosty, které budou působit buď „záměrně rekreačně“ (exoty, parkové formy) nebo naopak co nejpřirozeněji (s přirozenou obnovou). Proto je potřeba rozlišit polohy intenzivního náporu se záměrně vytvořenou parkovou formou lesa a polohy s menším náporem s přirozenější formou lesa.

- Podle rekreačních aktivit a nároků návštěvníků lesa a především pak podle stavu lesa se bude měnit forma rekreačního využívání těchto lesů od oblastí ticha a oblastí bez známek civilizace až po dětská a sportovní hřiště a parkové úpravy schopné snést intenzivní rekreační zátěž, nezbytnou vybavenost související s rekreačním pobytem v lese apod.

Negativní vlivy rekreačního využívání pražských lesů se projevily na 28,4 % lesních porostů, což je absolutně nejvyšší míra poškození tohoto druhu v rámci celé České republiky. Pro srovnání lze uvést rozsah poškození lesních porostů rekreační zátěží v Královéhradeckém kraji, který je druhý nejvyšší v republice, a to je 4,8 %.

1.1.4 Územní systém ekologické stability z hlediska lesního plánování

Lesní porosty představují zásadní součást územního systému ekologické stability (ÚSES). Výsledný příznivý efekt ÚSES podmiňuje mimo jiné hospodaření v lesích.

Strategický cíl: Pokračovat v odpovídajícím lesním hospodaření na plochách prvků ÚSES

- Mezi hlavní zásady hospodaření ve vymezených a schválených prvcích ÚSES na lesních pozemcích patří zejména:

- upřednostňování jemnějších způsobů hospodaření, zejména podrostní, event. násečný způsob hospodaření a vyvarování se rozsáhlých holých sečí,

- cílová druhová skladba, která musí splňovat požadavek výhledového přiblížení k přirozené druhové skladbě odpovídající příslušnému stanovišti (lesnímu typu),

- nezavádění geograficky nepůvodních dřevin, pokud není stanoveno jinak v podrobné dokumentaci ÚSES.

- V případě překryvu kategorie lesa ochranného nebo kategorie lesa zvláštního určení s vymezeným prvkem ÚSES je v takových porostech preferována funkce lesa vyplývající z vyhlášené kategorie lesa, ale zároveň jsou zohledněny i zásady hospodaření v prvcích ÚSES.

1.1.5 Natura 2000 z hlediska lesního hospodářství

Protože většina evropsky významných lokalit zahrnuje i lesní typy přírodních stanovišť, byla při MŽP ustanovena již počátkem roku 2005 pracovní skupina, jejímž úkolem bylo řešit problematiku zavádění soustavy Natura 2000 do systému lesního hospodářského plánování a lesnické praxe. Tato skupina zpracovala a ministerstvu 18. 9. 2006 předala „Pravidla hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000“.

V resortu životního prostředí by tato pravidla měly využívat všechny dotčené orgány ochrany přírody a odborné organizace při vytváření plánů péče, posuzování návrhů lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov i dalších dokumentů, týkajících se lesního hospodaření v evropsky významných lokalitách.

Pravidla jsou přílohou Sdělení č. 23 odboru mezinárodní ochrany biodiverzity o vydání „Pravidel hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000“.

Přehled evropsky významných lokalit na území hlavního města Prahy

| Název | Předmět ochrany | Rozloha (ha) |
| --- | --- | --- |
| Blatov a Xaverovský háj CZ0110142 | dubohabřiny, staré acidofilní doubravy s dubem letním na písčitých pláních, bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinitojílovitých půdách | 213.8850 |
| Břežanské údolí CZ0213779 | lokalita přástevníka kostivalového | 496.5257 |
| Lochkovský profil CZ0113005 | lokalita přástevníka kostivalového | 34.3074 |
| Milíčovský les CZ0113002 | lokalita tesaříka obrovského | 11.4163 |
| Obora Hvězda CZ0113001 | lokalita vrkoče útlého | 1.9125 |
| Praha-Letňany CZ0113774 | lokalita sysla obecného | 75.1670 |
| Praha-Petřín CZ0113773 | lokalita roháče obecného | 52.5905 |
| Radotínské údolí CZ0114001 | lokalita přástevníka kostivalového a včelníka rakouského | 109.4444 |

Zdroj: http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/evl

Základní doporučení:

Blatov a Xaverovský háj: V této lokalitě je nutné zachovávat celé biotopy. Chrání se zejména mokřadní biotopy (olšiny) a dubový les. Rozloha i poloha těchto biotopů nesmí být narušena.

Břežanské údolí: Nutné zachovávat stávající skladbu lesa. Kácet jen minimálně, ale také přísně zachovávat bezlesí v místech pleší.

Lochkovský profil: V této lokalitě je nutně potřebné dodržovat stávající bezlesí. Nerozšiřovat zastoupení borovice černé, tu postupně nahrazovat borovicí lesní, dubem šípákem, dřínem.

Milíčovský les: V této lokalitě je nutné zachovávat celé biotopy. Dále je potřebné zachovávat luční i polní kultury uvnitř a v okolí a samozřejmě i rybníky.

Obora Hvězda: Hospodařit jako doposud. Zachovat stávající skladbu lesa.

Praha-Letňany: Bezlesá plocha letiště.

Praha-Petřín: Zachovat stávající lesní porosty. Nerozšiřovat na jejich úkor park či ovocné výsadby. Pokud dojde ke kácení, zachovat při výsadbách stávající skladbu lesa, tj. buk za buk, dub letní za dub letní atd., ale raději nekácet, nechávat stromy dožít.

Radotínské údolí: Obrovský komplex nejrůznějších biotopů, ve kterém by se měly striktně dodržovat bezlesé plochy (skály, skalní stepi, stepi, louky i drobná pole). V lese hospodařit jako doposud.

1.1.6 Zdravotní stav lesů

Z údajů uvedených v analytické části je patrné, že vývoj zdravotního stavu lesních porostů má kolísavý charakter, ale celkově jednoznačně zhoršující se tendenci.

Průběh zdravotního stavu lesních porostů je dán především průběhem klimatu (srážky zejména v průběhu jara, průběh teplot v letních měsících atd.). Zdravotní stav lesa významně ovlivňují také imise, které patří k rozhodujícím faktorům poškození lesů v daném území. Přestože došlo k výraznému poklesu imisí SO2, došlo zároveň i k značnému nárůstu imisí NOx především z automobilové dopravy. Tato situace bude pravděpodobně i nadále pokračovat a bude stále více ovlivňovat stav lesních porostů, a to nejen porostů v bezprostřední blízkosti frekventovaných komunikací.

Strategický cíl: Vytvářet podmínky pro zlepšování zdravotního stavu lesů

- Ke snížení škodlivého vlivu imisí na lesní porosty se:

- při nižším stupni poškození a ohrožení upravuje cílová druhová skladba víceméně kvantitativně snížením zastoupení citlivých dřevin (SM, BO),

- při silnějším ohrožení se plánují náhradní cílové skladby z domácích odolných druhů (listnáče), event. MD, popř. v omezeném rozsahu z odolnějších jehličnatých exotů,

- k zalesňování se používají silné, kvalitní sazenice, pokud možno obalované a zvyšuje se hustota sazenic na 1 hektar za účelem urychlení zapojení kultur.

- Pro omezení nepříznivého vlivu klimatu na lesní porosty, způsobeného teplotními a srážkovými výkyvy v jednotlivých letech, ale i pro omezení vlivu případné změny klimatu způsobené očekávanými globálními změnami se doporučují hospodářská opatření zaměřená na zvýšení stability lesních ekosystémů, zejména:

- vhodná úprava druhové skladby s výraznějším uplatněním původních druhů dřevin,

- zabezpečení vyšší druhové, věkové a prostorové diverzity lesních ekosystémů zakládáním věkově i prostorově (dle možností) členěných smíšených porostů na všech stanovištích, kde jsou pro takové porostní úpravy vhodné podmínky,

- zajištění vhodné genetické skladby populací lesních dřevin a volba vhodných proveniencí lesních dřevin s dostatečnou, geneticky podmíněnou diverzitou jako důležitým předpokladem pro možnou adaptaci dřevin na změněné podmínky prostředí,

- začlenění do druhové skladby i osvědčených nepůvodních dřevin, které mohou přispět ke zlepšení stability lesa a jeho funkcí,

- volba jemnějších hospodářských způsobů, z nichž nejvhodnější je maloplošná clonná seč, event. náseky, podle potřeby v kombinaci s malými holými sečemi; v příhodných podmínkách je žádoucí využívat i hospodářský způsob výběrný, zejména skupinovitě výběrný,

- vhodným zakládáním a výchovou porostů, především intenzivními zásahy v mladém a středním věku, vytvářet porosty s plynulými přechody z fáze výchovy do fáze obnovy,

- pokud vzniknou holiny, nedoporučuje se pálení klestu; v případě, že nelze plochu oset ani osázet bez odstranění klestu ani není možno jej zpracovat na štěpku a rozptýlit po ploše, je třeba spíše uvažovat o vhodném způsobu shrnutí tak, aby se na holině zlepšilo mikroklima pro výsadbu.

1.2 Zemědělství

1.2.1 Struktura půdního fondu

Z analýzy struktury půdního fondu na území hlavního města Prahy vyplývají dále uvedené skutečnosti, které ovlivňují koncepci ochrany přírody a krajiny. Jedná se zejména o:

- potřebu posílit v silně urbanizovaném území hlavního města Prahy zejména mimoprodukční funkce ZPF na úkor produkce potravinářských komodit.

- pozastavení a následné výrazné zpomalení plošného nárůstu urbanizovaných ploch na úkor kvalitní zemědělské půdy. Plošně náročnou novou výstavbu na ZPF nový územní plán připustí jen v odůvodněných případech a po předchozím vyhodnocení možnosti využít potenciální územní rezervy v již zastavěném území.

- vyloučení přímých dotací na produkci potravinářských i nepotravinářských komodit na zemědělské půdě ve správním území hlavního města Prahy. Naopak upřednostnit dotování činností, které posílí mimoprodukční funkce ZPF v tomto území.

- zvýšení podílu trvalých travních porostů ze ZPF. Trvalé travní porosty především chybějí v návaznosti na vodní plochy a vodoteče (zejména údolní nivy), které tvoří 2,2 % posuzovaného území. Na těchto plochách by měly být přednostně zastoupeny trvalé travní porosty.

- změny druhů pozemků. Rozhodující vliv na využití zemědělských pozemků a na změny jejich druhu (kultury) mají vlastníci, respektive s jejich souhlasem uživatelé. Zájmy vlastníků, resp. uživatelů, vycházejí obvykle z ekonomických kritérií, a nemusejí proto být vždy v plném souladu s mimoprodukčními funkcemi ZPF. Ty nepřinášejí vlastníkům přímý ekonomický efekt. Řešení takových „nesrovnalostí priorit“ operativně řešit ekonomickými nástroji:

- město vykoupí pozemky v „uzlových či klíčových prostorech“ a jako vlastník zajistí potřebné změny druhů pozemků,

- vlastníci či uživatelé jsou ekonomicky motivováni (např. dotacemi, příspěvky apod.) k žádoucímu režimu při užívání jejich nemovitosti. Dlouhodobé vyřešení problému je podmíněno dlouhodobou cílenou osvětou začínající u dětí a mládeže.

1.2.2 Zemědělská výroba

Zemědělská prvovýroba patří spolu s hospodařením v lesích k základním faktorům, které ovlivňují utváření charakteru kulturní krajiny. Míra intenzity zemědělského hospodaření a jeho formy ovlivňují míru souladu či nesouladu s mimoprodukčními funkcemi zemědělské krajiny. Krajina v zázemí velkého města plní zejména mimoprodukční funkce. Zajištění nezbytné údržby příměstské krajiny s podílem zemědělské půdy spočívá:

- v motivaci a podpoře zemědělských forem hospodaření, které nejsou založeny jen na tržním principu maximálního zisku. Jedná se především o ekologické hospodaření směřované zejména do ochranných pásem zvláště chráněných území, přírodních parků, vodohospodářsky citlivých oblastí (např. údolní nivy) apod. Vhodné jsou také kombinované formy zemědělského podnikání a rekreačních aktivit (např. chov koní a rekreační jízda na koních).

- kulturní charakter příměstské krajiny zajišťovat podnikem či podniky, účelově zaměřenými na údržbu území (obdobně jako je udržována městská zeleň v urbanizovaném území).

Vzhledem ke značné rozloze příměstské krajiny lze předpokládat kombinaci obou předchozích možností.

1.2.3 Koncepce dlouhodobé ochrany a využití zemědělského půdního fondu

Analytická fáze zjistila ve správním území hlavního města Prahy relativně vysoký podíl zemědělské půdy na celkové výměře. Analyzovala strukturu a kvalitu zemědělské půdy, její erozivní ohroženost, potenciál k zatravnění či zalesnění. Zabývala se jejím produkčním využitím, mimoprodukčními funkcemi, významem meziprostorů („volné krajiny“).

V návrhové části jsou formulovány strategické cíle a dlouhodobé principy přístupu k ochraně a využití zemědělského půdního fondu ve správním území hlavního města Prahy, zejména z hlediska jeho mimoprodukčních funkcí a zájmů ochrany přírody a krajiny. Jejich podrobnější rozpracování přesahuje možnosti tohoto úkolu.

Konkretizace principů a dlouhodobého přístupu k ochraně ZPF ve správním území hlavního města Prahy, kvantifikace a rozmístění kompromisně přijatelných záborů ZPF s rámcovým funkčním členěním a odlišením krajinářských opatření, alternativní formy hospodaření na zemědělské půdě a doporučení jejich rozmístění, vymezení ploch ZPF se zvýšeným významem pro jednotlivé mimoprodukční funkce, případně jejich překryv, vymezení segmentů zemědělské krajiny s cílem jejich dlouhodobé stabilizace v území, vyhodnocení lokalit a segmentů zemědělské krajiny se zvýšeným veřejným zájmem z hlediska vlastnických vazeb přesahuje možnosti tohoto úkolu a vyžaduje řešení v samostatném koncepčním dokumentu. Nabízí se několik možností:

- zpracování samostatné dokumentace pořízené orgánem ochrany ZPF,

- zpracování územní studie jako územně plánovacího podkladu pro vyhotovení územního plánu,

- účelový výstup zpracovaný v rámci rozboru udržitelného rozvoje.

Dokument by neměl spočívat v pouhé rekapitulaci dlouhodobých nároků města na ZPF z hlediska jeho kvality a kvantity. Naopak, měl by vycházet z potenciálů a zvýšených mimoprodukčních hodnot ZPF a zemědělské krajiny ve správním území hlavního města Prahy a na jejich základě stanovit dlouhodobé limity dalšího plošného rozsahu zastavěných území zastoupených sídel.

1.3 Vodní hospodářství

1.3.1 Stávající situace a trendy ve vodním hospodářství

Hlavními problémy vodního režimu území jsou:

- přetrvávající znečištění povrchových i podzemních vod,

- zhoršování odtokových poměrů města v důsledku úbytku nezastavěných a nezpevněných ploch.

Tyto úkoly jsou řešeny v rámci samostatných oborových dokumentů, při jejichž zpracování musí být zohledněny požadavky ochrany přírody.

Preventivní roli ve snižování úbytku nezastavěných a nezpevněných ploch musí sehrát územní plán při vymezování rozsahu zastavitelných ploch a při formulaci územních regulativů, konkrétně specifikací podílu nezastavěných a nezpevněných ploch z jednotlivých zastavitelných území.

Současné prioritní úkoly v oblasti vodního hospodářství v Praze jsou:

- dobudování protipovodňové ochrany,

- dořešení intenzifikace Ústřední čistírny odpadních vod včetně likvidace kalů,

- dokončení rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě.

Formulací návrhů, opatření a doporučení, které jsou obsaženy v této koncepci, je možné pozitivně ovlivnit odborné zaměření ochrany přírody a krajiny v plánovacích procesech. Mezi ně lze zařadit i plánování v oblasti vod. Navržená opatření v této koncepci mohou částečně pomoci ke snížení znečištění povrchových i podzemních vod a zpomalení úbytku nezastavěných a nezpevněných ploch.

1.3.2 Cíle a doporučení k zajištění prioritních úkolů v oblasti vodního hospodářství v Praze

A. V návaznosti na požadavky Směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady z 23. října 2000, stanovující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (Rámcová směrnice), je třeba:

- uskutečnit zásadní přehodnocení stavu vodních toků a jejich niv,

- revidovat rozsah skutečně potřebných technických úprav těchto částí krajiny,

- dosáhnout do roku 2015 příznivého stavu vodních útvarů, který je charakterizován zejména:

- příznivými podmínkami pro život ve vodách, a to v oblasti kvality vody a morfologie vodních útvarů,

- eliminací nevyhovujících a nadbytečných technických úprav,

- podporováním vodohospodářských revitalizačních a na ně navazujících krajinotvorných opatření a jejich provádění tam, kde jsou vhodná a účelná.

B. V oblasti obecných přístupů jsou k dosažení cíle navržena následující doporučení ve vodním hospodářství:

- podpora komplexních přístupů k vodním toků a nivám založená na:

- principech diferenciace jednotlivých konkrétních úseků podle skutečné pozice v povodí, zejména podle vztahu k zástavbě či volné krajině:

- v úsecích, které souvisejí se zástavbou, preferovat průtočnou kapacitu a stabilitu potřebnou pro zajištění ochrany této zástavby,

- v úsecích ve volné krajině preferovat přírodní či přírodě blízký charakter vodních toků a jejich niv,

- pořadí významnosti funkcí,

- podpora polyfunkčnosti vodních toků a jejich niv, u nichž byly dosud jednostranně preferovány funkce odtokové, případně energetické a plavební,

- rehabilitace funkce přírodní, krajinné, pobytové a rekreační,

- prosazování komplexních postupů při řešení protipovodňové ochrany v povodí; současně s technickou protipovodňovou ochranou začít ve větší míře využívat přirozené mechanismy,

- ochrana, využívání a podpora přirozených mechanismů, které jsou schopné:

- snížit nebezpečí vzniku povodní,

- a příznivě ovlivňovat průběh povodní, a to zejména přirozenými rozlivy v nezastavěných plochách niv,

- zajištění nejméně základních ekologických, vzhledových a pobytových hodnot těch prvků vodního systému krajiny, vodohospodářských objektů a opatření, jejichž charakter je z objektivních důvodů technický,

- ochranou a vhodným managamentem podporovat dochovaný přírodní nebo přírodě blízký stav vodních toků a niv,

- se zřetelem na ochranu zastavěných území chránit, využívat a systémem vhodně prováděné správy a údržby vodních toků podporovat samovolný renaturační vývoj vodních toků a jejich niv a vhodně využívat vývoje vodních toků a niv při povodňových událostech,

- správu a údržbu neorientovat jednostranně na konzervaci existujících technických úprav, nýbrž na dosažení příznivého stavu těchto toků; ve vhodných úsecích (například v návaznosti vodního toku na plochy se zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny) podporovat obnovení přírodního či přírodě blízkého stavu části dříve technicky upravených vodních toků,

- podpora úzké koordinace a spolupráce správců vodních toků, vodoprávních úřadů, orgánů ochrany přírody a odborných pracovišť ochrany přírody a krajiny při organizaci a plánování různých způsobů nakládání s vodními toky a nivami, a to v zájmu dosahování výše uváděných cílů; (spolupracovat zejména v oblasti provádění zásahů do významných krajinných prvků vodních toků a niv, vodohospodářské a ochranářské evidence, vodohospodářských revitalizací a navazujících podobných opatření, projednávání a řešení povodňových škod a opatření protipovodňové ochrany),

- iniciovat využití dosud existující státní držby půd (Pozemkový fond ČR) pro zajištění veřejných funkcí vodních toků a niv; (této držby přímo či formou individuálních výměn využít pro zabezpečení dostatečně širokých přírodních a přírodě blízkých potočních nebo říčních pásů a ploch pro přirozené povodňové rozlivy),

- při zpracování územního plánu:

- důsledně zajistit územní ochranu dosud nezastavěných částí údolních niv; (formulací územních regulativů připustit jen takovou stavební činnost, která úzce souvisí s vodohospodářskou a ekologickou funkcí údolní nivy; na základě posouzení konkrétních úseků připustit výstavbu související s nepobytovou rekreační funkcí údolních niv, např. cyklistické stezky),

- doplnit drobné vodní toky, které jsou v současném ÚPn součástí jiných funkčních ploch a nejsou specifikovány.

C. V oblasti organizace a podpory ekologizace správy vodních toků a vodohospodářských revitalizací jsou navržena následující doporučení:

- vytvořit Program hlavních vodohospodářských revitalizačních opatření pro období do roku 2015 (v návaznosti na Plány oblastí povodí Dolní Vltavy a Berounky), vycházející z hlavních poznaných problémů v síti vodních toků hl. m. Prahy,

- zajistit zpracování podkladových a realizačních studií revitalizačních opatření,

- zajistit standardní průběh vodohospodářských šetření ke stanovení povodňových škod a následných opatření, a to za účasti odborného pracoviště ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR),

- vytvořit trvalé pracovní skupiny ke koordinaci správy vodních toků, a to za účasti správců vodních toků, magistrátu a odborného pracoviště ochrany přírody a krajiny (AOPK ČR),

- zajistit zpracování projekční a realizační metodiky vodohospodářských revitalizací na území hl. m. Prahy pro potřeby správců vodních toků, vodoprávních úřadů, orgánů ochrany přírody a dalších subjektů, vstupujících do procesu revitalizací,

- zajistit zpracování provozní metodiky péče o břehové porosty; návrh metodiky se týká zejména toků spravovaných organizacemi hl. m. Prahy,

- pro pracovníky magistrátu, vodoprávních úřadů a orgánů ochrany přírody, odborná pracoviště ochrany přírody a krajiny a správce vodních toků pořádat pravidelné semináře k otázkám:

- ekologizace správy vodních toků a povodí,

- vodohospodářských revitalizací,

- komplexní protipovodňové ochrany včetně aktivace přirozených tlumení vzniku a průběhu povodní v povodích,

- zajistit městskou koncepci:

- ekologizace správy vodních toků,

- integrace revitalizačních přístupů do systému protipovodňové ochrany,

- ekologický fond města rozšířit o dotační titul na podporu liniových revitalizačních akcí, který bude působit v součinnosti se státním PRŘS; z tohoto podtitulu dotovat investorům liniových revitalizací náklady na projektovou dokumentaci staveb a odůvodněné výkupy pozemků, potřebné pro obnovu potočních a říčních koridorů,

- zajistit zpracování podrobné městské koncepce migračního zprůchodnění vodních toků; týká se prioritně Vltavy, tedy ve spolupráci s Povodím Vltavy, s. p., jako prohloubení Plánu oblasti povodí dolní Vltavy,

- zapracovat výsledky z plánování v oblasti vod do územně plánovacího procesu,

- koordinovat realizaci potřebných opatření se sousedními správními územími.

D. Opatření v rámci revitalizace říčních tepen a toků:

V pražském úseku Vltavy a Berounky je v příhodných místech nutno podporovat zejména opatření těchto typů:

- rehabilitace významnějších částí říčního území (jako například v industriálně devastovaném levobřeží kolem jezu v Modřanech, na bývalém Holešovickém ostrově v Tróji, v oblasti Rohanského ostrova a Manin),

- rehabilitace území na soutoku Vltavy a Berounky umožňuje rozsáhlá vodohospodářsko-krajinářská opatření, jejichž součástí má být:

- obnova nebo nápodoba některého z původních členitých průběhů řeky (včetně obnovení průtoku vody z Berounky do starého ramene Krňáku),

- rozsáhlá a členitá soustava vodních ploch vzniklá po vytěžení ložisek štěrkopísku; plochy jsou rozčleněny podle funkcí na přírodní území, plochy pro rekreaci a vodní sporty a plochy pro sportovní rybářství,

- významným aspektem celkového řešení revitalizace tohoto úseku Berounky musí být:

- obnova prostředí vhodného pro vodní živočichy, včetně ryb (zejména celková členitost, tvorba vhodných říčních habitatů, úkrytů, povodňových útočišť a zimních stanovišť),

- využití vhodně kotveného mrtvého dřeva (mj. ve funkci stanovišť chráněných před rybožravými ptáky – potenciálně významný příspěvek např. k řešení tlaku kormorána),

- rehabilitace přiléhajících ploch v nivě pro přiměřené přírodní a rekreační funkce (např. model povodňově průtočného veřejného přírodně-rekreačního parku),

- revitalizační rekonstrukce břehů řeky (jejich rozčlenění, úpravy do mírnějších a proměnlivých sklonů, nahrazení dlažeb přírodě bližšími typy stabilizace – záhozy, pohozy, mírně sklonité štěrkové břehy, umožnění pomístního přirozeného vývoje štěrkových lavic),

- podpora, případně založení lokálních poříčních biotopů (obnova fragmentů nivních tůní, postranních ramen, nivních hájů apod.),

- rekonstrukce břehových porostů, včetně využití potenciálu přirozené obnovy,

- v rámci rekonstrukce objektů podporovat zprůchodnění migračních překážek – jezů.

Ostatní vodní toky ve správním území hlavního města Prahy – k dosažení příznivého stavu vodotečí a vodního režimu v navazujícím území je nutné požadovat uplatňování následujících principů:

- diferencované přístupy k různým úsekům vodních toků a niv podle jejich konkrétní pozice v povodí a podle různých požadavků na ně kladených:

- v zastavěných územích preference stability a kapacity koryt, nezbytné pro zajištění ochrany zástavby,

- ve volné krajině preference přírodních tvarů a funkcí vodních toků a niv,

- polyfunkční využití vodních toků a jejich niv; (tato území a na ně vázané přírodní a krajinné prvky jsou natolik cenné, že nelze obecně jednostranně preferovat například jen odtokové funkce, ale je nutné využívat potenciálu všech dalších funkcí území),

- využití a podpora přirozených mechanismů tlumení odtoků v rámci komplexní protipovodňové ochrany; (například revitalizace koryt vodních toků ve volné krajině = podpora koryt o malé průtočné kapacitě = podpora tlumivých rozlivů povodní v nivách),

- vyhodnocování zpětné vazby jednotlivých revitalizačních zásahů a opatření na revitalizovaných úsecích toků prováděním podrobného průzkumu vodní fauny a flóry,

- podporovat vytváření nových (též jako náhradních), případně obnovu zaniklých vodních ekosystémů,

- podél toků likvidovat invazní rostliny, zejména křídlatku japonskou,

- v horních částech povodí potoků podporovat:

- liniová revitalizační opatření na technicky upravených úsecích toků a v soustavě drobných přítoků, včetně obnovy potočních pásů,

- ochranná opatření a opatření zajišťující spolehlivé čištění odpadních vod v povodí za účelem ochrany toků před znečišťováním,

- ekologicky orientovanou správu a údržbu přírodních a přírodě blízkých úseků toků a přirozený vývoj koryt a niv,

- optimalizaci nakládání s dešťovými vodami, zejména optimalizaci využívání dešťových retenčních nádrží (víceúčelovost, částečné otevření přírodním funkcím),

- u rekonstrukcí vodohospodářských objektů dbát na zajištění migrační prostupnosti,

- pokračovat ve zpracování generelů vodních toků, závěry promítnout do územně plánovacího procesu.

1.3.3 Obnova a revitalizace pražských nádrží

Strategický cíl:

Mezi dlouhodobé cíle související s vodními nádržemi patří:

- zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy,

- ochrana chráněných druhů,

- zvýšení čistoty vody,

- zajištění bezpečnosti vodních děl při povodňových stavech,

- rekonstrukce a opravy všech funkčních objektů vodních nádrží,

- vyhodnocování účinnosti realizovaných opatření.

Doporučení:

- Pokračovat v projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“. Ukončení je stanoveno na rok 2010.

1.3.4 Biotopy stojatých vod a mokřadů

Strategický cíl:

Zajištění ochrany stávajících přírodně cenných vodních a mokřadních biotopů a podpora vzniku nových biotopů. S tím souvisí následující opatření a doporučení:

- podrobná inventarizaci mokřadů s cílem:

- zjistit jejich charakteristické druhy a společenstva,

- navrhnout a postupně realizovat odpovídající způsob ochrany a managamentu,

- územní ochrana funkčnosti mokřadů prostřednictvím regulativů územního plánu vztažených k potřebné ploše,

- prosazování započatého směru ve zvyšování podílu rybníků a nádrží s mimoprodukční funkcí,

- uplatňovat požadavek, aby při vytváření nových vodních ploch (například po těžbě) byla část plochy ponechána přirozeným přírodním procesům (přirozené či řízené sukcesi):

- individuálně posoudit jejich vhodný rozsah a lokalizace (například ve vazbě na plochy se zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny),

- vhodným způsobem zajistit vyhodnocování probíhajících přírodních procesů,

- odborné závěry vyhodnocení využívat pro korekci způsobu a režimu využití dané lokality nebo při projednávání nových obdobných záměrů.

1.3.5 Posílení retenční schopnosti krajiny

Intenzivní formy urbanizací území zvyšují podíl zastavěných a zpevněných ploch, jejichž společnou vlastností je nepropustnost. V jejich důsledku dochází v území ke snížení jeho retenční schopnosti. Souvisí s tím mimo jiné následné snížení vlhkosti v ovzduší a zvýšení prašnosti se všemi dalšími negativními dopady. Samozřejmě největší negativní dopad spočívá v nedostatečném doplňování zásob podzemních vod.

Kvalita vody odtékající z urbanizovaných území je horší než vody protékající přes území pokrytá vegetací. Přeronem vody přes povrch s vegetací se voda okysličí a částečně pročistí. Akumulovaná voda v půdě zajistí výpar, a tím zlepšení mikroklimatu a zásobu vody pro období bez dešťů. Podstatné je vodu zadržet, akumulovat a postupně „odpouštět“ do vodního toku, případně kanalizace. Zpomalený odtok sníží riziko povodní a umožní omezení budování velkokapacitních koryt na horních úsecích toků.

Strategický cíl:

Posílení retence území.

Doporučení pro posílení retenční schopnosti krajiny se týkají zejména preference:

- vedení dešťových vod povrchově, tj. v otevřených odvodňovacích zařízeních,

- řešení, která zvyšují retenci, retardaci a vedou ke zlepšení kapilarity a vedení vody v půdě,

- revitalizačních opatření v zastavěných plochách v rámci nového využití území (např. průmyslových a skladovacích areálů, u nových úprav uličních prostorů s využitím retardace nebo retence a cirkulace dešťových vod),

- budování propustných zpevněných ploch a omezení nepropustných povrchů na nezbytnou míru,

- odkanalizování urbanizovaných území v duchu principů trvale udržitelného rozvoje (jedná se o systémy, v nichž zvláště dešťové vody nejsou odváděny nejkratší cestou, a tedy bez užitku z území, ale jsou využívány buď v místě spadu nebo se zpomalí jejich odtok; smyslem je snížení návrhových průtoků a v odlehčovacích komorách počtu přepadů do recipientů a rovněž zmenšení velikostí dešťových zdrží; tyto systémy sníží rizika povodní a zlepší klima ve městě),

- nových principů pro odvodňování urbanizovaných území do územního plánu, a tak účinně ovlivňovat potenciál stávající stokové sítě v souvislosti s novou výstavbou,

- ekologického požadavku podzemní retence a využití vody jako užitkové,

- požadavku na vodotěsnost jako základní podmínky na rekonstrukci a výstavbu nových kanalizačních vedení,

- takových technologických postupů uplatňovaných při realizaci inženýrských sítí, které zamezí oddrenážování podzemních vod podsypovými a obsypovými vrstvami kolem potrubí,

- trasování inženýrských sítí, které mohou mít odvodňovací efekt, ne v souběhu s vodním tokem (výjimky posuzovat individuálně z hlediska jejich míry),

- požadavků na důsledné navrácení vody do toků při realizaci dopravních staveb a kanalizačních systémů (v souvislosti s výstavbou průzkumných štol),

- polyfunkčního charakteru poldrů a retenčních nádrží (vedle vodohospodářské funkce podporovat i jejich ekologickou a krajinotvornou funkci),

- propagace posilování ekologického uvědomění obyvatel; stále ještě je voda některými skupinami obyvatel považována za nebezpečný, nezvladatelný živel, který je nutné co nejrychleji z města odvést.

1.3.6 Záplavová území

Výstavbou nových protipovodňových opatření vznikají v průtočném záplavovém území prostory pro přírodní a přírodě blízké biotopy. Aby bylo dosaženo optimálního využití a funkce těchto území z hlediska ochrany přírody a krajiny, doporučuje se:

- ve spolupráci se správci toku uplatňovat opatření uvedená v části 1.3.2.D „Opatření v rámci říčních tepen a toků“,

- podporovat využití území pro rekreaci a sport v takové míře, aby nebyly dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny,

- vyžadovat zajištění průchodnosti území,

- posuzovat činnosti v území i z hlediska krajinného rázu,

- podporovat realizaci ÚSES a celoměstského systému zeleně v návaznosti na vodní toky,

- respektovat principy navrhování a realizace vegetačních úprav v zátopovém průtočném území; jedná se zejména o následující zásady:

- stromy v zátopovém průtočném území musejí být vysazovány jako liniové struktury respektující směr proudnic, rychlost a hloubku vody při povodňových stavech,

- v místech s vyššími rychlostmi proudění a větší hloubkou lze připustit omezenou výsadbu spíše soliterních stromů ve větších vzájemných vzdálenostech, situovaných ve směru proudnic při průtoku povodňových vod,

- druhově budou převažovat dřeviny snášející zaplavení, které by měly mít podle umístění v území vysoko nasazenou korunu, aby při povodňových stavech nezasahovala do průtočného profilu,

- keřové porosty nejsou žádoucí z důvodů snížení průtočnosti území, tolerovány jsou ostrůvky křovinatých vrbových porostů, které mají schopnost při povodni slehnout a neměly by klást výrazný hydraulický odpor,

- výsadby musí respektovat požadavky bezproblémového průtoku vody během vybřežení řeky ze stálého koryta,

- plošně rozsáhlejší výsadby v zátopovém území je vhodné prověřit hydrotechnickým výpočtem matematického 2D Povodňového modelu Prahy (DHI Hydroinform, a.s.), který posoudí jejich případný vliv na odtokové poměry v území.

1.3.7 Odvodnění území

Výstavbou budov, komunikací a jiných zpevněných ploch vznikají v jejich okolí problémy se zvýšenou akumulací povrchové vody. Z hlediska funkce těchto ploch se jedná o přebytečnou vodu, kterou je nutné bezpečně a urychleně odvést z plochy. Aby tím nebyl nepříznivě ovlivňován vodní režim území, zejména snížením jeho schopnosti vodní retence, doporučuje se:

- preferovat vedení dešťových vod povrchově v otevřených odvodňovacích zařízeních,

- navrhovat retenční nádrže, poldry, otevřené příkopy, zasakovací pásy apod. pro retenci a retardaci,

- preferovat podzemní retenci a využití vody jako užitkové (využít zasakovacích studní),

- požadovat vodotěsnost, rekonstrukci a výstavbu nových (oddělených) kanalizací,

- vyžadovat takovou technologii staveb technické infrastruktury, která zajistí, že výkopy nebudou mít drenážní efekt a neodvedou rychleji vodu z území a nebudou snižovat vodnost blízkých vodotečí.

1.4 Cestovní ruch a rekreace

1.4.1 Stávající situace a trendy v rekreaci a cestovním ruchu z hlediska ochrany přírody

V Praze souvisí s rekreací dva okruhy problémů. První vyplývá z významu hlavního města pro cestovní ruch, zejména v mezinárodním měřítku. Ve vyspělých zemích se stále více uplatňuje trend k pojetí trvale udržitelného cestovního ruchu, který se má rozvíjet s ohledem:

- na kritéria kvality životního prostředí,

- na hlediska:

- rozvoje ziskovosti odvětví cestovního ruchu,

- trvalé tvorby pracovních míst.

Zejména v centrech s kumulací atraktivit cestovního ruchu a kultury, jako je hl. m. Praha, stojí proti sobě dva základní požadavky:

- přilákat co nejvíce turistů s cílem zvýšení efektů z cestovního ruchu,

- zabránit ničení součástí kulturního a přírodního dědictví.

V Praze je cestovní ruch soustředěn především na kulturní složku území. Pražská památkové rezervace je náš nejcennější památkový komplex zapsaný do seznamu světového dědictví UNESCO. Současně je však živým organismem, který plní roli centra velkoměsta.

Přitom z celkové rozlohy 866 ha připadá 100 ha na řeku Vltavu a 205 ha na zeleň. Rekreační možnosti jsou vázané zejména na historické zahrady, sady a parky a vltavské ostrovy. Tyto lokality jsou zahlceny turisty a jejich oddechová funkce ztrácí význam pro jejich neúměrné zatížení. Tato skutečnost se musí promítat jak do náročné údržby, tak do skladby zastoupené vegetace. Ta musí snášet nepříznivé podmínky v zastavěném území a nadměrné zatížení návštěvníky. Dále je nutno vytvářet nové prostory s rekreační funkcí (např. podél řeky dalším využitím náplavek, u nově rekonstruovaných objektů a poloveřejných či vnitroblokových prostorů).

Druhá oblast problémů souvisí se zajištěním podmínek pro každodenní rekreaci obyvatel hl. m. Prahy. Z výsledků analytické části úkolu vyplývá nedostatek kvalitních ploch pro rekreaci a jejich komplikovaná dostupnost. Tato skutečnost vyvolává tlak na chráněná území, která v neúměrném rozsahu a intenzitě nahrazují rekreační plochy se všemi negativními dopady na předmět ochrany. Z výše uvedených důvodů je nutno znovu zmínit jeden ze závěrů rozborové části úkolu. Ten se týká zásadního významu městské zeleně, zejména v centrální oblasti a ve středním pásmu, jakožto faktoru pozitivně ovlivňujícího duševní zdraví, výkonnost, vnímání kvality života a sociální chování dětí i dospělých.

1.4.2 Cíle a doporučení k zajištění prioritních úkolů v oblasti rekreace

- Zvýšit kvalitu a možnosti rekreace v hl. m. Praze v souladu se zachováním všech stávajících i potenciálních přírodních hodnot území.

- Vytvářet živé urbánní čtvrti se smíšenými strukturami a takovou kvalitou veřejných prostorů, v níž najdou obyvatelé i návštěvníci zázemí pro každodenní rekreaci a odpočinek.

- Využít restrukturalizaci průmyslu, kde uvolněné výrobní areály představují mj. plošný potenciál pro tvorbu další nabídky pro kvalitní každodenní rekreaci.

- Využít pro rekreaci území podél vodních toků, zejména aktivní záplavovou zónu, průtočná záplavová území řek a záplavová území menších toků v bezkonfliktní koordinaci s dalšími funkcemi těchto prostorů (vodní režim území, územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky, chráněné lokality apod.).

- Rehabilitovat parter panelových sídlišť podle potřeb jejich obyvatel s cílem dotvoření rekreačního a odpočinkového zázemí.

- Při dalším plošném rozvoji sídelní struktury důsledně vyžadovat vytváření nových ploch zeleně odpovídajícího rozsahu a zaměření, tzv. „rekreační parky“. Jejich atraktivní náplň a individuální identita využije především stávající a potenciální přírodní hodnoty daného území (viz vize „Rekreace za rohem“).

- Dlouhodobý prostorový rozvoj sídelní struktury hlavního města Prahy koordinovat s přiléhajícím osídlením Středočeského kraje. Současně s tím sledovat posílení přírodních a rekreačních vazeb na prostory potřebných kvalit a parametrů ve Středočeském kraji. Podporovat spolupráci se středočeským regionem při vytváření rekreačních příležitostí, což bude mít i příznivý sociální dopad (vznik nových pracovních příležitostí).

- Zachování stávajících přírodních ploch a jejich potřebné rozšíření představuje jednu z možností nabídky pro rekreační aktivity a turistiku. Současně tím dojde i k oživení území a tvorbě nové identity krajiny.

- Při přípravě realizace přírodně rekreačních ploch („rekreačních parků“) preferovat ty, které jsou v blízkosti obytných lokalit s nedostatečným přírodně rekreačním zázemím (např. severní část města v oblasti Letňan).

- Minimalizovat negativní vliv rekreace na přírodu a zvýšit kvalitu pobytu v městských lesoparcích.

- Podle analytické části převládají v lesoparcích u každodenní rekreace odpočinkové aktivity nad sportovními. Doporučuje se oddělené značení cest pro cyklisty a pěší, lokalizace odpočinkových míst mimo značené cyklistické trasy.

- Problémy eroze (velké množství stezek, sešlap) je nutno řešit postupně budováním logické cestní sítě ve vazbě na utváření terénu a s přihlédnutím k přirozenému pohybu návštěvníků v lokalitě a k vazbám na možnosti dopravy do území (parkoviště, stanice MHD).

- Logicky uspořádaná, účelná cestní síť je důležitá i z hlediska minimalizace fragmentace území, a tím i negativního vlivu pohybu rekreantů na vegetaci.

- U historických zahrad a parků je samozřejmě cestní sít stabilizovaná a problémy je nutno řešit zákazy a kontrolou pohybu mimo cesty.

- Řešit doprovodnou infrastrukturu včetně odpovídajícího rozmístění toalet (sníží se znečištění území a nitrifikace okolních biotopů, zvýší se standard rekreační nabídky pro uživatele).

- Instalovat kvalitní informační tabule s návštěvním řádem a aktuálně informovat o prováděných zásazích. Přispívat k osvětě týkající se přírodního prostředí, jeho významu v dané lokalitě apod.

- Zajistit ochranu přírody a krajiny ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu. V návaznosti na „Návrh Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2002-2007“ je třeba podporovat:

- zajištění péče o přírodní bohatství a krajinný ráz jako podmínky atraktivity území,

- moderní produkty cestovního ruchu – obecně ekologickou turistiku, cykloturistiku, městský, kongresový a incentivní cestovní ruch, kulturní cestovní ruch, využití technických památek pro cestovní ruch apod. včetně doprovodných programů,

- aktivity cestovního ruchu pro rozvoj malého a středního podnikání a tvorbu nových pracovních příležitostí i mimo historické centrum,

- zkvalitnění a rozvoj infrastruktury pro ekologicky šetrné formy cestovního ruchu.

- Uplatňovat zájmy ochrany přírody v rozvojových rekreačních plochách.

- V rozvojových plochách rekreace (zejména velká území rekreace, plochy určené k transformaci podél vltavských břehů) prosazovat nejen ochranu ZCHÚ a obecnou ochranu přírody, ale podporovat v maximální míře i zachování stávajících a tvorbu nových přírodních biotopů vázaných na vodu a pobřežní porosty.

- Návrhem odpovídající struktury druhů pozemků a uplatněním odpovídajícího rostlinného materiálu podporovat zhodnocení krajinného rázu údolní nivy.

- Na plochách rekreace ve volné krajině využívat i stávající spontánní vegetační procesy, které s minimálními nároky na založení (doplnění) mohou vytvořit „extenzivní park“, a stabilizovat tak prostor pro rekreační využití.

- Zlepšení prostupnosti území.Trasování stezek je nutno provádět v souladu s požadavky ochrany přírody a krajiny, které je nutné zařadit mezi základní kritéria pro posuzování podmínek jejich realizace. K prostupnosti území pro rekreační aktivity přispěje zejména:

- Podpora rozvoje projektu „Po Praze podél potoků“ v nezbytné koordinaci se správci toku a s orgány ochrany přírody a krajiny. Budování cyklostezek podél toků posuzovat individuálně pro každou lokalitu v souvislosti s kvalitou nivy, případně výskytem chráněných živočichů apod. (Ne každá lokalita je vhodná pro budování cyklostezky, v některých úsecích stačí pouze pěší propojení a alternativní vedení cyklostezky mimo nivu toku.)

- Podpora rozvoje systému cyklistických stezek jako alternativního způsobu přepravy v rámci města a jeho blízkého okolí. Masivní podpora cyklistiky může přinést více příznivých efektů (zlepšení fyzické a psychické kondice obyvatel, zmenšení negativních dopadů na životní prostředí snížením či zpomalením nárůstu dopravní zátěže automobilovým provozem, sociální přínosy rozšířením spektra nabídky aktivit pro mladistvé a rodiny s dětmi).

- Při budování cyklostezek pokračovat v součinnosti s orgány ochrany přírody a krajiny. Řešit střetová místa a podle situace navrhnout alternativní trasování (např. při ohrožení chráněných území nebo stanoviště bioindikačních druhů apod.). Pomocí informačních tabulí informovat veřejnost nejen o kulturních zajímavostech, ale i o přírodních hodnotách území.

- Podporovat zřizování a údržbu naučných stezek a výletních okruhů s cílem probouzet a pěstovat vztah obyvatel k přírodě a krajině daného území.

- Jezdectví a hipoterapie přitahuje stále více příznivců a zájemců. Proto je potřebné zohlednit jak současné, tak i budoucí prostorové nároky tohoto způsobu trávení volného času. Zadat zpracování evidence stávajících tras hipostezek a stanovit kritéria pro návrh nových potenciálních tras. Cílem je nalezení souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny a rovněž s ostatními volnočasovými aktivitami v území. Při navrhování přihlédnout k existujícím nebo plánovaným trasám jak v okolí města, tak i v širším kontextu kraje a státu.

- Vytvářet systémy tras pro bezpečný pěší pohyb v příjemném prostředí (umožňující širší spektrum vycházkových okruhů s rozdílnou délkou a náročností pohybu), zejména ve vazbě na celoměstský systém zeleně a ÚSES (ale ne na jeho ploše, nýbrž v navazujícím území). Rozsáhlejší plocha přírodního charakteru bude mít synergentní vliv jak na funkčnost ÚSES, tak i na rekreační vyžití.

- Lokalizace rekreačních a sportovních zařízení ve volné krajině s ohledem na ekologickou únosnost dotčených území.

- Směřovat výstavbu sportovních a relaxačních kapacit (zejména těch, které vyžadující vyšší podíl zastavěných a zpevněných ploch, parkovišť a odstavných ploch) na zastavěná a zastavitelná území.

- Zařízení plošně náročná, vyžadující specifický managament území a režim užívání (jako například golfové areály), neumísťovat do stávajících přírodně hodnotných území (jako jsou například přírodní parky či souvislé lesní porosty), ale směřovat je do míst v současné době degradovaných (po těžbě, bývalé manipulační plochy apod.) či ekologicky labilních (orná půda).

- V územích přírodně a krajinářsky exponovaných neumisťovat nová zařízení sportu a rekreace, přednostně využívat stávající objekty, nová zařízení budovat jen v omezené míře, při respektování únosnosti území a zachování hodnot krajinného rázu (přizpůsobení tradičním místním stavebním vzorům a struktuře krajiny podmíněné přírodními podmínkami a historickým vývojem).

- Preferovat menší rekreační a sportovní zařízení nabízející aktivity nepoškozující přírodu před velkými areály se značnými územními nároky a nepříznivými dopady na krajinu a přírodu.

- Nabídku rekreace směřovat i do oblastí a lokalit dosud nedoceněných, u nichž není zvýšené riziko poškození přírodního prostředí a narušení krajinného rázu.

- Nepřipouštět takové záměry, které jsou spojeny s většími zásahy do celistvosti lesních porostů či jsou lokalizovány v přírodně cenných lokalitách nebo v návaznosti na zvláště chráněná území.

- Nepodporovat vznik nových velkých sportovních a zábavních center mimo zastavěná území.

- V rekreačních lokalitách preferovat menší nezpevněné parkovací plochy s propustným povrchem (např. štěrkový trávník) před velkými odstavnými parkovišti.

- Podporovat veřejnou dopravu cílenou do turisticky zajímavých míst jako alternativu k individuální automobilové dopravě.

Literatura:

Jan Gehl, Život mezi budovami, Nadace Partnerství, 2000

Jan Hromek – LESPROJEKT, lesnické a parkové úpravy, Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje

1.4.3 Návrh přírodně rekreačních vazeb v zázemí Prahy

Úvod

( Úkol systému

Přispět ke zlepšení ekologické stability zázemí Prahy a dlouhodobě stabilizovat prostupnost území mezi Prahou a bezprostředním okolím v návaznosti na celoměstský systém zeleně hlavního města.

Vymezit takové prostory, které budou z důvodu ochrany území s potenciální přírodně rekreační hodnotou považovány za nezastavitelné.

Zvýšit podíl ekologicky stabilních ploch v územích s velkou ekologickou labilitou mnohde zatížených nadměrnou výstavbou a bez hodnotnějšího krajinného zázemí.

( Cíl navrženého řešení

Vytvořit funkční a účinný systém přírodních a přírodě blízkých společenstev, vzájemně propojující městské i příměstské plochy zejména s rekreační a ekologicko krajinářskou funkcí.

Rovnoměrnou sítí přírodně rekreačních vazeb spojit území Prahy s okolní příměstskou krajinou a navázáním na vzdálenější turisticky zajímavé cíle umožnit větší rozptyl obyvatel, který odlehčí rekreačně nadměrně zatěžovaným lokalitám.

Funkce systému – jedná se polyfunkční systém, který je vymezen především v návaznosti na:

- vodoteče a jejich údolní nivy,

- územní systém ekologické stability,

- zvláštní a obecnou ochranu přírody,

- turistické či cykloturistické trasy,

- luční a lesní ekosystémy.

Na území hlavního města je návrh reprezentován celoměstským systémem zeleně, který je tvořen zelenými klíny, rozvojovými osami a rozvojovými uzly (více o celoměstském systému zeleně viz kapitoly k obecné ochraně).

Polyfunkčnost spočívá v možnosti kombinovaného využití systému zejména pro rekreační účely, ekologické (např. migrační, zlepšení prostupnosti území) a vodohospodářské funkce území, protierozní ochranu a další krajinotvorná opatření.

( Forma vymezení

- liniové trasy (přírodně rekreační pásy),

- plochy (přírodně rekreační parky).

Návrh systému přírodně rekreačních vazeb v rámci Koncepce ochrany přírody záměrně neřeší zcela konkrétní umístění doporučených lokalit či pásů, neboť je návrh pojímán jako koncepčně systémový, strategický záměr. Autoři doporučují, aby pro bližší upřesnění byly zpracovány krajinářsko urbanistické studie, kde by již byl konkrétně vyhodnocen potenciál území a možnosti vedení jednotlivých koridorů či umístění přírodně rekreačních parků.

Metodický přístup

( Způsob vymezování

A) Přírodně rekreační pásy

Jsou vymezovány na základě:

- rekreačního a přírodního potenciálu zázemí Prahy,

- širších vztahů, vytipování možných cílových oblastí,

- potřeby ochrany území před neúměrným suburbanizačním tlakem,

- potřeby ekologické stabilizace území,

- existence jiných systémů (jevů), jako např. ÚSES, vodoteč, vegetace, cyklotrasy, turistické trasy,

- možností vzájemného propojení.

Předpokládaná šířka zakládaného přírodně rekreačního pásu na zemědělské půdě je cca 100 m tak, aby mohla být zajištěna jeho polyfunkčnost (např. u vodoteče 50 m na každou stranu). Stanovenou velikost je nutné považovat za směrnou, v konkrétním vymezení vycházející z podmínek daného prostoru. Lze předpokládat, že v některých místech nebude možné parametru dosáhnout, jinde naopak bude možné pás rozšířit s využitím např. již existujících přírodních lokalit. Vzniklá prostorová variabilita okrajů pásu bude nejen z pohledu ekologie příznivějším ekotonálním rozhraním, ale vzájemným prolínáním dojde i k účinnějšímu optickému začlenění liniového prvku v rámci krajinného obrazu.

Některé úseky navržených pásů jsou vedeny po již existujících lesních, lučních či vodních společenstvech. V takových případech by mělo dojít k upřesnění trasy a ke stanovení managementu hospodaření s ohledem na funkční využití celé plochy pásu.

Vymezené pásy budou zajišťovat ochranu existujících kvalitních společenstev, umožňovat průchodnost krajinou a převodem orné půdy na TTP či les podporovat ekologickou stabilitu a druhovou diverzitu území.

Především v místech, kde není součástí systému žádná přirozená linie (např. vodoteč, biokoridor, turistická trasa atp.), je nutné vedení navrženého pásu upřesnit podrobnější studií ve vazbě na: účelové komunikace, mimoúrovňová křížení, obecné a zvláštní zájmy ochrany přírody, kulturní zajímavosti apod.

Při konkrétním vymezování a určení formy a obsahu koridoru bude nutné s ohledem na rekreační funkci stanovit i některé zásady organizace prostoru, míru i možnosti využití v kontextu rekreačního potenciálu území.

Navržené pásy, vzájemně spojující území hlavního města a jeho zázemí, umožňují oboustrannou „migraci“ návštěvníků a mají sloužit potřebám obou zmiňovaných stran. Z pohledu Středočeského kraje je navazujícím článkem celoměstský systém zeleně doplněný o síť (mnohde však ne plně uspokojivou) turistických, naučně poznávacích tras a cyklotras. K dosažení zcela funkčního systému bude nutné i na vlastním území Prahy vyřešit některá problematická místa a doplnit nespojitá místa novými úseky přírodně rekreačního charakteru.

Hlavní směry a cílové oblasti s významným přírodně rekreačním potenciálem (= vzdálené cíle):

Tab. I: Hlavní směry propojení

| Směr | Cílová oblast s přírodně rekreačním potenciálem |
| --- | --- |
| JZ – J – JV | Brdská oblast: Hořovická pahorkatina, Brdská vrchovina, hřeben Brd Středočeská pahorkatina: Benešovská pahorkatina Poberouní, Povltaví, Posázaví |
| V | Středočeská pahorkatina: Benešovská pahorkatina Posázaví, Černokostelecko Středolabská tabule Polabí |
| SV | Středočeská pahorkatina: Středolabská tabule Polabí |
| S | Středočeská pahorkatina: Středolabská tabule Brdská oblast: Pražská plošina Povltaví, Polabí |
| Z | Brdská oblast: Pražská plošina Křivoklátská vrchovina Poberouní |

B) Přírodně rekreační parky

Jedná se o plochy navržené především v územích s:

- největším procentem zornění (= nejméně stabilní území),

- největší absencí výskytu zeleně,

- deficitem ploch pro rekraci a relaxaci,

- v návaznosti na prvky ÚSES, čímž by se snížilo jejich rekreační zatížení.

Rozloha plochy bude dána podmínkami území, funkčním využitím a existujícími vztahy i potřebou zajištění stabilizace území. Za kriterium minimálního parametru přírodně rekreačního parku je považována velikost regionálního biocentra. K těmto prostorovým nárokům je nezbytné přidat další prostor k naplnění očekávané rekreační nabídce a zátěže v konkrétní lokalitě.

Podrobnější vymezení musí upřesnit územní studie, kterou bude stanovena i forma a obsahová náplň přírodně rekreačního parku.

Vybraná území jsou uvedena jako příklady reprezentující některá kritéria výběru. Lokalita může být považována za vhodnou například z důvodu:

- řešení lability území, absence přírodně rekreačního potenciálu (příklad oblastí a-d),

- nutnosti ochrany jiného území před nadměrným rekreačním zatížením, vytvoření „nárazníkové zóny“ a prostoru pro rozptyl návštěvníků (příklad oblasti f),

- využití krajinářsky zajímavého potenciálu území (příklad oblasti e).

Z obecné analýzy území Prahy vychází:

- nerovnoměrné rozložení přírodně rekreačního potenciálu při hranici správního území i v širším okolí Prahy,

- „bohatý“ jih a „chudý“ sever (výrazně kvalitou i kvantitou převažující rekreační potenciál „dolní“ poloviny /JZ – J – V/ okolí Prahy oproti severní části).

( Stanovení podmínek pro rozvoj vymezených území

- nezastavitelná území,

- prostor pro realizaci záměrů, které budou v souladu s cílem a úkolem systému (např. revitalizace toku, zatravnění, podpora biodiverzity, doplnění sítě cest, podpora atraktivity území atp.), přednostně dotovat ÚSES, protierozní opatření, revitalizace, zatravnění, rekreace atp.

Předpoklad směřování: stát či obce by se měly snažit přednostně vykoupit pozemky do veřejného vlastnictví nebo se jinou formou dohodnout se soukromými vlastníky dotčených pozemků na jejich obhospodařování (dotace na realizaci záměrů v souladu s vytyčeným cílem systému).

Návrh

( Přírodně rekreační potenciál zázemí hlavního města

Praha má, především díky jedinečné modelaci terénu, v mnoha ohledech zcela specifické postavení. Výrazná rozmanitost přírodního prostředí kolem Prahy se týká především JZ a J směrů, které svým prostorově zajímavým geomorfologickým uspořádáním s pestrou mozaikou přírodních společenstev poskytují kvalitní rekreační zázemí pro každodenní i víkendovou rekreaci. V daných směrech se ještě objevuje, vedle meandrující Vltavy a jejích přítoků, pronikání přírodního prostředí do urbanizovaného území. Díky tomu je v těchto místech Praha nejen pohledově zasazena do přírodního rámce, ale je s ním i účinně propojena. K obdobnému prolínání přírodních a urbanizovaných společenstev dochází podél Vltavy na severu Prahy, které je však, kvůli mnohem menšímu okolnímu přirozenému zázemí, omezeno jen na prostor kolem řeky. Severní, západní a východní okolí Prahy je především zemědělskou krajinou s výraznými suburbanizačními aktivitami. Přestože se i zde místně nacházejí přírodní plochy s možností rekreačního využití, jejich rozdrobenost a omezená prostorová kapacita nepokrývá nároky na aktivní odpočinek ani nevytváří dostatečné ekologicky stabilní zázemí.

Z hlediska rekreačního potenciálu lze na hranici Prahy a okolí označit některá tradičně navštěvovaná místa umožňující přirozený přechod do zázemí města. Základ tvoří především (ve směru J –V):

- Komořany – Závist – Šance – Točná (PP Modřanská rokle a Cholupice),

- Tok Vltavy_jih (především pravý břeh Komořany – Zbraslav – Jarov),

- Milíčovský les – podél Botiče – Průhonický park (PP Botič – Milíčov),

- Klánovický les (PP Klánovice Čihadla),

- Drahaňské údolí – podél Vltavy (PP Drahaň – Troja),

- Tiché údolí – Kozí hřbety – údolí Únětického potoka (PR Tiché údolí a Roztocký háj, PR Údolí Únětického potoka),

- Chuchle – Radotín (PP Radotínské údolí – Chuchelský háj, CHKO Český kras),

- Zbraslav – Baně.

Z uvedeného je patrné, že základ rekreačně využívaných území tvoří plochy se zájmy ochrany přírody a krajiny. Zvýšená koncentrace obyvatel a nároky na rekreační využití prostoru se tak mohou dostávat do střetu s cílem a managementem ochrany daných území. Návrh systému přírodně rekreačních vazeb by proto měl mj. pomoci odlehčit nadměrně zatěžovaná chráněná území vytvořením nových směrů a možností rekreace (viz příklad doporučené lokality pro umístění přírodně rekreačního parku /e/ jako nárazníkové zóny PP Prokopské a Dalejské údolí).

Hlavní směry propojení ve vazbě na významnější přírodně rekreační oblasti jsou uvedeny dále.

Podle mapy Typů krajinného rázu (Löw a spol, 2005) se v okolí Prahy vyskytuje z hlediska historie osídlení stará sídelní krajina Hercynica a Polonica a krajina vrcholně středověké kolonizace Hercynica. Vesměs se jedná o krajinu se zemědělským a lesozemědělským využitím na reliéfu rovin, plošin a pahorkatin i vrchovin. Z CHKO Český kras zasahuje na území Prahy výběžek krasové krajiny. Niva Vltavy na S i na J straně je zařazena mezi krajiny zaříznutých údolí.

Obr. I: Výřez pro území Prahy a okolí z mapy Typů krajinného rázu, (Löw a spol, 2005)

( Popis navržených přírodně rekreačních pásů

V rámci základních směrů je na správním okraji Prahy vytyčeno 14 hraničních bodů, ze kterých vycházejí jednotlivé přírodně rekreační pásy. Navržené trasy se mohou dále rozvětvovat. Nejblíže se ke správní hranici města nacházejí vhodné rekreační cíle JJV směrem (hraniční body 13 a 14). Nejméně dostupné a kvalitní zázemí se nachází na S města (hraniční body 6, 7, 8).

Popis jednotlivých přírodně rekreačních pásů je uveden v tabulce III spolu s obrazovými ukázkami hraničních bodů na leteckých snímcích. Tabulková příloha obsahuje: označení hraničního bodu, hlavní významné přírodně rekreační oblasti v daných směrech, popis trasy, některé zajímavosti na trase a v blízkém okolí (výčet samozřejmě není vyčerpávající, ale má příkladný charakter), doprovodné jevy a vztah k celoměstskému systému zeleně. V grafické podobě jsou pásy vykresleny v mapě Návrhu systému přírodně rekreačních vazeb.

Současný stupeň rozpracovanosti návrhu zahrnuje přibližné určení směru vedení, konkrétní umístění a prostorové parametry musí upřesnit detailnější studie.

Jednotlivé trasy jsou doprovázeny dalšími systémy (doprovodnými jevy), které návrh vedení pásu buď zcela určily (např. údolní niva potoka) nebo alespoň rámcově vymezily (např. ÚSES k vymezení, směry propojení ÚSES). Doprovodné systémy se mnohde vzájemně kombinují i překrývají (biokoridor na potoce), a přinášejí tak do navrženého systému žádoucí polyfunkčnost. V následující tabulce jsou uvedeny základní doprovodné jevy navržených přírodně rekreačních pásů v prioritě vodoteč – ÚSES – ostatní.

Tab. II: Hlavní osy a doprovodné jevy navržených pásů

| Hlavní osy a doprovodné jevy navržených pásů | Název | Hraniční bod č. |
| --- | --- | --- |
| vodoteč | Vltava_jih | 1 |
|  | Břežanský potok | 1 |
|  | Botič | 2 |
|  | Pitkovický potok | 3 |
|  | Rokytka | 4 |
|  | Výmola | 5 |
|  | Vinořský potok | 6 |
|  | Mratínský potok | 7 |
|  | Vltava_sever | 9 |
|  | Únětický potok, Kopaninský potok | 10 |
|  | Litovický potok | 11 |
|  | Jinočanský potok | 12 |
|  | Radotínský potok | 13 |
|  | Berounka | 14 |
| R-ÚSES, směry propojení | Na skalce – Bořanovice okolí Směr propojení na RBK 1146 – RBC 1854 Beckov | 8 |
| turistická trasa | červená: Zbraslav – Závist – Jarov – Vrané n. Vltavou | 1 přes most - pravý břeh |
|  | zelená: Závist – Dol. Břežany | 1 |
|  | červená: podél Botiče, v Průhonicích navazuje na cyklostezku | 2 |
|  | navazující turistické trasy | 4 |
|  | navazující turistické trasy | 5 |
|  | žlutá, červená, modrá: Vltava_sever | 9 |
|  | žlutá: Háj – Statenice | 10 |
|  | červená: Radotínský potok | 13 |
| cyklotrasy (CT), cyklostezky (CS), doporučená nebo prověřená cyklistická trasa (DCT) | CT: ZA – ZB Závist – Zbraslav, 8100 | 1 pravý břeh |
|  | CT: ÚJ-BR Braník – Krč – Chodov – Újezd – Průhonice, 11, vedena západním směrem cca 500 m od hran. bodu | 2 |
|  | DCT: končí na správní hranici Prahy severně od hran. bodu | 3 |
|  | CT: v Kuří pás protíná CT 8100, Pražské kolo |  |
|  | CT: 8100 Pražské kolo - končí severně od hran. bodu na správní hranici Prahy | 4 |
|  | CT: 0034, protíná pás za hranicí Prahy severně od hraničního bodu | 6 |
|  | DCT: protíná pás jižně od hran. bodu na území Prahy | 7 |
|  | DCT: část vedena společně se žlutou turist. trasou | 8 |
|  | CT: 2 Výtoň – Letná – Troja – hranice Prahy | 9 pravý břeh |
|  | CT: 0078 navazuje na 8100 Pražské kolo, za správní hranicí Prahy vede podél Kopaninského potoka a dále Únětickým údolím | 10 |
|  | DCT: vedena rovnoběžně s Litovickým potokem, na jih od hran. bodu | 11 |
|  | DCT: vedena SZ směrem cca 500 m od hraničního bodu, přes most přechází dálnici a ve Zbuzanech se napojuje na CT 8100 Pražský okruh | 12 |
|  | DCT: vedena na území Prahy podél Mlýnského a Radotínského potoka, cca 2 km od hran. bodu | 13 |
|  | DCT: část levého břehu Berounky, v Radotíně napojeno na CS 3 | 14 |
| poutní cesta | Loreta – Ladronka – Vypich – Bílá hora – Hostivice – Hájek u Hostivic | var. 11 |

Poznámka k cyklistice: Dle třídění uvedeného na internetových stránkách Magistrátu hlavního města je systém cyklistické dopravy rozdělen na:

- cyklistické stezky, cyklostezky (zvláštní cesty vedené mimo automobilovou dopravu; prozatím se jedná spíše jen o úseky stezek, značeny),

- stávající cyklistické trasy, cyklotrasy (vedeny především po komunikacích s minimálním nebo žádným automobilovým provozem, může být vedeno po cyklostezce, značeny),

- doporučené nebo prověřované cyklistické trasy, cyklotrasy (vedeny především po komunikacích s minimálním nebo žádným automobilovým provozem, neznačeny).

Nejbezpečnější pro cyklisty jsou, z pohledu eliminace střetu s automobilovým provozem, cyklostezky. Hraničními body nebo v jejich blízkosti (kromě č. 14) žádná cyklostezka nevede. Posílení rekreační funkce pásů podmiňuje nezbytné dotvoření sítě cyklostezek na území Prahy a její napojení na jednotlivé hraniční body.

K naplnění cíle návrhu, tzn. vytvoření vzájemně provázaného systému příměstských a městských přírodně rekreačních ploch, je nutné jednotlivé pásy propojit mezi sebou. Z toho důvodu jsou mezi některými přírodně rekreačními pásy navrženy tangenciální směry propojení, umožňující vytvoření kratších okruhů. Potřebné bezkolizní propojení pro pěší a cyklisty, které by umožnilo provázat mezi sebou hraniční body 1 (jih) a 9 (sever), je vymezeno podél řeky Vltavy. Přítomnost řeky, stejně jako kopců (Petřín, Vyšehrad, Dívčí hrady atp.), dodává městu nejen specifickou rázovitost, ale především nabízí prostory pro rekreační aktivity v klidovém přírodě blízkém prostředí. Řeka, resp. její břehy (náplavky) či navazující plochy musejí mít funkci jakési „výpadovky“ pro cyklisty, běžce či pěší a zároveň umožňovat bezkolizní propojení S a J části města. Další nezastavitelnost nivy řeky a umožnění řece rozlévat ve vhodných prostorech nadměrné průtoky vody by měla být, vzhledem k prožitým skutečnostem záplav, záležitost zcela samozřejmá a ve veřejném zájmu vyžadovaná. Již v současnosti je možné některé úseky podél řeky využít k rekreaci, mnohde však chybí vzájemné propojení a návaznost na okolí. Přirozený charakter úpravy břehů, respektující meandrující křivku řeky, by ještě podtrhl sepětí Prahy s přírodou a jejich vzájemné prolínání, které činí hlavní město zajímavé nejen z pohledu architektury a památek, ale také z hlediska existence přírody.

Za prioritní a k urychlenému řešení lze, z pohledu ochrany území před suburbanizací (srůstáním sídel, abnormálním nárůstem zastavěných ploch na úkor volného prostoru, degradací funkce volného prostoru jako pouhé zbytkové části území), označit především tyto směry:

- č. 1 (větev Dolní Břežany), č. 2 a jejich vzájemné propojení (území Vestec, Jesenice okolí),

- č. 4 Říčany,

- č. 5, č. 6 a jejich vzájemné propojení (Šestajovice),

- č. 11, č. 12 a jejich vzájemné propojení (Zbuzany, Chrášťany, Chýně).

( Lokalizace přírodně rekreačních parků

Návrh zahrnuje pouze výběr lokality a přibližné situování plochy. Konkrétní umístění, prostorové nároky, formy a možnosti využití přírodně rekreačního parku je nutné upřesnit detailnější studií. Jednou z možností, jak realizovat představu o využití a uspořádání území, je nabídnout vytipované lokality pro uspořádání Krajinné výstavy (viz Krajinná výstava bez hranic Cheb/Eger, 2006).

Výrazná absence přírodě blízkých a rekreačně využitelných ploch v severní části území Prahy, které je navíc územím s nadměrným zorněním, předurčuje vytipování potenciálně vhodných lokalit pro zamýšlený návrh. Do této oblasti jsou situovány 4 lokality přesahující správní hranici Prahy.

Na jižním okraji Prahy je vybráno jako základ plochy pro vymezení přírodně krajinářského parku území kolem rybníků na Šeberově s přesahem za hranici směr Vestec.

Ochranou přírodovědně cenného území přírodního parku Prokopské a Dalejské údolí před nadměrným rekreačním využitím by měla být vybraná lokalita plošiny nad Dívčími hrady – Na rovinách. Svým příhodným umístěním v oblasti s pestrým přírodním i kulturně historickým potenciálem a snadnou dostupností může plnohodnotně plnit funkci nárazníkové zóny PP a soustředit odpovídající rekreační aktivity. Předpoklad nezastavitelnosti plochy má i v tomto případě své opodstatnění, protože se jedná, vzhledem k poloze náhorní plošiny, o značně pohledově exponovanou plochu.

Návrh lokalit pro umístění přírodně rekreačního parku:

- severně od Dolních Chaber – Ďáblic (území mezi: Dolní Chabry – Ďáblice – Březiněves – Zdiby),

- severně od Čakovic – Třeboradic (území mezi: Třeboradice – Hovorčovice – Pakoměřice – Březiněves),

- severovýchodně od Miškovic, lokalita Korunka (území mezi: Miškovice – Přezletice – Veleň – Milovice),

- na sever od Satalic (území mezi: Satalice – Radnice – Vinoř),

- jižně od Olšanského rybníka směr Vestec, návaznost na systém rybníků na Šeberově,

- Na rovinách – Dívčí hrady (náhorní plošina mezi: železniční zastávka Praha-Žvahov – Radlice – železniční stanice Praha-Jinonice – Butovice).

( Závěr

Návrh rekreačně přírodních vazeb schematicky a v obecné rovině dokumentuje potřebu a možnosti vzájemného provázání hlavního města Prahy s okolím. Stále se zvětšující hrozba vzniku neprostupné suburbánní hradby, a tak uzavření některých směrů propojení, optické znehodnocení obrazu významného kulturního sídla, rychlá a nenávratná ztráta volné krajiny a řada dalších nepříznivých jevů, mohou způsobit degradaci dlouhodobě existujících kvalit a předností města.

S ohledem na možnosti, které území sídla a především jeho okolí stále ještě nabízí, se autoři opírají o dvě skutečnosti: krajina ještě existuje (přírodní funkce), stojíme o ni a chceme jí procházet (rekreační funkce).

Navazující krajinářsko urbanistické studie (územní studie), vycházející z přírodně rekreačního (včetně kulturního) potenciálu daného území, musí:

- upřesnit vymezení jednotlivých pásů,

- stanovit formu a obsah pásů (cílová společenstva, vegetační úpravy, doplnění stezek, drobného mobiliáře pro rekreaci, možnosti osazení naučně poznávacími tabulemi, odbočky k zajímavostem v okolí, vytvoření nabídky pro každodenní rekreační a sportovní aktivity obyvatel obcí, v jejichž blízkosti jsou pásy vymezeny apod.) – tj. navrhnout scénáře jednotlivých pásů,

- vyřešit vlastnické vztahy a stanovit management pásů,

- zajistit provázanost s okolním zázemím (návaznost na další trasy, odkazy, širší vztahy),

- upřesnit lokalizaci přírodně rekreačních parků,

- stanovit formu a obsah parků (účel, funkce, možnosti apod.),

- vyřešit vlastnické vztahy a stanovit management navržených parků,

- na území Prahy dořešit konkrétní propojení s celoměstským systémem,

- prověřit zájem a potřebu bezkolizní dostupnosti Prahy pro obyvatele okolních obcí ze Středočeského kraje (např. cesta do zaměstnání, za vybaveností, sportem apod.).

( Použité zdroje

ÚPSÚ hl. m. Prahy, kap. 3.11.2. Zeleň – návrh (s. 41-44)

Letecké snímky poskytnuté Útvarem rozvoje hlavního města Prahy

Turistické mapy 1:50 000, Praha-západ, Praha-východ

Cyklomapa Praha a okolí, 1:50 000

Typy krajinného rázu 1:500 000, Löw a spol, 2005

internetové stránky Magistrátu hl. m. Prahy

http://doprava.praha-mesto.cz

Tab. III: Příklad podrobnějšího rozpracování návrhu systému přírodně rekreačních pásů

| světová strana | označení, hraniční bod napojení z okraje Prahy | hlavní směry, významné oblasti s přírodně rekreačním potenciálem | popis trasy, bližší cíle, další směry | některé zajímavosti na trase a v blízkém okolí | podpora přechodu trasy z území Prahy do okolí přítomností nějakého doprovodného jevu (turistická trasa, vodoteč, R- NR ÚSES atd.) | vztah hraničního bodu k celoměstskému systému zeleně na území Prahy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J | č.1 TOK VLTAVY_jih Vltava mezi Zbraslaví a Břežanským údolím | a) brdská oblast (především celek brdská vrchovina) - hřeben Brd - Svatá Hora u Příbrami b) středočeská pahorkatina (benešovská pahorkatina) Povltaví, Posázaví Davle (soutok) | Ad a) levý břeh Vltavy Zbraslav, podél Vltavy – Baně – Jíloviště: i) Černolické skály – Skalka – hřeben Brd (Vrážky, Stožec, Kuchyňka…) – Příbram Svatá Hora Ad b) ii) Trnová – polní cesta na Klínec – přes pole na Líšnici – přes pole směr Čisovice – kóta 404 m – Mníšek p. Brdy, Skalka – rozcestí turistických značek pravý břeh Vltavy Vrané nad Vltavou - Davle: podél Vltavy – VN Štěchovice – VN Slapy, podél Sázavy – Týnec nad Sázavou Břežanské údolí Závist – Břežanské údolí, Břežanský potok - Dolní Břežany: i) V_směr Průhonice ii) J_směr Psáry – benešovská pahorkatina (Hornopožárský les, Kněží hora, Grybla) /Posázaví/ | přírodní Černolické skály /ordovické křemence/, PR Hradec /bukové lesní porosty/, PR Kuchyňka /přirozené jedlobukové lesní porosty/, další přírodní zajímavosti: U Hlavatého kamene a Hvíždinec (výchozy křemenců), pozůstatky těžby železných rud u Skalky, Voznický potok a Voznický rybník, Krotilův palouk (vše významná společenstva brdské přírody), dub na Bekovce, obora pod Větrníkem u Dobříše, dobříšské rybníky (hnízdiště vodního ptactva), před Příbramí pozůstatky těžby rud kulturní barokní areál Skalka, zámek Mníšek pod Brdy, zámek Dobříš, památník padlým za druhé sv. války, partyzánský pomník, studánka Brdlavka, Pičín /kostel, tvrz/, Svatá Hora u Příbrami, Příbram /kostely, muzeum/ přírodní strže nad VN Vrané n. Vltavou, údolí Bojovského potoka, pozůstatky těžby rud u Skalky kulturní Trnová /gotický kostel sv. Ducha, Líšnice /barokní kostel Všech svatých/, Mníšek pod Brdy /barokní zámek a kostel/, barokní areál Skalka přírodní PR Zvolská Homole /skalní srázy kaňonu Vltavy/, PPark Střed Čech, údolí Vltavy, Vranská nádrž (hnízdiště vodního ptactva), horniny štěchovické skupiny starohor, údolí Sázavy, NPR Medník, benešovská pahorkatina kulturní Závist hradiště, VN Vrané n. Vltavou, Davle /ostrov sv. Kiliána, sv. Kilián/, Štěchovice, Slapy Posázavský pacifik, trampské osady podél Sázavy přírodní PR Šance /skalnaté svahy pokryté dubovými lesy/, Břežanské údolí, Benešovská pahorkatina /Kněží hora, Grybla, Panská skála/, údolí Sázavy (NPR Medník), žulové lomy kulturní Zbraslav /zámek, ZOO/, Závist, Hálkův pomník, zřícenina Zbořený Kostelec | Vltava (NRBK ÚSES), RBC Šance, turistické trasy, cyklotrasy | navazuje na zelený klín na území Prahy dále napojeno na Komořany (Točná) – Modřanská rokle: a) Kamýk – Hodkovičky – Novodvorská – Kunratický les b) Šeberov – Milíčovský les – Hostivař rozšiřující varianty: napojení navrženého pásu ve směru Břežanské údolí na Kunratický potok a Botič (trasa hraničního bodu č.2) propojení podél břehů Vltavy se severním hraničním bodem č. 9, přírodně rekreační koridory s možností rozlivu řeky |
| JJV | č. 2 PODÉL BOTIČE (Újezd – Průhonice) | středočeská pahorkatina (benešovská pahorkatina) | Podél Botiče – Průhonice – Radějovice – směr benešovská pahorkatina /Posázaví/ | přírodní PP Pitkovická stráň, PP Milíčovský les a rybníky, tok Botiče, průhonický park, rybníky Labeška a Bořín, lesy mezi Radějovicemi a Horními Jirčany, výhled na benešovskou pahorkatinu kulturní Průhonice – zámek a park | vodoteč, turistická trasa, směr propojení ÚSES RBK | navazuje na zelený klín v návaznosti na Botič na území Prahy dále napojeno na Milíčovský les: - Hostivař nádrž, les atd. - Kunratický les atd. rozšiřující varianty: vzájemné propojení s trasou z Břežanského údolí (hraniční bod č.1) |
| JJV | č. 3 PODÉL PITKOVICKÉHO POTOKA (Lipany – Kuří) | středočeská pahorkatina (benešovská pahorkatina) Posázaví, Voděradské bučiny | Podél Pitkovického potoka – Kuří – Voděrádky – Otice: i) J_směr Týnec nad Sázavou, Posázaví ii) V_směr Říčanský les, Voděradské bučiny, Jevany | ad i) přírodní PP Pitkovická stráň, přirozený tok Vinného potoka, drobné stepní lokality mezi Voděrádkami a Oticemi, lomy na žulu v okolí Velkých Popovic a dále v Posázaví, PR Grybla, lesy v okolí Zbořeného Kostelce, požárské lomy, peceradské gabro, tok Sázavy v kaňonu a vodní ptactvo kulturní Velké Popovice – barokní kostel Panny Marie Sněžné, barokní sochy Petra a Pavla, památník zastřeleným občanům vojsky SS dne 7.5.1945; pivovar s černým kozlem Zbořený Kostelec – zřícenina hradu ze 14. stol. Týnec nad Sázavou – románský hrad, rotunda z 11. stol., kostel sv. Šimona a Judy, historické domy, muzeum ad ii) přírodní PP Pitkovická stráň, PP Uhříněveská obora, tok Říčanského potoka, říčanské koupaliště (výchozy žul se zajímavými minerály), říčanské lesy s naučnou stezkou OP, lom v Mukařově, NPR Voděradské bučiny, jevanské rybníky, permské uloženiny s měděnými minerály u Kostelce n.Č.lesy kulturní Uhříněves – zámek a barokní kostel Kolovraty – zámek Říčany – hradní zřícenina, gotický kostel, radnice, měšťanské domy, muzeum Jevany – výletní sídla Kostelec n.Č.lesy – zámek, kostel, muzeum | vodoteč | Pitkovický potok součástí tranzitní rozvojové osy (jižní regionál) – propojení Komořanský háj – Říčanský potok rozšiřující varianty: vzájemné propojení s trasami hraničního bodu č.2 (podél Botiče) a č.4 (Rokytka) |
| JV | č. 4 PODÉL ROKYTKY (Nedvězí – Říčany) | středočeská pahorkatina (benešovská pahorkatina) Černokostelecké lesy, Posázaví | Podél Rokytky – Říčanský les – Trhovec – Jevany, Vyžlovka okolí: i) JV_ směr Voděradské bučiny – Stříbrná Skalice /Posázaví/ ii) V_směr Kostelec nad Černými lesy - Kouřim | i) dtto č. 3 ii ii) dtto č. 3 ii a směr Kouřim | vodoteč | navazuje na tangenciální rozvojovou osu (východní tangenta) od Rokytky přes Vltavu (Karlín) až ke Strašnicím a Slatinskému potoku rozšiřující varianty: propojení S_směrem s trasou hraničního bodu č.5 |
| V | č. 5 PODÉL VÝMOLY (Klánovice – Úvaly) | a) středočeská tabule (středolabská tabule) Polabí b) středočeská pahorkatina (benešovská pahorkatina) Jevany okolí | Klánovický les – S_nad Úvaly – po cestě na Hodov, podél Výmoly: i) S_směr Tlustovousy – Vyšehořovice – Přerov nad Labem /Polabí/ ii) J_směr s možností buď podél Výmoly nebo podél Škvoreckého potoka – směr Říčany, Jevany okolí | ad i) přírodní PR Klánovický les, naleziště ordovických zkamenělin u Úval, lomy a hliníky usazenin sladkovodní křídy, PP U skal, Labe a jeho slepá ramena, Přerovská hůra, PR Vrť, Polabí kulturní Úvaly – kostel, rodiště M. Majerové, Vyšehořovice /zřícenina tvrze z 2. pol. 13. stol, kostely, zřícenina renesanční atikové zvonice se zbytky sgrafitové výzdoby, barokní statek, secesní budova školy/, Lom u Nehvizd /místo úkrytu po seskoku J. Gabčíka a J. Kubiše, kteří provedli v roce 1942 atentát na Heydricha/ Čelákovice – zámek, muzeum, Přerov n.L. – zámek a skanzen ad ii) přírodní PR Klánovický les, naleziště ordovických zkamenělin u Úval, lomy a hliníky usazenin sladkovodní křídy, PP Lom na Plachtě /zatopený žulový lom, výskyt vzácných druhů obojživelníků/, Babický les kulturní Úvaly /kostel, železniční viadukt z r. 1845/, Škvorec /starý zámek z 16. stol., kostel sv. Anny, barokní sýpka, barokní domy č. 15 a č. 50/, na červené turist. Značce socha sv. Donáta z r. 1765 s lípami, Březí /kostel sv. Bartoloměje, geolog. zajímavost: žárem ztvrdlé břidlice vykrystalizované na pyrit a grafit/, býv. hradiště v Babickém lese | vodoteč, ÚSES NRBC Vidrholec | napojení na zelený klín doprovodného pásu přírodní vegetace Rokytky, oblasti Kolodějí, Újezda nad Lesy rozšiřující varianty: propojení J_větve s trasou hran. bodu č. 4 (Rokytka), propojení Klánovic přes Šestajovice s bodem č. 6 (Vinoř) |
| SV | č. 6 PODÉL VINOŘSKÉHO POTOKA (Vinoř – Dřevčice) | středočeská tabule (středolabská tabule) Polabí | Podél Vinořského potoka – Dřevčice – Popovice – Brandýs nad Labem /Polabí/ | přírodní PP Satalická bažantnice, PR Vinořský park, Přezletice (naleziště staročtvrtohorní fauny a chráněná vrba bílá), Jenštejn - chráněná lípa malolistá, Vinořský potok, Labe a jeho tůně v okolí Brandýsa a Staré Boleslavi kulturní Vinoř – barokní zámek, pomník M.J.Husa od Fr. Bílka, v okolí barokní kaple poutní cesty, Jenštejn – zřízenina hradu, Brandýs a Stará Boleslav – slavné poutní místo – zámek, spousta kostelů, barokní a renesanční domy | vodoteč, ÚSES RK, RBC Na Vinořském potoce | navazuje na zelený klín zemědělské krajiny jižně od Satalic s tangenciální rozvojovou osou (severní tangenta) přes Satalice – Hutě – Bažantnici – Ďáblice až k Třeboradicím rozšiřující varianty: Propojení V_směrem na hran. bod č.5 a Z_směrem na Mratínský potok (č.7) |
| S | č. 7 PODÉL MRATÍNSKÉHO POTOKA (Miškovice – Mírovice) | středočeská tabule (středolabská tabule) Polabí | Podél Mratínského potoka – Sluhy – okolí Měšic – směr Kostelec nad Labem /Polabí/ | přírodní Hovorčovice – pramen Mratínského potoka, Měšice – zámecký park s chráněnými stromy, tok Mratínského potoka, mezi Kostelcem n.L. a Neratovicemi, Labe se slepými rameny a PP Jiřina, PP Písčina u Tišic, PR Černínovsko a dále mělnické Polabí kulturní Měšice – rokokový zámek a park, Kostelec n.L. – gotický kostel, Neratovice – moderní město | vodoteč | napojení přes ÚSES na severní kříž tranzitní rozvojové osy (Šárka – Ďáblice – Letňany- Kbely k Satalicům) blízkost zeleného klínu zemědělské krajiny jižně od Satalic rozšiřující varianty: propojení polními cestami V_směrem /Sluhy – Brázdim – Cvrčovice/ na trasu hran. bodu č.6 a Z_směrem přes Měšice, podél bezejmenné vodoteče a polní cestou k trase bodu č.8 (Na skalce) |
| S | Č. 8 VE SMĚRU ÚSES Na skalce /Dolní Chabry – Zdiby/ | středočeská tabule (středolabská tabule) /Povltaví/ brdská oblast (pražská plošina) | přechod dle vedení ÚSES (regionálního či lokálního) – směr Beckov – Klíčany: i) Z_směr Vodochody – Máslovice – Vltava ii) S_směr Panenské Břežany – Dolínek – Odolená Voda – dále směr Veltrusy /Vltava/ | ad i) přírodní pražská plošina – štěrkopísky Vltavy, Máslovice – polštářové lávy starohor, údolí Vltavy kulturní Máslovice – muzeum másla Vodochody – letiště ad ii) přírodní PP Čimické údolí, PP Zámky, PP Sedlecké skály, PR Roztocký háj, starohorní Kozí hřbety, NPR Větrušické rokle, Libčická skála, Hostibejk v Kralupech, PP Minická skála, PP Sprašová rokle u Zeměch, tok Vltavy, Veltruský park a Dolní Povltaví kulturní Roztoky – muzeum, blízko Levý Hradec, Řež – atomový reaktor, Dol u Libčic – Ústav pro výzkum medu a medoviny, Libčice – barokní kostel, pravěké hradiště, Kralupy – kostel sv. Václava, most, Nelahozeves – zámek, Veltrusy – zámek a park | R-ÚSES, směr propojení | napojení přes ÚSES na tangenciální rozvojovou osu (severní tangenta) a na radiální osu (Dolní Chabry – Ďáblický háj – Pekařka) rozšiřující varianty: propojení podél bezejmenné vodoteče s trasou bodu č. 9, vedenou podél Vltavy (Klecánky) |
| S | č. 9 PODÉL VLTAVY (Sedlec) | středočeská tabule (středolabská tabule) soutok Vltava-Labe brdská oblast (pražská plošina) | levý i pravý břeh, podél toku Nelahozeves, Veltrusy Z_směrem podél Únětického potoka | Dtto č. 8 ii ve směru na Únětice přírodní PR Roztocký háj – Tiché údolí /výrazně členitý reliéf, skalní společenstva, stepi, vřesoviště, teplomilná vegetace, bikové a habrové doubravy/, PP Sedlecké skály /skalní výchoz proterozoických břidlic, doklad vltavské říční terasy, teplomilná společenstva/, Kozí hřbety /buližníkový hřeben, archeologická naleziště, PP Housle /geologicky významný útvar, úzká rokle zahloubená do sprašových hlín/ kulturní Únětice /archeologická naleziště únětické kultury, barokní kostel, fara, hospodářský a panský dům/ Alšova vyhlídka na Kozích hřbetech – rozhled, Suchdol /Česká zemědělská univerzita, směrem na Kozí hřbety kaple sv. Václava na místě morového kříže/ | (NRBK ÚSES) turistické trasy, cyklotrasy, směr propojení regionálního BK na RBC Únětický háj | pravý břeh Drahaňským údolím napojení na zelený klín, který přichází z rozevřené zemědělské krajiny S od Ďáblického a Čimického háje levý břeh propojení podél Vltavy – Sedlec (Pobaba) – Šárecké údolí rozšiřující varianty: mimo celoměstský systém – návaznost Tichým údolím podél Únětického potoka až k Přední Kopanině |
| SSZ | č. 10 PODÉL PŘÍTOKU ÚNĚTICKÉHO POTOKA (Přední Kopanina – Háj - Statenice) | brdská oblast (pražská plošina) | Přední Kopanina – větev Únětického potoka /Kopaninský p./ – Statenice – další vedení upřesnit dle vymezeného ÚSES /směr propojení RBC Únětický háj – RBK 1140 – RBC 1468 Okoř/ - směr Čičovice – Okoř – Budeč – Kováry: i) S_směr Veltrusy ii) Z_směr Kladno okolí | přírodní PP Opukový lom u Přední Kopaniny, lom v Tuchoměřicích, PP Kněživka, PP Číčovický kamýk, skály u Okoře, lomy v Kovárech, údolí Zákolanského potoka kulturní Přední Kopanina – románský kostel, Tuchoměřice – barokní jezuitská rezidence, Číčovice – kaple sv. Salvátora, Okoř – zřícenina hradu; Budeč – slovanské hradiště; Zákolany rodiště prezidenta A. Zápotockého | vodoteč, turistická trasa, RBC Únětický háj | návaznost na zelený klín od Zadní Kopaniny – Zmrzlíku – k Radotínskému a Chuchelskému háji rozšiřující varianty: přes Únětický potok spojení s Vltavou |
| Z | č.11 PODÉL LITOVICKÉHO POTOKA var. poutní cestou Prahy do Hájku u Hostivic (Ruzyně) | brdská oblast (pražská plošina, křivoklátská vrchovina) Loděnice, Berounka | podél Litovického potoka – Břve, rybníky – Chýně – J/ JZ_směr Loděnice (tok), Nižbor, Křivoklátská vrchovina var. podél poutní cesty z Lorety přes Ladronku do Hájku u Hostivic: i) J/JZ_směr Loděnice (tok), Nižbor, Křivoklátská vrchovina ii) SZ_směr Kamenné Žehrovice, Kladno okolí | přírodní Rybníky v okolí Břve, PPark povodí Kačáku (Loděnice), CHKO Křivoklátsko, PPark Džbán kulturní Hostivice /barokní dvoupatrový zámek, mariánský sloup z r. 1734, kostel sv. Jakuba/, Litovice /původně gotická tvrz barokně upravená, barokní kaple/, Hájek /františkánský klášter, poutní loretánský kaple, zakončení poutní cesty z Prahy/, poutní cesta z Lorety v Praze do Hájku u Hostivic podél výklenkových kaplí (1720 – 26) s obrazy ze života Panny Marie a sv. Františka /značně zničeno, dlouholeté snahy o obnovu cesty včetně jednotlivých zastavení/, Kladno /radnice, kostely, muzeum/, Kožová hora /hotel a rozhledna – výhledy/ | vodoteč, RBK ÚSES, RBC Břevská rákosina var. poutní cesty | navazuje na radiální osu Litovický potok – Ruzyně – Veleslavín – Petřiny – Hradčany rozšiřující varianty: propojení J_směrem na Jinočany (trasa hran. bodu č.12) |
| Z | č. 12 PODÉL JINOČANSKÉHO POTOKA (Řeporyje – Jinočany) | brdská oblast (křivoklátská vrchovina) Loděnice, Berounka | podél Jinočanského potoka – Jinočany – polní cestou na Nučice – Radotínský potok – směr Loděnice | přírodní převážně příměstská zemědělská krajina, vzdálenější směry: CHKO Český kras PPark povodí Kačáku (Loděnice) kulturní Hořelice /barokní zámek, pozdně barokní fara, barokní kostel sv. Jana Křtitele snad dílo K.I. Dientzenhofera, boží muka na mohyle obětí moru z 18. stol./ Tachlovice /kostel, kaple, hospodářský dvůr/ | vodoteč | návaznost na radiální osu Jinočany – Chaby – Na pískách – dvůr Háje – Motol… Jinočanský potok vstupuje do Dalejského potoka – zelený klín Dalejské a Prokopské údolí rozšiřující varianty: vzájemné propojení S_směrem s trasou hran. bodu č.11 spojení přes Radotínský potok s koridorem č.13 |
| JZ | č. 13 PODÉL RADOTÍNSKÉHO POTOKA (Choteč) | brdská oblast (křivoklátská vrchovina, hořovická pahorkatina) Loděnice, Berounka | Podél Radotínského potoka – Choteč: i) JZ_směr Karlštejn, Berounka ii) Z_směr Loděnice (lze pokračovat podél Radotínského potoka – Nučice…) | přírodní PR Radotínské údolí, skály u Chotče a Třebotova, PR Kulivá hora, PR Karlické údolí, lomy na Mořině (Velká a Malá Amerika), NPR Karlštejn kulturní mlýny na Radotínské potoku, Choteč – barokní chrám sv. Kateřiny, barokní plastiky v obci, Třebotov – zámek, Karlštejn – hrad a Budňany | vodoteč, turistická trasa, RBK ÚSES, RBC Radotínské údolí | návaznost na zelený klín od Zadní Kopaniny – Zmrzlíku – přes Radotín k Chuchelskému háji |
|  | č. 14 PODÉL BEROUNKY (Radotín – Černošice) | brdská oblast (křivoklátská vrchovina, hořovická pahorkatina) Karlštejn, Loděnice, Berounka | Podél Berounky – Radotín – Černošice – Všenory – Dobřichovice – Řevnice – směr Karlštejn… | přírodní PR Staňkovka u Radotína, niva Berounky (Mže), kaňon Berounky, PR Karlické údolí, CHKO Český kras, NPR Karlštejn a NPR Koda a dále směr Beroun kulturní Černošice – kostel, letní vily z 30.let 20. stol., Všenory – zámek, kostel, park; Dobřichovice – zámek, nedaleko hrádek Karlík; Řevnice – slovanské hradiště, barokní kostel; Zadní Třebáň – selské baroko, výborné hospody, barokní kaple; Karlštejn – hrad a Budňany | vodoteč, osa NRBK K56 | navazuje na zelený klín rovinatého pásu nivy Berounky |

1.5 Doprava

1.5.1 Stanovení základních parametrů rozvoje dopravy z hlediska ekologické únosnosti území

Zajištění dopravního systému je nezbytnou podmínkou fungování města. Jeho řešení je s ohledem na finanční náročnost jeho realizace, komplikované terénní podmínky, složitost hledání potřebného kompromisu s dalšími funkcemi území při zachování základních cílů, které má dopravní stavba plnit pro přepravní vztahy, složité.

Základní dopravní skelet je proto sledován a připravován dlouhodobě. V současné době lze konstatovat, že rozhodující dopravní stavby jsou již projednány i z hlediska ochrany přírody a krajiny a územně stabilizovány. Při přípravě projektové dokumentace k územnímu řízení lze provést poslední korekce, reagující na konkrétní podmínky v lokalitě. Z hlediska zaměření tohoto materiálu však dílčí problémy, které vznikají při realizaci staveb, představují neúměrnou podrobnost řešení.

Současně platí, že provoz dopravy (zejména automobilové) patří mezi rozhodující zdroje zátěže životního prostředí. Z hlediska ochrany přírody a krajiny je nejvýznamnějším negativním jevem fragmentace území, která vede k destrukci nebo k rozrušení dosud relativně zachovalých přírodních prostorů. Přehrazení migračních tras a vytváření „ostrovů“ pro populace živočichů se může negativně promítnout do dlouhodobého vývoje druhů, které pro výměnu genetických informací potřebují dostatečně velké „životní prostory“. Samozřejmě i pro obyvatele a návštěvníky města představují dopravní stavby snížení prostupnosti územím. Mezi další negativní vlivy patří zábor konkrétních biotopů v důsledku realizace staveb.

Provozem dochází k usmrcování živočichů při střetech s vozidly, znečištění ovzduší, půdy a vody, rušení živočichů hlukem apod.

Významným faktorem, který přispívá ke zhoršení vlivů dopravy, je také výstavba obchodních, skladových či jiných areálů podél nových komunikací. Kromě přímého záboru plochy se také zvětší bariéra pro migraci.

V nejbližších letech bude docházet k pokračování výstavby dalších dopravních tahů zejména v okrajových částech Prahy. V řadě případů je jejich výstavba zásadní podmínkou zlepšení stávající neúnosné zátěže obyvatel Prahy (např. na Barrandově). Další komunikace jsou plánovány jako předpoklad dalšího rozvoje města a pro převedení tranzitní dopravy mimo zastavěné území Prahy. U rozhodujících částí dopravního systému proto nelze (až na výjimky) předpokládat, že by nedošlo k jejich realizaci z důvodu střetů se zájmy ochrany přírody.

Současně však platí, že k těmto střetům dochází, a to s ohledem na relativně kvalitní přírodní prostředí Prahy ve značné míře. Proto je nezbytné zaměřit se na uplatnění takových nástrojů, které umožní zajistit eliminaci negativních vlivů, a tím příznivěji ovlivnit ekologickou únosnost území:

- Zásadně uplatňovat posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA):

- v místech, kde plánované komunikace procházejí přírodně cennými lokalitami, uplatňovat zvýšené nároky na vyhodnocení lokality a technického řešení stavby v takové míře, která zajistí optimalizaci výsledného řešení,

- v místech, kde plánované komunikace procházejí přírodně cennými lokalitami, zásadně respektovat podmínky stanovené orgánem ochrany přírody v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení.

- Omezovat výstavbu areálů podél komunikací; nepřipustit ji v místech, kde by znamenala další zásah do přírodních nebo přírodně blízkých ekosystémů.

- Umožnit v dostatečné míře migraci živočichů skrze nově vytvořenou bariéru, s maximálním využitím znalostí o dosavadních migračních trasách. Hledat řešení, které na jedné straně v dostatečné míře eliminuje negativní dopad stavby na přírodní prostředí, na druhé straně bude technicky i ekonomicky reálné.

- Rozhodujícím kritériem pro realizaci stavby by neměla být snaha dosáhnout nejnižších nákladů. Například při křížení vodotečí dávat přednost přemostění před zatrubněním.

- Řešit dopravní stavby tak, aby organismy (včetně člověka) pohybující se po terénu nemusely měnit výškovou úroveň pomocí podchodů, „ekomostů“ apod. Naopak výškovou úroveň by měnila projíždějící vozidla. To znamená, že je potřeba při křížení migračních tras hledat, s ohledem na konkrétní terénní podmínky, technické řešení na komunikaci (vedení úseku trasy pod terénem nebo na mostě s dostatečnou „podchozí“ výškou v závislosti na předpokládaných živočišných druzích, které by měly pod mostem migrovat).

- Dopravní stavby řešit včetně vegetačního doprovodu a cyklistické stezky, která přispěje ke zlepšení průchodnosti příměstským územím.

- Zajistit potřebnou nápravu nepředpokládaných negativních dopadů na stavby do území (například na vodní režim v území – ztráta vody ve vodotečích).

- Zajistit realizaci dohodnutých kompenzačních opatření k odlehčení dopadů výstavby a provozu nové komunikace.

1.5.2 Zajištění průchodnosti krajiny

Zajištění průchodnosti krajinou, městskou i příměstskou, patří mezi hlavní problémy zjištěné v analytické části. Základní přístupy k jejich řešení jsou naznačeny v úvodních vizích. V návrhové části se tímto problémem zabývá několik kapitol.

V kapitole 2.1 Úkoly a opatření v oblasti obecné ochrany s migrací souvisí:

- potřeba realizace biokoridorů ÚSES,

- polyfunkční využití údolních niv jako VKP ze zákona pro vodohospodářskou, ekologickou a rekreační funkci,

- realizace nefunkčních částí celoměstského systému zeleně vyznačeného ve schváleném územním plánu, jeho korekce a doplňování v souvislosti s probíhajícími změnami ÚPn a přípravou nového územního plánu; jednou z funkcí celoměstského systému zeleně je zajistit průchodnost pro pěší a cyklisty i pro migraci živočichů.

Odstraňování migračních bariér ve vodotečích je uvedeno v kapitolách týkajících se vodních ekosystémů.

V kapitole 2.2 Úkoly a opatření v oblasti zvláštní ochrany jsou naznačeny vazby ploch s převahou přírodního charakteru v Praze a ve Středočeském kraji.

Logicky se průchodností území zabývá kapitola 1.4 Turistika a rekreace. Dílčí kapitola 1.4.2 „Návrh přírodně rekreačních vazeb v zázemí Prahy“ rozpracovává návrh průchodnosti v širším zázemí.

Z těchto důvodů jsou v této subkapitole uvedeny pouze odkazy na části návrhu, které se průchodností území podrobně zabývají.

1.6 Ochrana nerostného bohatství

Cíl 1: Šetrné využívání ložisek nerostných surovin jako neobnovitelného zdroje v souladu s principy ochrany přírody a krajiny

Opatření: Těžbu nerostných ložisek v Praze vždy posuzovat komplexně, a to jak s ohledem na šetrné využívání ložisek, tak i s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny

Úkoly:

- Problematiku těžby ložisek nerostných surovin v Praze posuzovat komplexně s ohledem na ochranu krajinného rázu, na ochranu zvláště chráněných druhů organismů, zvláště chráněných území, území NATURA 2000 a ÚSES a také s dalšími možnými využitími ve vědě, výzkumu, výuce a dokumentaci geologických jevů

Termín: průběžně

Cíl 2: Revitalizace opuštěných těžeben při zohlednění aktuálního geologického fenoménu (zachování cenných profilů či nalezišť minerálů či zkamenělin) a biotopů rostlin a živočichů

Opatření: Podporovat projekty směřující k citlivé revitalizaci opuštěných těžeben, a to při zohlednění aktuálního geologického fenoménu, biotopů rostlin a živočichů a ekologicko stabilizační funkce nově tvořené části krajiny

Úkoly:

- Podporovat projekty revitalizace těžeben po ukončení těžby nerostných surovin směřujících k zohlednění aktuálního geologického fenoménu (zachování cenných geologických profilů, nalezišť minerálů a zkamenělin) a biotopů rostlin a živočichů a ekologicko stabilizační funkce nově tvořené části krajiny.

Termín: průběžně

1.7 Územní plánování

1.7.1 Úvod

Jeden z nástrojů, kterým bude možné koncepci ochrany přírody a krajiny (KOP) převádět postupně do „běžného života“, představuje proces územního plánování. Podmínkou je promítnutí územních požadavků krajské koncepce až do konkrétních ploch či lokalit v území a jejich zapracování do komplexního řešení územního plánu. Následně je možné principy a zásady KOP zapracované do územních a prostorových regulativů územního plánu promítat až do územních rozhodnutí a stavebních povolení.

Z hlediska koncepce strategie ochrany přírody a krajiny lze územně plánovací proces na území hlavního města Prahy považovat za nástroj s komparativní výhodou. Celé posuzované území pokrývá jeden územní plán sídelního útvaru. Na rozdíl od ostatních krajů, kde každá obec má svoji územně plánovací dokumentaci, do které je potřeba promítnout cíle a zásady formulované v krajské koncepci.

Na území hlavního města Prahy existují zřejmější, přímější vazby územního plánu jak na územně plánovací dokumentaci řešící záležitosti regionální úrovně, tak na podrobnou dokumentaci prezentující připravovaný záměr v územním řízení.

Ve vazbě na zpracovávané téma jsou důležité následující atributy územního plánu:

- územní plán může stabilizovat stávající funkční využití vybraných ploch v území,

- územním plánem se promítají do území požadované změny jeho využití, jejichž lokalizaci lze v rámci projednávání korigovat, zejména pokud jsou ve střetu s veřejným zájmem,

- závaznou součástí územního plánu jsou územní regulativy, které specifikují limity využití dané plochy a rámcově vymezují režim na dané ploše.

Koncepce ochrany přírody a krajiny má shodou okolností jedinečnou příležitost využít skutečnost, že bude nutné pořídit nový územní plán hlavního města Prahy. Další vývoj koncepce ochrany přírody a krajiny ve správním území hlavního města Prahy mimo jiné souvisí i s tím, jakým způsobem budou výše uvedené atributy pro uplatňování KOP využity. A jakým způsobem se principy, zásady a doporučení KOP zapracují do řešení budoucích ÚPD.

Územně analytické podklady (ÚAP) představují nový nástroj územního plánování, který vyplývá ze Stavebního zákona od 1. 1. 2007 a který lze využít pro ochranu přírody a krajiny. Součástí ÚAP je mimo jiné analýza jejích hodnot a rozbor udržitelného rozvoje. Ten mimo jiné v posuzovaném území vyhodnotí pilíř životního prostředí. V pravidelných cyklech (po dvou letech) bude rozbor aktualizován. Výsledkem aktualizace bude mimo jiné vyhodnocení trendů ochrany přírody a krajiny a možnost ověřovat zpětnou vazbu realizovaných záměrů a opatření.

Praha bude pořizovat obě úrovně ÚAP, tj. krajskou v měřítku 1:50 000 a obecní v měřítku katastrální mapy. Opět lze tuto skutečnost chápat jako komparativní výhodu. Oba materiály bude možné operativněji a efektivněji provázat.

1.7.2 Kategorizace území

V rámci tohoto úkolu byl vypracován tzv. „Problémový výkres“. Na území hlavního města Prahy byly vyznačeny plochy se zvýšeným významem pro ochranu přírody a krajiny.

Mezi limitující kritéria problémového výkresu byly zařazeny následující jevy:

- zvláště chráněná území,

- NATURA 2000,

- ÚSES,

- registrované VKP,

- les, VKP ze zákona,

- památné stromy,

- vodohospodářská ochranná pásma,

- přírodní parky.

Jedná se o jevy, které mají režim ochrany dán obvykle správním či obdobným rozhodnutím nebo nařízením. Na základě údajů zjištěných v analytické části byly do problémového výkresu doplněny další jevy:

- přírodovědně významné plochy (svou hodnotou se blíží zvláště chráněným lokalitám),

- významné mokřady (svou hodnotou se blíží zvláště chráněným lokalitám),

- výstupy z aplikované vegetační mapy:

- území s převahou přírodního charakteru,

- území s relativně nejvyšší mírou přírodního charakteru,

- evidované prameny vyznačené obalovou zónou o průměru 50 m,

- plochy dlouhodobého biomonitoringu – bioindikační plochy.

Potřebný režim u dalších jevů bude nutné posuzovat individuálně. V mnoha případech bude možné jev zachovat i v rámci nové funkce plochy jako její součást.

Výše uvedené jevy zařazené do problémového výkresu jsou vyznačeny různobarevně. Prvoplánově tak naznačují, na kterých plochách v řešeném území může dojít ke střetu se zájmy ochrany přírody a krajiny.

Zpracování ve formátu GIS umožňuje analýzu průniku evidovaných jevů se záměry. Při vyhodnocení jednotlivých průniků lze posoudit, zda se jedná o střet, a v jakém rozsahu. Podrobnější zkoumání potenciálního střetu následně umožní individuálně formulovat, za jakých podmínek lze nalézt přijatelný kompromis (v závislosti na potřebě zachovat režim vyhovující posuzovanému jevu a na jeho plošném rozsahu) či zda střet nelze kompromisně vyřešit.

V rámci zpracování problémového výkresu byly prověřeny „průniky“ záměrů schváleného územního plánu se sledovanými jevy. Z této pracovní projekce vyplynulo, že schválená územně plánovací dokumentace (ÚPD) není v zásadním střetu se sledovanými jevy. Zjistilo se, že pokud byl směřován záměr na plochu s vyšší přírodní hodnotou vyznačenou v problémovém výkrese, bylo nalezeno kompromisní řešení a orgán ochrany přírody vydal souhlasné stanovisko.

V dalších fázích lze problémový výkres využívat při rámcovém posuzování změn z nezastavitelného území na zastavitelnou plochu. A následně, při zpracování nového územního plánu, bude možné tyto plochy využít při korekci dalšího plošného rozvoje zastavitelného území.

Z hlediska vlivu na krajinný ráz by měla být kritéria problémového výkresu doplněna o pohledově exponované horizonty a osy. Pracnost vymezení těchto kritérií přesáhla možnosti a zaměření tohoto úkolu.

V problémovém výkrese není také vyznačeno kritérium kvality zemědělské půdy. Do I. třídy ochrany je zařazeno více než 40 % zemědělské půdy. Problémový výkres by vyznačením tohoto kritéria do jisté míry ztratil svoji „průraznost“. Kvalitu půdy považujeme za další kritérium, které bude bráno v potaz při hledání kompromisu. Kvalita zemědělské půdy je podrobně doložena v samostatné grafické příloze číslo 1.

1.7.3 Závěry a doporučení pro územní plánování vyplývající z podkladových studií

Součástí tohoto úkolu bylo vyhotovení dvou podkladových urbanistických studií. Pro zpracování nového územního plánu vyplývají z těchto studií následující závěry a doporučení.

Studie architekta Bašeho rozlišuje na území hlavního města Prahy pět, resp. šest zón. Toto zónování lze považovat za další úhel pohledu na kategorizaci území, kterou požaduje osnova úkolu.

Ve studii se uvádí:

„Na základě existující diversity v zástavbě města bylo navrženo rozdělení městského prostoru do šesti odlišných zón (1, 2, 3, 4, 4a, 5) se specifickým, buď výraznějším nebo méně výrazným zastoupením volné krajiny a veřejných prostor, a to v různých formách, podmínkách a způsobech užívání.

Z toho také vyplývá větší či menší možnost regeneračních korekcí (v případě relativně „stabilizovaných“ zón) nebo preventivních zásahů u zón, kde se předpokládá rozvoj a podstatné změny oproti dnešní situaci“.

Podkladová studie na území hlavního města Prahy rozlišuje, analyzuje a charakterizuje dále uvedené zóny a formuluje pro ně opatření zaměřená na ochranu a tvorbu veřejných prostor a ploch zeleně:

- Zóna 1: Území s urbanistickými středověkými stopami,

- Zóna 2: Kompaktní historické město (Nové Město), původně samostatná města (Karlín, Královské Vinohrady, Žižkov, Vršovice, Nusle, Holešovice, Smíchov, část Dejvic, Břevnova, Vyšehradu),

- Zóna 3: Prostory s meziválečnou zástavbou typu zahradních obytných souborů,

- Zóna 4: Sídliště nájemních bytových domů,

- Zóna 4a: Instituce, průmysl, brownfields, greenfields,

- Zóna 5: Příměstská, venkovská, sub-urbánní.

Navržená doporučení této podkladové studie se vztahují jak k jednotlivým zónám, tak i městu jako celku. Formuluje a specifikuje je následovně:

- soubor námětů „regeneračních korekcí“, v rámci zón relativně „stabilizovaných“, v rámci tzv. „kompaktního města“ (dle ÚPn), dále

- preventivních zásahů ve vnějších, okrajových částech města, v tzv. „okrajovém pásmu města“ (dle ÚPn), jehož podstatou „je příměstská krajina s původně venkovským osídlením“, rozsáhlé plochy „volné“ krajiny různé kvality; k preventivním zásahům by mělo dojít dříve, než bude projekčně detailně připravena očekávaná zástavba dle závazných nebo směrných regulativ platného územního plánu města,

- nástinu vize pro uspořádání nezastavěného přírodního prostředí ve městě jako celku,

- nástinu vize pro uspořádání nezastavěného přírodního prostředí města v souvislosti s metropolitním regionem, zasahujícím do Středočeského kraje, a tudíž vyžadující spolupráci s tímto krajem.

K naznačeným typům zástavby v zónách 1-4a a ke změnám, kterými město v průběhu historie prošlo, přistupují k výše uvedeným negativním jevům další okolnosti, které brání provést řadu žádoucích regeneračních korekcí. Jsou to především:

- statutárně (ze zákona) chráněná zastavěná území (památkové rezervace a zóny), kde mnohé z ozdravných zásahů nelze provádět z titulu narušení autenticity historického prostředí,

- povaha tržního hospodářství v interpretacích ČR, jež směřuje často opačným směrem, než snahy po optimálním prostředí (tržní ceny brání veřejnoprávním orgánům města a dalším institucím změnit tvrdé cenové podmínky při snaze vykoupit určité území, zejména má-li jít o jeho další funkci jako kultivované volné plochy, a intervenovat tak sice ve „veřejném zájmu“, ale bez garance návratnosti investičních prostředků),

- nedostatečné prostředky města a jeho uživatelů na regenerační korekce, mj. i z výše uvedených příčin,

- chybějící motivace k určitým potřebným zásahům z pozice města, které mají výrazně posílit „veřejný zájem“, vyjádřit důvěru a podporu těmto ne-tržním trendům (které ale trh může později využít ve svůj prospěch),

- dosavadní priority města, vyjádřené v trendech jeho dosavadního směřování, zjevně zatím v protikladu k výše uvedeným koncepčním směřováním.

Typické příklady poměrů zastavěných a volných ploch v jednotlivých částech města mají posloužit jednak k upřesnění jejich charakteristických znaků, jejich vzájemných odlišností a ke koncipování inspirativních regeneračních zásahů, korekcí.

Důležité jsou srovnatelné parametry hustot zástavby, procenta volných ploch, jejich struktury, prostupnost a jejich další vlastnosti (atraktivita pro veřejnost, užitkovost, tj. vhodnost pro určité (pobytové, komunikační) funkce, relativní význam (potřeba) respirační kapacity zeleně v daném místě, atp.).

Závěr k zónám 1-4a

Společným znakem výše analyzovaných souborů zón je jejich převážně stabilizovaný charakter. Žádná z těchto zón není koncepčně zařazena ve výhledu jako zóna rozvojová, kde by byl rozvoj podmíněn plošnými přestavbami. Výjimku tvoří zóna 4a, ale ani zde nepředkládá ÚPO návrhy přestaveb ve velkém rozsahu (kromě uvedené části Vysočan), zřejmě vzhledem k očekávaným nákladům na dekontaminaci. Toto nelze bohužel říci o většině ploch zóny 4a, i když by se tím podstatně ovlivnil (přesněji podstatně omezil) rozvoj okrajových prostor města (zóny 5) a změnila celková koncepce výhledu města. K tomu by však bylo nutné stanovit a nabídnout jiné podmínky pro regeneraci těchto částí města, zjevně ve prospěch vyšších (tj. klasicky městských) hustot obyvatel. Současně by bylo prospěšné (a odpovídající současným trendům pro 21. století, jako v řadě dalších zemí) zvýšit podíl a kvalitu přírodních prvků a přírodních celků, a to na více úrovních co do velikosti záběru (i záměru): lokálních, obvodových, případně i celoměstských.

Kromě plošného potenciálu, který může vyplynout z restrukturalizace zón 4a, lze příznivě hodnotit zónu 4 - sídliště:

Zóna 4 je v této práci zónou s vysokým potenciálem souvislých veřejných přírodních ploch. Jejich kvalitativní vzestup je dosažitelný, je jen otázkou přesunu priorit v rámci koncepce rozvoje a/nebo obnovy města. Bylo již naznačeno, že realizované úspěšné regenerace nájemních panelových domů začínají měnit názor veřejnosti na tuto odsuzovanou, nicméně rozsáhlou a kapacitní zónu v rámci Prahy, stejně jako v dalších městech ČR. Je proto důležité připravit obdobně i regeneraci volných ploch pro kapacity bydlících, postupně i zaměstnaných v těchto územích.

Jiný přístup lze uplatnit u zóny 5:

Na rozdíl od předchozích zón 1-4a, pro které jsou navrhovány „regenerační korekce“, znamenají „preventivní zásahy“ v kontextu urbanistické části KOP zásahy do ještě nerealizovaných, ale již schválených záměrů územního plánu.

Preventivní zásahy sestávají se ze:

- systematického přístupu k plochám volné krajiny, s upozorněním na potřebu komplexního přístupu, užití nových poznatků o kvalitách volné krajiny, vyjádřené v podobě krajinných plánů, s následnými vyššími nároky při rozhodování o nezastavěných plochách (měly by vyústit v definici a vymezení „nezastavitelných“ částí volné krajiny),

- revize rozsahu (kapacit) a způsobu zástavby v okrajové zóně s cílem omezit její plošný rozsah při současném zvýšení diversity typů zástavby (návrhem vyšších hustot zástavby, volbou kompaktnějších forem zástavby, renesancí komponovaných souborů, posouzením možností souvislé zástavby, kupř. uplatněním atriových domů, atp.),

- z úvah o případných přesunech zástavby z určitých nevhodných lokalit do území „brownfields“,

- dořešení vazeb nové a existující vesnické zástavby,

- koncepce záměrných cezur mezi zastavěnými celky v tzv. „meziprostorech“, tj. prevence vzniku souvisle zastavěných prostor, kde dochází k promísení nejrůznějších druhů zástavby,

- systematičtějšího vytváření prostorů a tras, které by nejen zachovaly specifika volné krajiny dnešní rozvojové zóny města, ale zdůraznily by významné rysy těchto prostorů s cílem vyšší kvality a širší nabídky životního prostředí, než jaká slibuje dosavadní zacházení s krajinou jako se zbytkovým prostorem kolem často stereotypně zřizovaných „suburbs“.

Jako argument pro vizi jiných než dosavadních priorit a vazeb mezi zastavěnými a nezastavěnými plochami (zástavbou a krajinou) lze uvést, že:

- rozložení kvalitní, urbánní zeleně v Praze je velmi nerovnoměrné; někde zcela chybí (historické město na pravém břehu Vltavy),

- jinde je k dispozici buď ve formě neprostupné mozaiky soukromých ploch malých zahrad (soubory zóny 3 - typu zahradního města),

- jinde ve formě existujících, dostatečných, ale indiferentních a nedořešených veřejných ploch v sídlištích (zóna 4),

- plochy chráněných nebo vyhrazených přírodních ploch (včetně ÚSES) nehrají v organismu města roli dostatečně dimenzovaných ploch, navíc většinou nemohou být užity ke všem požadovaným účelům (k rekreaci, sportu, nevozidlovému pohybu, atd.),

- rozsáhlé plochy volné krajiny v příměstské zóně 5 jsou často neprostupné v důsledku ztráty přirozeného tradičního přediva polních cest a stezek (byly rozorány, nejsou užívány, atp.).

Plochy volné a urbanizované krajiny je nutné uvažovat jako koordinovaný, harmonizovaný celoměstsky koncipovaný systém. K dosažení takového výsledku chybí více podkladů, zejména krajinný plán.

V okrajové zóně Prahy převládá a měla by převládat i výhledově volná krajina, která je, kromě pobytové funkce, i prostorem pro nevozidlové komunikace na větší vzdálenosti. Předpokládané koridory pro pěší, cyklistické a jiné nemotoristické přesuny by mohly souviset s radiálami ÚSES, ale nemohou a nesmí být vykázány do hranic tohoto systému.

Vize samostatného systému volné krajiny s vnitřní logikou, vycházející z hodnot krajiny samé, by měla být ideálně sdílena hlavním městem i Středočeským krajem. Skelet krajinného plánu pro současné plochy volné krajiny by měl mít své vlastní principy, kde je další zástavba možná, podmíněně přijatelná a kde by se odehrát neměla.

Lze poukázat na velkorysý, realizovaný záměr Emscher Parku v Německu - Porůří, kde „vize“ má regionální rozměr.

Druhá podkladová studie architekta Havrdy se zaměřila na charakteristiku a hodnocení stavu urbanizované a příměstské krajiny. Ve srovnání se studií architekta Bašeho jsou v této studii závěry a doporučení přehledně shrnuty v jejím závěru:

Na základě analýzy stavu pražské krajiny navrhujeme tyto cíle a opatření:

1. Stanovit zásady diferencované péče o pražskou krajinu takto:

1.1. Stanovit cíle a pravidla diferencované péče o krajinu

1.2. Vymezit zóny diferenciované péče o krajinu podle míry dochovanosti přírodních hodnot a stupně ochrany, podle míry ovlivnění lidskou činností a osídlení, podle ekologické stability, podle intenzity zemědělské výroby a devalorizace a podle míry urbanizace.

1.3. Vymezit prostor Pražského regionu, na nějž budou aplikovány zásady péče o krajinu.

1.4. Zakotvit závazná pravidla v příslušných územně plánovacích dokumentacích.

1.5. Zajistit financování, koncepční a projektovou dokumentaci a způsoby realizace.

2. Vymezit zastavěné území ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb.

3. Zvýšenou péči věnovat přírodním a rekreačním oblastem příměstské krajiny, regeneraci jejích devastovaných a zanedbaných partií a posilování její ekologické stability.

4. Chránit a rozvíjet celoměstský systém zeleně (CMS) takto:

4.1. Nepřipustit porušování CMS, zejména zelených klínů a os. Ve vnitřním městě zajistit jejich kontinuitu.

4.2. Zajistit, aby biokoridory vedené v CMS byly funkční.

4.3. Prověřit stav pozemků určených pro CMS. Stanovit program jeho realizace také na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města.

5. Zajistit regenerace a revitalizace vltavských břehů takto:

5.1. Aktualizovat analýzu vltavských pobřežních území.

5.2. Zpracovat koncepci regenerace a revitalizace vltavských břehů s cílem vytvořit na vhodných místech rekreační, sportovní a přírodní prostředí a souvislé pásy parkové zeleně.

5.3. Zpřístupnit dosud nepřístupná nábřeží, vytvořit po celé délce pobřeží pěší a cyklistické stezky.

5.4. Nepřipustit obestavování nezastavěných břehů.

5.5. Zpracovat model financování a realizace.

6. Provést inventarizaci nevyužitých, chátrajících a devastovaných areálů v zastavitelném území. U pozemků ve veřejném vlastnictví připravit způsob využití a regenerace či přestavby, u soukromých pozemků nebo u smíšeného vlastnictví připravit koncepční dokumenty a model realizace, podporovaný městem.

7. Při umísťování velkých halových objektů nebo větších souborů zástavby v příměstské krajině vždy posuzovat vliv na krajinný ráz. Do volné krajiny takové stavby neumísťovat.

8. Věnovat větší péči odbornému návrhu při zakládání a regeneraci veřejné zeleně a městského parteru.

9. Vyhodnotit význam soukromé a vyhrazené zeleně z hlediska kvality prostředí a přírodních podmínek.

10. Zpracovat vyhodnocení prostorových a vizuálních souvislostí na území hl. m. Prahy, vyhodnotit kvality a estetické závady. Na základě toho zajistit zpracování modelu, podmínek a metodiky posuzování nové výstavby v hl. m. Praze z hlediska prostorových a vizuálních souvislostí.

2 Prioritní úkoly a opatření v ochraně přírody a krajiny

2.1 Úkoly a opatření v oblasti obecné ochrany

2.1.1 Shrnutí analytické části

Výhody soustředěného přístupu k ochraně přírody a krajiny v rámci hl. m. Prahy (ve srovnání s jinými kraji):

- jednotné metodické vedení,

- územně stabilizovaný územní systém ekologické stability a celoměstský systém zeleně v podrobném měřítku územního plánu Prahy,

- soustředění informací a údajů o ochraně přírody a krajiny na jednom místě a jejich vzájemná kompatibilita,

- podrobný přehled o stavu vegetace prakticky celého území a možnost sledování změn (viz vegetační mapu),

- dlouhodobá bioindikační sledování,

- koordinované zajištění péče o zahrady a parky, ostatní veřejnou zeleň včetně převážné části lesů a toků ve vlastnictví či správě hlavního města Prahy,

- možnost cíleného oslovení velkého počtu lidí pomocí tištěných propagačních materiálů, internetových stránek a datových médií.

Hlavní negativní vlivy působící na krajinu:

- silné tlaky na urbanizaci území pražské aglomerace,

- snaha realizovat novou výstavbu v přírodně a krajinářsky hodnotných územích nebo v jejich přímé návaznosti,

- rozvojem zástavby dochází k narušení vodního režimu zmenšením podílu rostlého terénu, a tím snížení retenčních schopnosti území a negativnímu ovlivnění režimu podzemních vod,

- rozvojem zástavby dochází k narušení pramenných oblastí,

- realizace dopravních staveb a s tím související vznik bariér migrace organismů a pěšího pohybu obyvatel,

- stresové faktory městského prostředí (například výrazné znečištění ovzduší, solení komunikací, zhutňování půd, sešlap vegetace apod.) negativně ovlivňují funkčnost ÚSES a celoměstského systému zeleně,

- na nových plochách výstavby nejsou v adekvátním rozsahu vymezeny plochy pro výsadbu zejména veřejné zeleně; v důsledku toho se zvyšuje intenzita využití stávajících ploch veřejně dostupné zeleně,

- dochází k trvalému úbytku zeleně v zastavěném území zahušťováním zástavby, zejména v centrální oblasti, kde plochy zeleně „obtížně konkurují“ cenám stavebních pozemků.

Úmluva o krajině, jíž je Česká republika signatářem, požaduje, aby péče o krajinu měla charakter udržitelného rozvoje, zahrnujícího pravidelné udržování krajiny a slaďování hospodářských, environmentálních a sociálních zájmů a postupů. Ochrana krajiny je pojímána jako ochrana celého komplexu tvořeného jak kulturní, tak přírodní krajinou, zahrnující udržování význačných a charakteristických krajinných celků, i jako součást kulturního dědictví. Úmluva klade důraz na krajinné plánování, zahrnující cílené kroky v ochraně a péči o krajinu, do budoucna sledující obnovu či zvýšení rozmanitosti přírody a hodnoty krajinných celků.

Udržitelný rozvoj města by měl směřovat ke kompaktní zástavbě a volným krajinným prostorům s cílem vytvořit harmonický vztah urbanizované části a volné krajiny. Podmínkou tohoto rozvoje je udržení odpovídající rozlohy volných (biologicky aktivních) ploch a stabilizace adekvátního rozsahu ploch zeleně v zastavěném území jako základní složky prostorové kompozice urbanizované krajiny.

Cíle obecné ochrany přírody:

- Trvalé zajištění a zlepšení životních podmínek druhového spektra volně žijících organismů, krajinného a specifického městského prostoru a udržení mnohosti krajinného obrazu sídla.

2.1.2 Územní systém ekologické stability - ÚSES

Obecný cíl: V projekční i realizační rovině naplňovat teoretická východiska a metodické zásady pro vymezování ÚSES tak, aby byly zajištěny očekávané funkce systému:

- ochrana reprezentativních a unikátních biotopů v rámci příslušné biogeografické úrovně,

- fungující vzájemné propojení skladebných částí ÚSES, umožňující migraci bioty,

- příznivé působení systému na okolní krajinu.

Dlouhodobý cíl: Získat plochy ÚSES do majetku města.

- Výkupem či směnou pozemků zajistit plochy pro realizaci ÚSES.

Úkol: Zajištění funkčnosti ÚSES.

Opatření:

- Koordinovat vymezování a management ÚSES s plánováním v oblasti vod, lesním plánováním, útlumem zemědělské produkce, péčí o zvláště chráněná území, s péčí o historické zahrady a parky a s rekreačními aktivitami v území.

- Do Strategického plánu zahrnout vytváření podmínek pro realizaci ÚSES, zajištění potřebných pozemků.

- V rámci projektových dokumentací upřesňovat hranice prvků ÚSES do úrovně plánu ÚSES podle konkrétních podmínek stanoviště.

- V exponovaných prostorech (zejména z hlediska investičních záměrů a rekreačních aktivit) zadávat územní studie s cílem ověřit a formulovat podmínky pro vymezení prvků ÚSES.

- Nepřipustit zmenšování ploch prvků ÚSES pod rozsah vymezený v ÚPn respektive pod prostorové parametry vyplývající z příslušné Metodiky.

- Iniciovat změny návrhu vymezení ÚSES ve prospěch rozšíření ploch zejména ve vnějším pásmu, za hranicí kompaktního města.

- Rozšiřovat působnost ÚSES novými vazbami na plochy zeleně celoměstského i místního systému zeleně.

- Podporovat koordinaci ÚSES s navazujícími prvky ÚSES v pražském regionu.

- Při záboru plochy prvku ÚSES liniovými stavbami, případně stavbou objektu, vyžadovat odpovídající kompenzaci ploch tak, aby funkční plocha prvku nebyla redukována.

- U staveb procházejících ÚSES preferovat řešení, jež nevytváří migrační bariéry pro organismy.

- Zdokumentovat největší migrační bariéry stávající a potenciální a navrhnout technické řešení pro jejich překonávání; návrh i realizaci řešit v součinnosti s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Českými drahami a. s.

- Diferencovaně podporovat postupnou přeměnu druhové skladby stávajících prvků ÚSES ve prospěch domácích dřevin na stanovištích, kde lze předpokládat dosažení přírodě blízkého cílového stavu. V prvcích silně ovlivněných negativními antropogeními vlivy, zejména dopravní zátěží, je vhodné využít vegetační prvky, které v tomto prostředí lépe prosperují. Rovněž u prvků ÚSES, které jsou součástí historických zahrad a parků, jsou prioritní vegetační úpravy odpovídající jejich stylu či historickému vývoji.

- Dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat funkčnost nově realizovaných prvků ÚSES s cílem formulovat korekční opatření doporučení pro realizaci prvků ÚSES v obdobných podmínkách (zejména v městské krajině).

- Zamezit šíření invazních rostlin na plochách ÚSES a v jejich návaznosti jejich cílenou likvidací.

- Zajistit ochranu stávajících břehových a doprovodných porostů toků v prvcích ÚSES, které zpravidla tvoří funkční základ daného prvku ÚSES.

- Podporovat revitalizaci toků, které jsou součástí biokoridorů, včetně výsadeb pobřežních porostů.

- Evidovat konkrétní opatření provedená k zajištění funkčnosti ÚSES, projekty a realizační opatření a vyhodnocovat jejich účinnost.

- Podporovat ochranu prvků ÚSES pomocí diferencovaného managementu, nabídkou příležitostí k rekreačním či sportovním aktivitám usměrnit návštěvníky do prostorů mimo prvky ÚSES, případně aktivity směrovat tak, aby jádro prvku bylo ochráněno.

- Vytvořit nástroj podpory vlastníků pozemků souvisejících s plochami ÚSES, aby tyto mohly být zahrnuty do celkových vegetačních úprav nových obytných souborů, či jiných stavebních záměrů.

- Evidovat seznam ploch připravených k realizaci prvků ÚSES jako nabídku pro umístění náhradních výsadeb za investiční činnost ve výstavbě.

- Stanovit priority pro realizaci nefunkčních částí ÚSES, zpracovat projekty a přistoupit k realizaci navržených opatření. Při návrhu postupu realizace systému ÚSES upřednostňovat lokality s nízkým stupněm ekologické stability.

2.1.3 Krajinný ráz

Obecný cíl: Úkolem institutu krajinného rázu je ochrana území z hlediska zachování bohatosti a pestrosti krajinných typů, jejich estetických a přírodních hodnot, ochrana přírodního a kulturního bohatství v souladu s Evropskou úmluvou o krajně.

Z hlediska krajinného rázu obecně je třeba podporovat zejména:

- zachování charakteru městské a příměstské krajiny, zajištění volných krajinných prostorů,

- zvyšování diverzity krajinných struktur s cílem zachování a zvýšení biologické diverzity na úrovni ekosystémů,

- snížení důsledků fragmentace krajiny realizací ÚSES,

- zvýšení prostupnosti krajiny – budováním vazeb ÚSES a celoměstského systému na pražský region spolu s budováním peších cest a cyklostezek,

- posílení přírodní vazby na přírodní plochy ve Středočeském kraji; narůstající suburbanizační procesy za hranicí hl. m. Prahy mohou tyto vazby nenávratně poškodit,

- podporovat obnovu historických krajinných struktur přírodního charakteru (meze, remízky, doprovodnou zeleň polních či jiných účelových cest a vodních toků) a kulturního charakteru (kapličky, boží muka apod.),

- při zakládání prvků ve volné krajině uplatňovat původní domácí druhy dřevin a bylin odpovídající stanovištním podmínkám,

- nepřipouštět expanzi obytné i jiné zástavby do volné krajiny (s výjimkou staveb, jejichž podstata takové umístění vyžaduje – například nezbytná a z hlediska lokalizace ve volné krajině odůvodněná zařízení technické infrastruktury. Jejich vnější vzhled by měl svým architektonickým ztvárněním korespondovat s charakterem dotčeného místa krajinného rázu.).

Ochrana krajinného rázu: Přístup ke krajinnému rázu musí být diferencovaný. Praktické nástroje ochrany krajinného rázu by se měly zaměřovat především na prevenci.

Opatření:

- Posuzování investičních záměrů: Při posuzování investičních záměrů, které mohou významně zasáhnout do krajiny, požadovat kvalifikované zhodnocení dopadů na krajinný ráz, včetně předložení variantních řešení dle Metodického pokynu (1996).

- Využívat územně plánovací proces: V ostatních územích mimo přírodní parky a ZCHÚ je rozhodujícím nástrojem ochrany krajinného rázu územní plán. Pokud je územní plán v revizi, je třeba uplatňovat požadavky na ochranu krajinného rázu při územních řízeních. Prioritním úkolem je příprava podkladů pro zapracování ochrany krajinného rázu do nového územního plánu. Pro zpracování nového územního plánu bude platit ustanovení nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 186/2006, podle něhož se krajinný ráz neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody.

- Zřizování přírodních parků: V přírodních parcích se ochrana krajinného rázu děje omezeními ve zřizovací vyhlášce.

2.1.4 Přírodní parky

Na území přírodních parků je chráněn dlouhodobý relativně kontinuální vývoj území, který může být necitlivým zásahem v okrajové zóně nebo v rámci parku nenávratně porušen.

Cíl: Řízená regulace území přírodních parků s cílem zamezit narušení krajinného rázu a podpořit rozvoj architektonicky a krajinářsky příznivých struktur a optimalizovat rekreační využití. Vytváření podmínek pro trvalé zlepšování hodnot krajinného rázu.

Cíle lze částečně dosáhnout usměrněním rekreačních aktivit nabídkou možností v méně zatěžované části parku, regulovanou nabídkou aktivit v příměstských lesích a na plochách zeleně. Pro optimální řešení problému nadměrného zatížení přírodních parků je nutné zakládat v rozvojových plochách prostorově adekvátní dobře přístupné plochy zeleně s možností rekreačního využití.

Opatření:

- Dokončit zpracování dokumentací „Vyhodnocení krajinného rázu a návrh regulativů“ pro přírodní parky Říčanka a Prokopské a Dalejské údolí.

- Prověřit vymezení hranic parků ve vztahu ke skutečným přírodním podmínkám a provést korekci území.

- Následně aktualizovat zřizovací listiny přírodních parků novým plošným vymezením včetně vnitřní zonace umožňující diferencovanou ochranu dle dokumentací „Vyhodnocení krajinného rázu a návrh regulativů“ a stanovit regulativy v jednotlivých zónách. Zonaci následně zapracovat do územně plánovacích dokumentací.

- Zadat zpracování dokumentace, která by diferencovaně definovala ochranné pásmo v ohrožených úsecích návazného území. Vytipovat pohledově exponované okrajové části parků, zejména v oblasti s výraznou konfigurací terénu, kde výstavba na horní hraně za hranicí parku může negativně ovlivnit krajinný ráz. Vymezit ochranné pásmo v kritických návazných územích a pro ně stanovit regulativy v obdobném rozsahu jako v zónách přírodního parku.

- Omezit stávající negativní jevy a postupně zajistit vymístění nevhodných činností a objektů.

- Soustředit se na ochranu biotopů a biologicky hodnotných lokalit i mimo ZCHÚ.

- Výstavbu v přírodních parcích omezit jen na dostavbu stávajících sídel v souladu se schválenými dokumentacemi.

- Rekreační aktivity situovat tak, aby plnily funkci nárazníkového pásma pro nejcennější části parků.

- Upřednostňovat tzv. „měkké“ formy turistických a rekreačních aktivit před formami „tvrdými“. Tvrdé formy rekreace umisťovat do zastavěných, případně zastavitelných území mimo území přírodních parků (s využitím např. transformace ploch průmyslových areálů).

- Programově povolovat aktivity v souladu se zachováním a podporou krajinného rázu.

- Dobrou organizací aktivit v území zamezit devastaci přírodní složky.

- Nové záměry směřující do přírodních parků musejí respektovat přírodní a krajinářské hodnoty jejich území.

- Nepřipouštět řešení, která povedou k významnému zjednodušení krajinné mozaiky, jako je scelování pozemků s různým využitím, likvidace mezí s porosty dřevin, drobných remízků i osamocených stromů, vysoušení mokřadů atd.

- Brát zřetel na historicky podmíněné rozložení kultur v krajině.

- Usilovat o záchranu drobné sakrální architektury a dalších památkových objektů, které tvoří historickou charakteristiku krajinného rázu. Tyto objekty vhodně doplnit kvalitní zelení a přizpůsobit jim prostorové uspořádání krajiny.

- Podporovat obnovu a údržbu historické cestní sítě v zemědělské krajině, např. v rámci budování cyklostezek. Tyto cesty osázet vhodnými dřevinami.

- Podporovat pravidelnou údržbu zemědělských pozemků s cílem významně omezit plošný rozsah ruderálních lad.

- Podporovat zvýšení hodnoty krajinného rázu v územích, kde došlo v minulosti k jeho narušení.

- Doplnit v přírodních parcích vybavenost přímo související s jejich základními funkcemi (např. WC, mobiliář).

- Systematicky se zaměřit na osvětu návštěvníků – systém informačních tabulí o přírodních hodnotách, historii a vývoji parku, pořádání populárně naučných akcí a vycházek.

- Iniciovat participaci občanů (pod odborným vedením) na úpravách rekreačních a odpočinkových ploch v rámci parku.

- Podporovat povědomí a sounáležitost s existencí přírodních parků, prezentovat je jako přednost zvyšující atraktivitu a význam daného území.

2.1.5 Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky (VKP) přispívají k heterogenitě přírodního prostředí, posilují ekologickou stabilitu na místní úrovni, jsou důležitou součástí krajinného obrazu.

Cíl: Stabilizovat v území hodnotné a potenciálně hodnotné významné krajinné prvky jako nezbytnou součást kulturní krajiny.

- Monitorovat potenciální VKP a na základě zjištění důvodů ke zvýšené ochraně zajistit registraci nové lokality.

- Zajistit finanční prostředky pro komplexní péči o registrované VKP.

- Na základě odborného zajištění pracovních postupů využít participace občanských sdružení na provádění péče.

- U VKP stanovených v §3 pís. b) zákona č. 114/92 Sb. podporovat opatření zohledňující funkci údolních niv, např. zatravnění, výsadbu břehových porostů, rozptýlené zeleně apod.

2.1.6 Druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin

Obecný cíl: Cílem je aktivní, systémová a účinná ochrana jednotlivých druhů rostlin a živočichů, jejich populací, společenstev i prostředí. Jednu z podmínek představuje zvyšování biologické diverzity na všech úrovních.

Druhová ochrana nesmí zůstat pouze u ochrany zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a jejich biotopů. Musí také zajišťovat adekvátní ochranu všech druhů a reagovat na nejrůznější aktuální situace významné pro vybrané druhy, populace či společenstva.

Obecná biodiverzita druhů je na území hl. m. Praze vyšší než biodiverzita chráněných druhů. V kontextu s plošně se rozrůstající městskou aglomerací je nutné si uvědomit, že každá volná (nezastavěná a nezpevněná) plocha je cenná – představuje potenciální biotop.

Opatření:

- Ochranu druhů zajišťovat prostřednictvím ochrany jejich biotopů.

- Prosazovat zájmy druhové ochrany při projednávání územních plánů a územně plánovacích dokumentací a investičních záměrů v rámci posuzování EIA.

- Zajistit vypracování samostatné koncepce boje proti invazním druhům rostlin s výstupy a doporučeními pro realizaci.

- Podporovat výchovu a osvětu v druhové ochraně.

Na území hlavního města Prahy lze využít pro obecnou ochranu přírody a krajiny a pro sledování míry heterogenity území již existující nástroje a prostředky. V analytické části úkolu je uvedena evidence přírodovědně hodnotných částí území, sledování a vyhodnocování lokalit s bioindikačními druhy a rozlišení biotopů a společenstev na území hlavního města Prahy formou „Vegetační mapy“.

Přírodovědně hodnotná území – úkoly:

- Zajistit soustavné monitorování a vyhodnocování informací zjištěných v terénu.

- Zajistit potřebný management s cílem eliminovat jejich potenciální ohrožení.

- Zapracovávat přírodovědně hodnotná území do plánovacích procesů jako plochy se zvýšenou přírodní hodnotou území a potenciálně chráněná území, která je nutno respektovat při realizaci rozvojových záměrů.

- Výhledově zajistit jejich ochranu prostřednictvím územního plánu jako funkčních ploch se specifickými územními regulativy, které zajistí jejich odpovídající územní ochranu.

Lokality s  bioindikačními druhy – úkoly:

- Zajistit soustavné sledování a vyhodnocování lokalit s bioindikačními druhy.

- Zajistit potřebný management těchto lokalit s cílem eliminovat jejich potenciální ohrožení.

- Bioindikační plochy zanést do územně analytických podkladů jako plochy se zvýšenou přírodní hodnotou s cílem výhledově jim zajistit územní ochranu.

- Prověřovat možnosti uplatnění nástrojů smluvní ochrany.

Aktualizace vegetační mapy – úkoly:

- Zajistit pravidelnou aktualizaci vegetační mapy, optimální interval aktualizace je 5 let.

- Při aktualizaci vegetační mapy sledovat a vyhodnocovat zjištěné změny (nežádoucí i žádoucí), zejména ve vazbě na jejich příčiny (například na realizace investic, na způsoby managementu území, na změny režimu využití území apod.). Závěry využívat při prevenci ochrany přírody a krajiny.

2.1.7 Celoměstský systém zeleně

Představuje prostorově a funkčně spojitý systém, který v sobě zahrnuje základní ekologickou síť –ÚSES, přírodně hodnotná území a lesní porosty i historickou zeleň.

Funkční celoměstský systém zeleně je nedílnou součástí obrazu města, podstatným atributem krajinného rázu, základem zdravého městského prostředí a kvalitní příměstské krajiny poskytující městu rekreační zázemí.

Celoměstský systém zeleně nelze chápat jako systém statický. Měl by se rozvíjet současně s rozvojem města, respektive dle okolností v jeho předstihu (funkčnost a možnost využití nově založených ploch systému zeleně má, ve srovnání s dobou potřebnou pro realizaci zástavby, zpoždění v závislosti na druhu vegetačního opatření).

Ze závěrů analytické části vyplývá, že trvale ubývají plochy zeleně, zejména v centrální části města. Přitom je nutno zmínit zásadní význam městské zeleně zejména v centrální oblasti a ve středním pásmu. Jedná se totiž o faktor pozitivně ovlivňující duševní zdraví, výkonnost, vnímání kvality života a sociální chování dětí i dospělých.

V zastavěném území systém negativně ovlivňují stresové účinky prostředí, fragmentace území infrastrukturou, vedení inženýrských sítí ztěžující výsadby stromů apod. Proto je nezbytné systém dlouhodobě stabilizovat, chránit před nevhodnými aktivitami, odpovídajícím způsobem posilovat a plošně rozšiřovat.

Dlouhodobý cíl: Získat strategické plochy celoměstského systému zeleně do majetku města, které má nejlepší předpoklady zajistit jeho systémovou ochranu a údržbu. S tím souvisí potřeba iniciovat návrh správního mechanismu, který by umožnil směny nebo výkupy pozemků celoměstského systému zeleně do vlastnictví města.

Opatření:

V rámci územních nároků:

- V rozvoji zeleně preferovat podporu celoměstského systému zeleně dle ÚPn. Radiální propojení vychází z historického kontextu a přirozené konfigurace terénu. Podporovat a posilovat radiální propojení na region a tangenciální propojení v rámci sídla.

- Při zpracování nového ÚPn prověřit možnosti plošného posílení celoměstského systému zeleně jak na rezervách zastavěného území (například při restrukturalizaci průmyslových a výrobních ploch, ochranou ploch se sídlištní vegetací před zahušťováním zástavby na sídlištích), tak v dosud nezastavěném území (zejména s cílem snížit rekreační zatížení zvláště chráněných lokalit a funkčních prvků ÚSES).

- Odstranit nepřesnosti či problematické části území (zejména z důvodu nejednoznačného vymezení ÚSES a celoměstského systému zeleně) formou samostatných dokumentací.

- V rámci územně plánovacího procesu podporovat rozvoj ploch zeleně a jejich vazbu na celoměstský systém zeleně pomocí místních propojení.

- Minimalizovat úbytek stávajících ploch i ploch systému zeleně navržených v ÚPn, doplňovat a posilovat systémový charakter celoměstského systému zeleně.

- Trvale nepřipouštět výstavbu na monofunkčních plochách zeleně ani jejich dílčí „okrajování“ okolní výstavbou, či jejich fragmentaci dopravními stavbami a inženýrskými sítěmi. V odůvodněných případech (záměry jinak reálně technicky či ekonomicky neřešitelné) za úbytek ploch požadovat adekvátní kompenzaci.

- Sledovat bilance nárůstu a úbytků zeleně v souvislosti se změnami ÚPn a probíhající výstavbou průběžně a konkrétně. Bilance vztahovat na menší územní celky s přesnější vypovídající hodnotou na obyvatele a funkci zeleně. Údaje za celé správní území jsou příliš obecné a mohou být až zavádějící.

- Iniciovat vypracování metodiky diferencovaného přístupu k posuzování a potřebě zeleně v jednotlivých pásmech (bilančních oblastech) ve vztahu k antropogenímu zatížení. Jejich charakteristiku upřesnit zejména s ohledem na morfologické a biogeografické podmínky, stupeň ekologické stability území, míru dochovanosti přírodních hodnot, míru působení stresových faktorů prostředí, hustotu osídlení a míru urbanizace. K vymezení je nutný multidisciplinární přístup. Zásady hodnocení integrovat do územně plánovací dokumentace. Zjištěné a vyhodnocené výsledky využívat v územně plánovacím procesu jako exaktní fakta při projednávání jednotlivých stavebních záměrů.

- Aktualizovat a korigovat Systém zeleně hl. m. Prahy v návaznosti na probíhající rozvoj města.

- Při projektovém zpracování rozvojových lokalit podporovat mezirezortní projektové skupiny a posílení pozic odborníků na ochranu přírody.

- Do územně analytických podkladů promítnout potenciální součásti celoměstského systému zeleně jako území se zvýšenou přírodní hodnotou.

V rámci transformace funkčních ploch města:

- Formou odborného podkladu (např. studie zeleně včetně inventarizace a sadovnického ohodnocení stávajících dřevin) postupně vyhodnotit plochy zeleně na jednotlivých sídlištích. Je potřeba dotvářet koncepci sídlištní zeleně v návaznosti na změny funkčního využití sídlišť, na jejich probíhající regeneraci a na změny vlastnických poměrů. Zpracování těchto materiálů etapizovat dle stáří zeleně na jednotlivých sídlištích. Stromové patro se postupně dostává do dospělého věku a je potřeba uvažovat o jeho náhradě v pozměněných podmínkách zastavěného území města.

- Pokud bude zachován veřejný charakter sídlištní zeleně, bude potřebné zajišťovat pravidelnou aktualizaci nezbytných systémových opatření pro její údržbu a funkčnost. Proto se doporučuje postupně zpracovávat pro plochy veřejné zeleně na jednotlivých sídlištích podkladové, koncepční, systémové materiály, které by byly obdobou „Plánů péče“ či „Lesních osnov“, samozřejmě se zaměřením na funkce, které má sídlištní zeleň plnit. Tyto materiály by byly aktualizovány v pravidelných termínech (například po 10 letech). K jejich zpracování by byl nezbytný multidisciplinární přístup. Dokumentace by se zabývala především:

- druhovou a věkovou skladba dřevin,

- potřebou náhradních výsadeb,

- potřebou kácení,

- zajištěním podmínek obecné ochrany přírody a krajiny,

- vyhodnocováním přirozené sukcese a ochranou hodnotných biotopů,

- reakcí na změny ve věkové struktuře obyvatel sídliště,

- koordinací s požadavky sociálního pilíře udržitelného rozvoje,

- potřebou rekultivačních opatření ve vazbě na realizace a rekonstrukce inženýrských sítí,

- reakcí na změny ve využití sídlištních objektů,

- reakcí na změny forem každodenní rekreace,

- zajištěním průchodnosti sídliště pro pěší a cyklisty, reagující na změny v rozmístění veřejné vybavenosti na sídlišti,

- zajištěním vazeb na přírodně rekreační pásy a systémy nadmístního a celosídelního významu,

- upřesňováním vazeb na aktualizovaný celoměstský systém zeleně apod.

V rámci realizace a údržby:

Zvýšit kvalitu stávajících ploch zeleně, podporovat různověkost zastoupených dřevin, korigovat střet dřevin vysazených v těsné blízkosti obytných objektů jejich prořezávkou či v odůvodněných případech pokácením a náhradní výsadbou na vhodném místě.

- Urbánní biotopy, jako některé zahrady, parky a zejména hřbitovy, představují potenciální plochy pro rozvoj obecné biodiverzity. Prosazovat a podporovat údržbu těchto ploch na základě ekologických principů a přírodě blízkých postupů.

- Vytvářet podmínky pro využití náhradních výsadeb k realizaci ploch celoměstského systému zeleně.

- Stanovit priority ochrany v rámci chráněných území, která mají charakter městského parku nebo tzv. lesoparku (např. Hvězda, Stromovka). Nutno vymezit jádrovou část území odpovídající managementu ochrany, zpracovat metodický postup preference managementu jednotlivých částí chráněných jako ZCHÚ a podle zákona č. 114/92 Sb.

- V rozvojových lokalitách následně prověřovat stav nových výsadeb založených zejména na základě požadavku splnění stanoveného koeficientu zeleně. Postihovat nedodržení řádné péče s následným úhynem výsadeb a bez další obnovy.

- Vyhodnocovat účinnost uplatňování „Zásad péče o zeleň v hl. m. Praze“ a zjištěné skutečnosti promítat do jejich aktualizace.

- Zajišťovat osvětu a v předstihu poskytovat veřejnosti informace o potřebě zásahů do zeleně, o jejich významu, účelnosti, případně nezbytnosti a jejich následné kompenzaci.

Příklady ze zahraničí

- Současným trendem vývoje evropských měst je integrovat přírodu do města, ne však živelně, ale řízeně. Cíleně zakládané přírodě blízké biotopy se stávají součástí úprav veřejných prostorů a moderní architektury. Ochrana přírody ve smyslu ochrany biotopů se stává nástrojem krajinných architektů.

- Podporovány jsou ekologické přístupy k navrhování ploch zeleně, krajinářské úpravy s retenčními prostory posilujícími retenční schopnost území.

- V rámci potřeby zvýšit zastoupení zeleně v centrech měst je formou dotací podporováno zakládání zelených střech, popínavé zeleně na fasádách a rekonstrukce úprav vnitrobloků.

2.1.8 Zásady podpory realizace zeleně v jednotlivých pásmech sídelního útvaru

Uvedené zásady mají přesah do jednotlivých oblastí; tak jako nelze přesně tyto oblasti definovat, tak i doporučené zásady jsou uvedeny v oblasti, kde by měly převažovat.

Centrální oblast:

V historickém centru plní funkční úlohu zeleně především historické zahrady a parky. Podporovat je třeba úpravy atrií, uličních prostorů a drobných ploch zeleně a hlavně maximální využití vodních prvků. Nezbytné je zajištění zachování pohledových účinků zeleně v hlavních panoramatech.

- Podporovat doplňování neúplných stromořadí v souladu se stávající druhovou skladbou, založení nových stromořadí ze stromů odpovídajících šířce uličního prostoru, v omezené míře mobilní zeleň, kvalitně založenou a pečlivě udržovanou.

- Nelze-li z prostorového a funkčního hlediska uplatnit výsadby stromů v zelených pásech, podporovat výsadby stromů i ve zpevněném, ale propustném povrchu.

- Podporovat zvýšení kvality ploch ve vnitroblokových prostorech zejména:

- zachováním kvalitní a perspektivní vzrostlé zeleně a podílu rostlého terénu pro její uplatnění v rámci vnitrobloku,

- minimalizovat přeměnu zeleně v osluněných a prostorově optimálních polohách na zastavěné plochy se střešní zelení,

- u podzemních staveb ve vnitroblocích podporovat intenzivní zelené střechy s mocností substrátu nad 0,5 m, které jsou z hlediska mikroklimatu vhodnější, slouží k pobytu a představují i určitý retenční potenciál (zpomalení odtoku).

- Podporovat rehabilitaci veřejných prostorů v souladu s respektováním provozních a sociálních potřeb, ekologických a kulturněhistorických kritérií.

- Podporovat úpravy uličních prostorů a rozvoj stromořadí.

- Nepřipouštět řešení deficitu ploch pro dopravu v klidu na úkor ploch zeleně.

Kompaktní město:

Základní strategický směr v prostorovém rozvoji města je směr přechodu města na polycentrickou strukturu. Tento směr by měl sledovat i rozvoj zeleně a vzájemně jednotlivé struktury propojovat.

V kompaktním městě dochází ke změnám monofunkčních souborů a zde se nabízí velká příležitost k rehabilitaci zeleně. Restrukturalizace pražského průmyslu uvolňuje plochy, které mohou být využity k rozvoji zeleně.

- Podporovat regeneraci sídlištní zeleně např. v souvislosti s využitím aktuálně probíhajících programů humanizace sídlišť. Využít většinou příznivou prostorovou strukturu panelových sídlišť a stávající potenciál zeleně k rehabilitaci celkového prostoru ve prospěch posílení možnosti každodenní rekreace. S využitím participace veřejnosti vytvářet novou identitu místa a podporovat vztah obyvatel ke svému okolí.

- Podporovat rehabilitaci veřejných prostorů v souladu s respektováním provozních a sociálních potřeb, ekologických a kulturněhistorických kritérií.

- Podporovat budování extenzivních střech na objektech a intenzivních vegetačních úprav na střechách podzemních objektů.

- Podporovat sadové úpravy vnitrobloků a využití popínavé zeleně na fasádách objektů.

- Podporovat rozvoj vodních ploch a prvků jako součást architektury, případně jako doplněk architektury, v rámci sadových úprav vytvářet přírodě blízké biotopy s využitím dešťové vody.

- Podporovat odkrytí zatrubněných částí vodních toků v rámci tvorby (úprav) nových veřejných prostorů.

- Přístupem k úpravám ploch zeleně s minimalizací rozsahu zpevněných ploch zlepšovat retenční schopnosti území.

- Podporovat v místech, kde je to možné (např. při restrukturalizaci průmyslových areálů), rozšiřování prostorových parametrů prvků ÚSES, zejména biokoridorů podél vodotečí a vytváření travnatých zasakovacích pásů s porosty dřevin.

Vnější pásmo:

Ve vnějším pásmu, kde je doposud dominantní příměstská krajina s původně venkovským osídlením, by měla nová zástavba citlivě navázat na stávající sídla. Volný prostor nabízí vhodné podmínky pro doplňování interakčních prvků ÚSES, vymezování ploch pro rozšiřování lesních porostů, ploch s trvalými travními porosty rozptýlenou zelení a prostorů pro rekreaci.

- Podporovat trend zmenšování plochy orné půdy ve prospěch trvalých kultur, lesů, trvalých travních porostů, vodních ploch.

- Ochrana pramenných oblastí toků a údolních niv vodotečí, respektování sítě přirozeného povrchového odtoku (například zastavování přirozených údolnic zvyšuje riziko lokálních záplav).

- Podporovat rozšiřování prvků ÚSES, zejména biokoridorů podél vodotečí, o travnaté zasakovací pásy s porosty dřevin.

- V rozvojových plochách zakládat adekvátní plochy zeleně s rekreační a oddechovou funkcí a novou identitou:

- zalesněním s využitím možnosti ponechání bezlesí,

- založením extenzivního porostu přírodní krajinné zeleně s využitím přirozené či řízené sukcese (např. lesních okrajů, starých sadů a zahrad); tyto plochy mohou být využívány k „měkké“ rekreaci,

- založením větší plochy rekreační zeleně formou pořádání krajinné výstavy (zde je možné zapojení soukromých subjektů).

Vybrané zásady pro rozvoj nových lokalit ve vnějším pásmu:

- z hlediska snížení fragmentace území navrhovat v okolí zástavby, ve vazbě na volné prostory, polyfunkční komunikace sloužící zemědělské, lesnické výrobě i rekreaci,

- preferovat úpravy území, které využívají dešťovou vodu v místě, případně  zpomalují její odtok,

- minimalizovat nepropustné zpevněné plochy,

- navrhovat pěší a cyklistické stezky s vazbou na centrum města i na pražský region; nezbytná je v tomto směru spolupráce hl. m. Prahy a Středočeského kraje,

- při řešení krajinných prostorů dbát na vazby a přístupové cesty k hromadné dopravě,

- vytvářet prostory s identitou místa, a rozvíjet tak lokálně ekologický patriotismus,

- rozlišovat struktury způsobem založení a péčí o vegetaci, použitím rostlin (druhovým zastoupením, prostorovým uspořádáním), vytvářením nových krajinných segmentů v souladu s charakterem místa,

- při změnách nebo obnově struktury krajiny využívat historické údaje, mapy, letecké snímky, biogeografickou diferenciaci území, vegetační mapy,

- nové struktury propojovat s celoměstským systémem zeleně a ÚSES a podporovat vazby na kompaktní město a pražský region,

- v rámci vnějšího pásu se soustředit na plochy bezprostředně navazující na zastavěné území, jejich regenerací vytvářet prostory pro každodenní rekreaci; v docházkové vzdálenosti cca 300 m, kde je možné s minimálními finančními nároky realizovat přírodě blízké plochy zeleně.

2.1.9 Vodní ekosystémy

Cílem je zvýšení počtu rostlinných a živočišných druhů vázaných na vodní ekosystémy, ochrana chráněných druhů a zvýšení čistoty vody v pražských vodních tocích a rybnících a zajištění bezpečnosti vodních děl při povodňových stavech.

Opatření:

- Podporovat vodohospodářská revitalizační a na ně navazující krajinotvorná opatření a provádět je tam, kde jsou vhodná a účelná.

- Ve vodním hospodářství podporovat komplexní přístupy k vodním toků a nivám, založené na principech diferenciace jednotlivých konkrétních úseků podle skutečné pozice v povodí, zejména podle vztahu k zástavbě či volné krajině a podle pořadí významnosti funkcí.

- Podporovat polyfunkčnost vodních toků a jejich niv, u nichž byly dosud jednostranně preferovány funkce odtokové, případně energetické a plavební. Rehabilitovat funkce přírodní, krajinné, pobytové a rekreační.

- Chránit a vhodným managementem podporovat dochovaný přírodní nebo přírodě blízký stav vodních toků a niv.

- Ve vhodných úsecích (například v návaznosti vodního toku na plochy se zvýšeným zájmem ochrany přírody a krajiny) podporovat obnovení přírodního či přírodě blízkého stavu části dříve technicky upravených vodních toků.

- Při zpracování nového územního plánu důsledně zajistit územní ochranu dosud nezastavěných částí údolních niv. Formulací územních regulativů připustit jen takovou stavební činnost, která úzce souvisí s vodohospodářskou a ekologickou funkcí údolní nivy.

- Při zpracování nového územního plánu doplnit drobné vodní toky, které jsou v současném ÚPn součástí jiných funkčních ploch a nejsou specifikovány.

- Podporovat ekologizaci správy vodních toků a vodohospodářských revitalizací.

- Vytvořit Program hlavních vodohospodářských revitalizačních opatření pro období do roku 2015 (v návaznosti na Plány oblastí povodí Dolní Vltavy a Berounky), vycházející z hlavních poznaných problémů v síti vodních toků hl. m. Prahy.

- Zajistit zpracování projekční a realizační metodiky vodohospodářských revitalizací na území hl. m. Prahy pro potřeby správců vodních toků, vodoprávních úřadů, orgánů ochrany přírody a dalších subjektů, vstupujících do procesu revitalizací.

- Zajistit městskou koncepci ekologizace správy vodních toků a integrace revitalizačních přístupů do systému protipovodňové ochrany.

(Tato tři doporučení se týkají vodních toků, které jsou spravovány organizací města Prahy – Lesy hl. m. Prahy. Doporučovaný program revitalizačních opatření by měl do jisté míry kompenzovat to, že hl. m. Praha se svými spravovanými toky příliš nevstupovalo do tvorby návrhu revitalizačních opatření pro plán oblasti povodí dolní Vltavy – a tyto návrhy předkládala pouze AOPK ČR.

Navrhované studie revitalizačních opatření se jeví jako velmi vhodné opatření v situaci, kdy podmínky umožňují v prvním realizačním období POP plnit jenom malou část z celkových revitalizačních potřeb. Studie, provedené v prvním období, jsou podstatnou přípravou na období následující.

Návrh standardizace průběhu šetření eventuálních povodňových škod vychází z praxe běžně uplatňované na tocích spravovaných Povodími, Zemědělskou vodohospodářskou správou nebo Lesy ČR. V působnosti těchto správců jsou po povodních (2002, 2006,..) svolávány komise za účasti zástupců AOPK ČR a příslušných krajů a městských úřadů. V současné době lze mít za to, že fungování takovýchto komisí je nezbytné například pro to, aby byla čerpány finance na nápravu povodňových škod.)

- Aktivně spolupracovat se státním systémem podpory revitalizačních opatření (např. Program revitalizace říčních systémů Ministerstva životního prostředí - PRŘS).

- Ekologický fond města rozšířit o dotační titul na podporu liniových revitalizačních akcí, který bude působit v součinnosti se státním PRŘS. Z tohoto podtitulu dotovat investorům liniových revitalizací náklady na projektovou dokumentaci staveb a odůvodněné výkupy pozemků potřebné pro obnovu potočních a říčních koridorů.

- Zajistit zpracování podrobné městské koncepce migračního zprůchodnění vodních toků.

- Zapracovat výsledky z plánování v oblasti vod do územně plánovacího procesu.

- Koordinovat realizaci potřebných opatření se sousedními správními územími.

- Podporovat a případně zakládat lokální poříční biotopy (obnova fragmentů nivních tůní, postranních ramen, nivních hájů apod.).

- Rekonstrukce břehových porostů, včetně využití potenciálu přirozené obnovy.

- V rámci rekonstrukce objektů podporovat zprůchodnění migračních překážek – jezů.

- Na revitalizovaných úsecích toků provádět podrobný průzkum vodní fauny a flóry s cílem vyhodnocení jednotlivých revitalizačních zásahů.

- Podél toků cíleně likvidovat invazní rostliny, zejména křídlatku japonskou.

- Optimalizovat nakládání s dešťovými vodami, zejména využívání dešťových retenčních nádrží (víceúčelovost, částečné otevření přírodním funkcím).

- U rekonstrukcí vodohospodářských objektů dbát na zajištění migrační prostupnosti.

- Pokračovat v projektu „Obnova a revitalizace pražských nádrží“ a vyhodnotit účinnost realizovaných opatření.

- Zajistit ochranu stávajících přírodně cenných vodních a mokřadních biotopů a podporovat vznik nových biotopů:

- Podrobnou inventarizací mokřadů a návrhem realizace odpovídajícího způsobu ochrany a managementu.

- Postupným zajištěním územní ochrany mokřadů stabilizací v územně plánovacích dokumentacích.

- Prosazováním mimoprodukční funkce rybníků a nádrží.

- Vedle vodohospodářské funkce podporovat u poldrů a retenčních nádrží i jejich ekologickou a krajinotvornou funkci.

2.1.10 Lesní ekosystémy

Obecný cíl: Přistupovat k lesním ekosystémům jako k nezastupitelným plochám pro ekologickou stabilitu krajiny, s vysokým významem pro každodenní rekreaci, důležitý faktor ovlivňující mikro- a mezoklimatické poměry (v městském mezoklimatu se jedná zejména o změny v poměrech teplotních, ve vodní bilanci a ve větrném proudění), a další mimoprodukční krajiny.

Funkce a účinky lesa pro lidskou populaci lze shrnout do tří základních skupin – zdravotní, hygienické a rekreační. První dvě skupiny účinků jsou dány existencí lesa. Rekreační využívání vyžaduje aktivní přístup člověka. Parkové a příměstské lesy slouží především krátkodobé rekreaci. Odborná literatura uvádí výsledky sociologických šetření, ze kterých vyplývá, že z obyvatel velkoměst má zájem o rekreaci v lese jeho každý druhý občan, kdežto v malých obcích jejich každý desátý obyvatel.

Dlouhodobý cíl: Zvyšování podílu lesů v území. Udržování jejich odpovídající skladby a pokračování v procesu začlenění porostů do certifikace FSC včetně zajištění příslušného hospodaření. Rozšiřování rekreační vybavenosti lesů pro každodenní rekreaci. Zajištění nezbytné údržby rekreačních lesů.

Opatření:

- Zajištění cílové druhové skladby:

Cílová druhová skladba představuje ekonomicky, biologicky i funkčně optimalizované zastoupení dřevin v mýtném věku porostu, které odpovídá přírodním podmínkám hospodářského souboru jako jednotky diferenciace hospodaření v lesích.

Stanovení a zdůvodnění cílové druhové skladby je klíčovou úlohou lesního hospodářství. Při rozhodování o cílové druhové skladbě je třeba zvažovat ekologické podmínky stanoviště a poznatky o biologických vlastnostech dřevin, výsledky ochranářského a historického průzkumu, a to jak u jednotlivých dřevin, tak i u typických směsí.

Čím je stanoviště chudší a extrémnější, tím více se musí cílová druhová skladba blížit původnímu složení dřevin; taková skladba je nejodolnější a nejtrvalejší.

Ve vyhlášce MZe č. 83/1996 Sb. je druhová skladba porostů charakterizována dřevinami základními, melioračními a zpevňujícími a druhy přimíšenými a vtroušenými. V našich podmínkách se za druhy základní (také „hlavní“ popř. „hospodářské“) považují smrk ztepilý, borovice lesní, buk, duby (domácí), na specifických stanovištích pak také olše, jasan, javor a topol. Meliorační a zpevňující dřeviny jsou druhy přirozené původní dřevinné skladby stanoviště (s výjimkou JDO a DG), které slouží ke zvýšení stability a biodiverzity porostů. Přimíšené a vtroušené dřeviny jsou pak druhy, které by na daném stanovišti neměly mít významnější zastoupení.

Spektrum dřevin a jejich podíly uvádí OPRL v rámcových směrnicích hospodaření jako cílovou druhovou skladbu pro jednotlivé typy stanovištních podmínek vyjádřených hospodářskými soubory (v případě potřeby i podrobněji pro soubory lesních typů, popř. i jednotlivé lesní typy).

V lesích na území hlavního města Prahy pokračuje započatý trend v hospodaření, tj. přeměna stanovištně nevhodných smrkových porostů a borových monokultur ve špatném zdravotním stavu na porosty smíšené s dřevinnou skladbou blížící se původnímu přirozenému složení porostů v oblasti Prahy (dub, habr, lípa, buk), případně na borové porosty s dostatečnou příměsí listnatých dřevin.

Určitým problémem jsou v Praze stávající akátové porosty, které v současné době zaujímají celkem 7,28 % porostní půdy. Všeobecnou snahou lesníků je tyto nevhodné akátové porosty postupně přeměňovat na porosty se stanovištně vhodnými dřevinami. Vzhledem k velmi vysoké pařezové výmladnosti akátu jsou tyto přeměny pracné a ekonomicky velmi náročné. Proto je potřeba zvážit, kdy je vhodné takovou přeměnu provést a kdy je vhodnější současné zastoupení akátu v porostu ponechat. To je opodstatněné především na extrémních stanovištích, kde podmínky obnovy porostů jsou velmi ztíženy samotnými nepříznivými vlastnostmi stanoviště a přeměna by byla v takových podmínkách téměř nereálná.

- Vytváření podmínek pro rekreaci v lese:

Dlouhodobým cílem je zatraktivnit i další méně navštěvované lesní celky tak, aby se rekreační zatížení rovnoměrněji rozložilo mezi další pražské lesy. Návštěvnost některých lesů se již blíží maximální únosné hranici a často převyšuje návštěvnost řady parků.

Problémem zůstává rekreační využití větších lesních celků na okraji města z důvodů jejich horší dostupnosti pro krátkodobé návštěvy. V jejich okolí je osídlení zejména v rodinných domcích, kde potřeba krátkodobé rekreace není nikdy tak vysoká jako u osídlení městského typu. V těchto lesích není žádné nebo jen minimální vybavení očekávané návštěvníky rekreačních lesů.

K rekreaci lze využívat vysoký podíl odvozních cest se zpevněným povrchem umožňujícím celoroční provoz (kategorie 1L a 2L1) – celkem 87,2 %. Tento údaj svědčí o vysoké kvalitě cestní sítě v lesích na území hlavního města Prahy.

- Péče o zdravotní stav lesů:

Z údajů uvedených v analytické části je patrné, že vývoj zdravotního stavu lesních porostů, indikovaného množstvím jehličí (listí) a jeho stavem (množství obsažené vody a stupeň prosychání), má ve sledovaném období (1984-2004) kolísavý charakter. Celkově ale údaje jednoznačně ukazují zhoršující se tendenci.

Průběh zdravotního stavu lesních porostů je dán především průběhem klimatu (srážky zejména v průběhu jara, průběh teplot v letních měsících atd.). Zdravotní stav lesa významně ovlivňují také imise, které patří k rozhodujícím faktorům poškození lesů v daném území. Přestože došlo k výraznému poklesu imisí SO2, došlo zároveň i k značnému nárůstu imisí NOx především z automobilové dopravy. Tato situace bude pravděpodobně i nadále pokračovat a bude stále více ovlivňovat stav lesních porostů, a to nejen porostů v bezprostřední blízkosti frekventovaných komunikací.

Rekreační využívání pražských lesů se negativně projevilo na 28,4 % lesních porostů, což je absolutně nejvyšší míra poškození tohoto druhu v rámci celé ČR. Pro srovnání je uveden rozsah poškození lesních porostů rekreační zátěží v Královéhradeckém kraji, který je druhý nejvyšší v republice, a to je 4,8 %. Vysoké rekreační zatížení lesních porostů je důsledkem nedostatku zeleně a vysoké hustoty obyvatelstva v Praze.

V průběhu celého decenia jsou poměrně významné škody způsobené člověkem, a to jak neúmyslné, tak i úmyslné (krádeže sazenic ve větším rozsahu, požáry v kulturách i starších porostech, poškozování – lámání – kultur a mlazin). Škody zejména v Kunraticích nabývají plošného charakteru a v některých případech brání docílit zajištění kultur.

- Rozšiřování ploch lesa:

Rozsah lesů se na území hlavního města Prahy soustavně zvyšuje, i když ne v potřebném tempu. Lesy se v současné době podílejí jen cca 10 % na celkové výměře. Tato hodnota je výrazně pod republikovým průměrem.

Je třeba zdůraznit, že v průběhu let se měnil charakter nově zalesňovaných ploch podle toho, jak se měnily důvody zalesnění: od zamezení erozi, přes snahy o zvýšení krásy pražského okolí a zpříjemnění pobytu obyvatel v přírodě, až po cílevědomé zakládání lesoparků jako míst pro krátkodobou rekreaci obyvatel nově vznikajících sídlišť.

Volba dřevin se měnila podle důvodů zalesnění. Od borovice černé, akátu a dubu červeného k dřevinám odpovídajícím cílové druhové skladbě a podle potřeby doplňovaným dalšími dřevinami, zvyšujícími estetickou hodnotu rekreačně využívaných lesů.

V obecné rovině lze konstatovat, že problematika zalesňování zemědělských půd nabyla v několika v posledních letech na významu i v celostátním měřítku. Současné změny v zemědělské politice přinesly ČR vznik několika dotačních programů na podporu zalesňování zemědělských půd. Jedná se o zalesňování pozemků dosud využívaných zemědělsky, kde je další kultivace nežádoucí nebo nerentabilní, nebo pozemků antropogenně výrazně degradovaných.

Zakládání lesů nemůže být ponecháno náhodě, musí obsahovat alespoň určitou míru systémového pojetí. O rozmístění lesů v městských aglomeracích rozhodují nejen podmínky objektivně dané, jako reliéf terénu, půdní poměry a vlastnické vazby. Vhodným rozmístěním lesů lze funkční účinnost lesů významně zvýšit. Koncepci nemohou postačovat plochy, které zůstanou nevyužity jinými funkcemi aglomerace. Při systémovém přístupu je nutné považovat plochy zeleně za jednu z nejdůležitějších funkčních zón.

- Soustavně zajišťovat potřebný management prvků ÚSES v lesních porostech:

Hlavní zásady hospodaření ve vymezených a schválených prvcích ÚSES na lesních pozemcích:

- upřednostňovat jemnější způsoby hospodaření, zejména podrostní, event. násečný způsob hospodaření a vyvarovat se rozsáhlých holých sečí,

- cílová druhová skladba musí splňovat požadavek výhledového přiblížení k přirozené druhové skladbě odpovídající příslušnému stanovišti (lesnímu typu),

- nezavádět geograficky nepůvodní dřeviny, pokud není stanoveno jinak v podrobné dokumentaci ÚSES.

- Dodržovat pravidla lesního hospodaření v evropsky významných lokalitách:

Pravidla pro lesní hospodaření v evropsky významných lokalitách jsou uvedena v příloze Sdělení č. 23 odboru mezinárodní ochrany biodiverzity o vydání „Pravidel hospodaření pro typy lesních přírodních stanovišť v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000“.

Výše uvedená pravidla by měly využívat všechny dotčené orgány v resortu životního prostředí a odborné organizace při vytváření plánů péče, posuzování návrhů lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov i dalších dokumentů, týkajících se lesního hospodaření v evropsky významných lokalitách.

2.1.11 Zemědělské ekosystémy

Obecný cíl: Konveční zemědělská výroba má v městských aglomeracích zhoršené podmínky pro hospodaření. O to více se v těchto územích zvyšuje význam mimoprodukčních funkcí ZPF. V podmínkách Prahy se jedná zejména o nabídku příležitostí a možností k(e):

- každodenní rekreaci v přírodním prostředí, jehož vhodnou součástí jsou extenzivní druhy zemědělských pozemků,

- udržení či zvýšení vodní retence území, k čemuž může přispět vhodná struktura a organizace půdního fondu,

- řízenému rozlivu povodňové vlny na zemědělské pozemky, jako opatření ke snížení povodňového rizika,

- žádoucímu prostorovému členění obytného území, tzn. zachování sídelních meziprostorů či cezur mezi sídly,

- zvýšení ekologické stability území převodem orné půdy na ekologicky stabilnější druhy zemědělských pozemků nebo zalesněním ZPF či výsadbou nelesních dřevin.

Tyto funkce lze jen obtížně, případně vůbec ne, nahradit technickým způsobem. Z těchto důvodů nelze v dlouhodobém horizontu připustit zásadní snížení rozsahu ZPF záborem pro stavby nebo zpevněné plochy.

Dlouhodobý cíl: Zachování nezbytného podílu ZPF k plnění jeho mimoprodukčních funkcí; nejkvalitnější zemědělské pozemky využívat k zemědělskému hospodaření s preferencí méně intenzivních forem nebo zajistit jejich užívání, které trvale neznehodnotí přirozený produkční potenciál, preferovat ekologické obhospodařování.

Opatření:

- Diferenciace a preference forem zemědělského hospodaření:

Na základě podkladových studií („krajinných plánů“) rozlišit v území prostory, ve kterých se:

- dlouhodobě akceptuje konvenční zemědělská prvovýroba,

- preferuje ekologické zemědělství (přírodní parky, údolní nivy, ochranná pásma zvláště chráněných území),

- vymezí rekreační prostory s útlumem zemědělské produkce, jejichž součástí budou pozemky neintenzivních travních porostů,

- vymezí prostory, kde budou mít neintenzivní formy zemědělského hospodaření doplňkový charakter (rekreace, jízda na koni apod.),

- navrhne protierozivní ochrana ZPF vegetačními opatřeními; jedním z kritérií pro její řešení budou i estetická kritéria,

- vymezí polyfunkční zemědělské plochy vhodné k zalesnění.

- Zachovat neintenzivní přestárlé sady a zahrady k uchování širokého spektra krajových a místních odrůd ovocných dřevin například jejich registrací jako VKP se specifickými biotopy.

- Využívat neintenzivní formy chovu zvířat pro management krajiny a lokalit zvláště chráněných území (například spásání stepních biotopů, údolních niv).

- Zemědělské účelové komunikace zapojit do sítě víceúčelových komunikací pro zvýšení průchodnosti krajinou.

2.2 Úkoly a opatření v oblasti zvláštní ochrany přírody

Strategický cíl:

Dlouhodobé zachování a prohloubení vysoké pestrosti (biodiverzity) živé i neživé přírody hlavního města Prahy jako charakteristického atributu tohoto správního území. Chránit přirozenou vysokou pestrost území proti umělému sjednocování prostředí jak přírodního, tak urbanizovaného.

Charakteristika a zdůvodnění strategického cíle vize:

Abychom charakterizovali a především zdůvodnili předkládanou vizi, musíme vyjít z rozborové části Koncepce ochrany přírody a krajiny v hlavním městě Praze a položit si níže uvedené tři typy otázek a hledat na ně příslušné odpovědi. Ty otázky jsou:

1. Co považujeme v řešeném území za přednost sledované oblasti?

Budeme-li brát za předmět řešení problematiku zvláště chráněných území a zvláště chráněných druhů organismů a volně žijících organismů, tak především obrovskou pestrost geologického a geomorfologického podkladu a na něj vázanou vysokou biodiverzitu a s tím spojenou i vysokou schopnost regenerace pražské přírody. Dále je nutné brát v úvahu:

- vysokou vědeckou hodnotu z geologického a paleontologického pohledu, kde většina pražských MZCHÚ patří mezi celosvětově známé lokality (viz příslušné tabulky),

- různé geomorfologické typy povrchu,

- vysokou biodiverzitu druhů,

- endemické druhy rostlin a živočichů,

- správní území obce je identické se správním územím kraje a umožňuje operativně využívat potenciál MZCHÚ a zavedený systém péče o MZCHÚ,

- možnost operativního projednávání a vyhlašování MZCHÚ dle návrhů,

- druhová pestrost volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, a tím i pestrost biotopů i člověkem vytvořených na území Prahy,

- dostupnost vědecké a odborné základny a její nadšení pro přírodu Prahy,

- řada dobrovolných organizací, zabývajících se fyzickou péčí o MZCHÚ.

2. V čem je slabina sledované oblasti?

Budeme-li opět brát za předmět řešení problematiku zvláště chráněných území a zvláště chráněných druhů organismů a volně žijících organismů, tak slabiny spočívají především:

- v byrokratických procesech daných zákony,

- v objemu financí, který je vysoký, přesto však nestačí pro zajišťování optimální péče o maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ),

- nedostatek všeobecné povědomosti o tom, že MZCHÚ vyžadují trvalou údržbu, aby v nich byly zachovány hodnoty, pro které byly vyhlášeny; a z toho vyplývající nedostatek financí určených na údržbu MZCHÚ,

- v tlaku na zastavování dosud volných pozemků, zejména polí, místo toho, aby se zde vytvářely nové plochy veřejné zeleně, čímž by se snížila rekreační zátěž zvláště chráněných území,

- ve vandalismu a v problémech se zvýšeným chovem psů ve městě, včetně zdivočelých, původně domácích, psů, koček, holubů a dalších zvířat,

- v introdukci a svévolném rozšiřování tzv. invazních druhů, zejména některými skupinami obyvatel a jejich zájmovými organizacemi (např. myslivci, rybáři),

- v komplikovaném využívání pravomocí dobrovolných pracovníků ochrany přírody, v malé či spíše téměř žádné spolupráci s policií ČR a městskou policií.

3. Jaké jsou rizika, hrozby, příležitosti, nabídky?

Největším rizikem a hrozbou pro MZCHÚ a zvláště chráněné druhy organismů je tlak společnosti na další a další zabírání nezastavěných ploch, stavební nekázeň, vandalství a nekázeň části obyvatel nerespektujících ochranné podmínky specifikované pro MZCHÚ. Dalšími hrozbami jsou pak činnosti, které narušují až likvidují pramenné oblasti, vysoká koncentrace návštěvnosti některých MZCHÚ, obestavování MZCHÚ či případná změna organizačního systému a financování péče o MZCHÚ. To jsou největší rizika a hrozby, které mohou negativně ovlivnit systém ochrany přírody v Praze.

Naproti tomu jsou zde příležitosti a nabídky, které mohou výrazně pomoci ochraně přírody v Praze. Jsou to zejména:

- výrazně může pomoci zvýšení poznání a výchovy lidí nejen na školách, ale v celé společnosti; jde především o to, aby ve školách všech typů bylo dosaženo zvýšení počtu hodin pro přírodovědné obory a ekologickou výchovu,

- univerzity třetího věku, stejně jako i ostatní kulturní a výchovná zařízení by se měly více zabývat touto problematikou,

- poznávací programy o přírodě města by měly ve větší míře do svých programů zařadit i Centra ekologické výchovy,

- cílevědomá, soustavná a diferencovaně zaměřená osvěta zaměřená na různé věkové a sociální vrstvy; strategický význam má osvěta a ekologická výchova nedospělé části populace, která bude posléze ovlivňovat a rozhodovat o přístupu celé společnosti k otázkám ochrany životního prostředí, ochraně přírody, o soužití či „boji“ s přírodou,

- v pokračování úspěšného vydávání knížek a dalších médií Magistrátem hlavního města Prahy, a to jak ryze odborných, tak i popularizačními formami podání,

- trvalá péče o naučné stezky ochrany přírody, včetně potřebného zajištění finančních zdrojů,

- podpora cestovních kanceláří, které by byly odborně schopny trvale a ochotně provádět turisty po přírodě Prahy,

- trvalé provádění nezbytné péče o MZCHÚ v Praze.

2.2.1 Zvláště chráněná území

Cíl 1: Pohlížet na přírodu CHKO tak, že tvoří nedílnou součást přírody hlavního města Prahy a podporovat v navazujícím území vytváření přírodě blízkého prostředí.

Opatření: Vytvářet příznivé podmínky v území navazujícím na CHKO tvorbou přírodě blízkých prvků.

Úkoly:

- Spolupracovat se Správou CHKO Český kras tak, aby část CHKO, která zasahuje na území Prahy, se stala účinným propojením přírody mezi Prahou a Středočeským krajem.

- Podporovat v návaznosti na území CHKO vytváření přírodě blízkých prvků.

Termín: trvalý, dlouhodobý

Cíl 2: Zachování cenných lokalit neživé i živé přírody v rámci maloplošných zvláště chráněných území a péče o ně.

Opatření: Udržet stav současných maloplošných zvláště chráněných území v Praze a prověřit možnosti vyhlášení dalších navržených lokalit.

Úkoly:

- Udržet vysoký standard péče o v této chvíli vyhlášená maloplošná zvláště chráněná území Prahy. Pokračovat v zajišťování a umožňování vědeckého výzkumu a inventarizačních průzkumů. Na jejich základě upřesňovat prováděnou přímou péči o ně.

Termín: průběžně

- Pro zajišťování vědeckých výzkumů a inventarizačních průzkumů více zapojovat vysoké školy vypisováním tématických úkolů pro jejich vědecké pracovníky a pro doktorské, diplomové a bakalářské práce. K tomu vytvářet potřebné podmínky.

Termín: průběžně

- Prověřit a vyhodnotit důvody a podmínky pro vyhlášení a následně vyhlásit zvláště chráněná území, a to:

- Skalní útvary v pražské ZOO (k.ú. Trója),

- Kovářovic mez (k.ú. Jinonice),

- Vltavské peřeje v Tróji (k.ú. Trója a Bohnice),

- Skály (k.ú. Kyje),

- Jižní svah Thomayerových sadů (k.ú. Libeň),

- Nebušická strouha (k.ú. Nebušice a Jenerálka),

- Komořanské (Vltavské) tůně (k.ú. Komořany a Modřany)

- skalní útvary v ulici Pod útesy (k.ú. Hlubočepy).

Zdůvodnění:

- Skalní útvary v pražské ZOO (k.ú. Trója), přičemž ochrana by se týkala profilu hornin v místě nad bývalým pavilonem šelem, což je významný profil šáreckým souvrstvím ordoviku s ložem sedimentárních železných rud. V současné době se jedná o nejlépe zachovaný profil této formace v Praze a v Barrandienu vůbec. Navíc je tu zachována mimořádně cenná puklinová flóra a fauna vázaná na tyto vrstvy a zjištěn byl například výskyt ještěrky zelené.

- Kovářovic mez (k.ú. Jinonice), kde se ochrana týká jámového lůmku, založeného ve svrchních polohách kopaninského souvrství (svrchní silur). Jsou tu vyvinuté šedé, biogenní, silně bituminózní „ortocérové“ vápence a jde o mimořádně významné naleziště zkamenělin, zaznamenané již koncem 19. století. Jedná se o typovou lokalitu několika popsaných zkamenělin a kromě toho se zde vyskytují teplobytné druhy rostlin a bezobratlé fauny.

- Vltavské peřeje v Tróji (k.ú. Trója, Bohnice), přičemž ochrana by se týkala části toku řeky Vltavy zhruba od pěší lávky z Královské obory do Tróje až zhruba po soutok s průplavem a pravého břehu pod PR Podhoří až k vyústění Bohnického údolí. Důvodem je jednak zachované přirozené koryto Vltavy s významnou bezobratlou faunou v případě břehu s bohatou faunou obojživelníků a plazů a významné zimoviště vodního ptactva v Praze s výskytem takových druhů, jako je kormorán, labuť velká, různé druhy racků a kachen.

- Skály (k.ú. Kyje); zde jde o pískovcové skalky vpravo od hradla Skály, při rozdvojení trati na Turnov a Hradec Králové před Horními Počernicemi. Jedná se o významný profil perucko-korycanským souvrstvím české křídy a také o místo, kde se těžilo v Praze hnědé, křídové, uhlí. Je to také významná lokalita bezobratlé fauny.

- Jižní svah Thomayerových sadů (k.ú. Libeň) – jde o jižně exponované svahy sklánějící se k soutoku Vltavy s Rokytou, což je rozlohou nevelká, ale téměř nenarušená část přírody se zbytky původní vegetace. Stepní a lesostepní porost xerotermních druhů pokrývá břidlicokřemencový horninový podklad ordovického stáří. Z bylinného patra jsou častými zástupci penízek namodralý (Thlaspi coerulescens), trýzel škardolistý (Erysimum crepidifolium), mochna přímá (Potentilla recta), mochna stříbrná (Potentilla argentea), mochna jarní (Potentilla verna), rozchodníkovec žlutokvětý (Hylotelephium maximum), čistec přímý (Stachys recta), tolice srpovitá (Medicago falcata), kamejnice modronachová (Aegonychon purpurocaeruleum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), sesel sivý (Seseli elatum), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), lipnice cibulkatá (Poa bulbosa), len rakouský (Linum austriacum) a snědek přímolistý (Ornithogallum orthophyllum). Dřeviny jsou zde zastoupeny řadou původních i introdukovaných teplobytných keřů. Doplnit je třeba seznamy živočichů, je však známo, že zde žije řada významných teplomilných bezobratlých.

- Nebušická strouha (k.ú. Nebušice a Jenerálka), zde by se ochrana týkala části toku od pramenné oblasti mezi samotami Markyta a Ševčice až po ulici Horoměřická na Jenerálce. Důvodem k ochraně je výskyt významné malakofauny, a to jak plžů, tak mlžů, což je v Praze velká vzácnost.

- Komořanské (Vltavské) tůně (k.ú. Komořany, Modřany); zde jde o ochranu především vodní fauny, velmi dobře v poslední době vyhodnocenou na Pedagogické fakultě UK Praha (práce je zde okamžitě k dispozici). Zbývá dopracovat floristický přehled. Jde o unikátní lokality hnízdišť a zimovišť zejména ptačí fauny s některými velmi vzácnými druhy.

- Skalní útvary v ulici Pod útesy (k.ú. Hlubočepy); jde o významný profil hlubočepskými vápenci (spodní devon), který je odkryt v geomorfologicky zajímavých útvarech (někdy až bizarních), a zároveň o naleziště zkamenělé fauny tohoto období. Významná je tu rovněž recentní puklinová flóra a teplomilná bezobratlá fauna.

- Prověřit a vyhodnotit důvody a podmínky pro registraci a registrovat dále uvedené významné krajinné prvky, a to:

- bývalá pískovna u silnice do Horoměřic (k.ú. Lysolaje),

- pískovny v Komořanech (k.ú. Komořany),

- bývalé pískovny Na Baních (k.ú. Zbraslav),

- cihelna Jana Fialy ve Štěrboholech (k.ú. Štěrboholy),

- bývalá cihelna Na Kotlářce – dnes areál Stadionu mládeže (k.ú. Dejvice),

- Vyšehradská skála (k.ú. Praha 2-Vyšehrad).

Zdůvodnění:

Do seznamu lokalit navrhovaných na registraci za významné krajinné prvky byly zařazeny lokality, které jsou svým původem a geologickým základem hodnotné, ale především lidskou činností postupně ztrácejí svoje původní hodnoty, pro které by mohly být vyhlášeny za zvláště chráněná území. Přesto však jde o významné a citované lokality v přírodovědné literatuře a v některých průvodcích po krajině. Některé z nich jsou ohroženy lidskou činností, jiné běžnou povětrností.

- bývalá pískovna u silnice do Horoměřic (k.ú. Lysolaje); v nadloží písků jsou vyvinuty spraše a sprašové hlíny a vyskytuje se zde fauna písčito-vápnitých nezpevněných sedimentů, jakož i fosilní fauna posledního glaciálu,

- pískovny v Komořanech (k.ú. Komořany); fauna a flóra nezpevněných štěrkopísků,

- bývalé pískovny na Baních (k.ú. Zbraslav); fauna a flóra nezpevněných štěrkopísků,

- cihelna Jana Fialy ve Štěrboholech (k.ú. Štěrboholy); fauna a flóra spraší a sprašových hlín, fosilní fauna posledního glaciálu a významné mineralogické naleziště (např. sádrovců a některých sekundárních síranů),

- bývalá cihelna Na Kotlářce, dnes areál Stadionu mládeže (k.ú. Dejvice); fauna a flóra spraší a sprašových hlín, mineralogické naleziště cicvárů a některých minerálů druhotných síranů,

- Vyšehradská skála a skalní útvary k ní přiléhající (v ulici Na Libušince a v ulici Lumírově a nad porodnicí v Podolí) (k.ú. Praha 2-Vyšehrad); kdysi významná geologická lokalita, hrubě poškozená tzv. zpevňovacím zásahem, přesto však významná lokalita puklinové fauny a flóry (např. koniklec luční český, tařice skalní a další).

Okolnosti vyhlašování ZCHÚ jsou různé a dynamicky se v čase mění. Výše uvedené přehledy představují „prioritní“ výběr, který byl proveden v rámci zpracování této koncepce. V období následném po jejím odevzdání budou dále shromažďovány terénní poznatky nejen o těchto lokalitách, ale i o dalších prostorech. Například v analytické části úkolu je uvedena řada dalších lokalit se zvýšenou a vysokou přírodní hodnotou. Současný stupeň znalostí o těchto lokalitách neumožňuje jednoznačně odůvodnit jejich ochranu. Lokality je potřebné pravidelně prověřovat, sledovat a vyhodnocovat vývoj jejich přírodní hodnoty.

V průběhu doby tak může být odůvodněna ochrana i u dalších ploch či může docházet ke zpřesnění stávajícího návrhu.

Termín: průběžně

- Uzavírat smluvní ochranu o MZCHÚ, pokud má vlastník pozemků zájem a smluvní ochrana je vhodnější než územní.

Termín: stále, dle možnosti

- Podporovat pozemkové spolky jako nástroj dlouhodobé péče o MZCHÚ i o přírodně cenné lokality ležící mimo MZCHÚ.

Termín: průběžně

- Grantovými tituly zajistit péči o přírodovědecky nebo esteticky cenná území mimo MZCHÚ s ohledem na dlouhodobé cíle ochrany přírody.

Termín: každý rok

- Ve smyslu zákona č. 114/92 Sb. a vyhlášek přináležejících uplatňovat pravomoci dobrovolných pracovníků ochrany přírody a krajiny a prohloubit jejich spolupráci s Policií ČR a městskou policií; vyčlenit několik členů Městské policie, kteří by se zabývali přímo problematikou zvláště chráněných území, zvláště chráněných druhů organismů, památných stromů a dalších ustanovení výše citovaného zákona; podpořit vznik Metropolitní policie a provázat s ní spolupráci při ochraně přírody.

Termín: trvalý

- Propagovat zvláště chráněná území prostřednictvím naučných stezek, vysvětlujících tabulí a dalších prostředků, včetně prostředků elektronických; za tím účelem věnovat zejména naučným stezkám a vysvětlujícím tabulím trvalou péči.

Termín: každý rok

- Prověřit možnosti vyhlášení Geoparku a případně se ucházet o jeho zřízení v rámci přírodních parků Radotínsko-Chuchelský háj, Prokopské a Dalejské údolí a Šárka-Lysolaje; v rámci Geoparku vytvořit (možno i dříve) expozici hornin hlavního města Prahy pod širým nebem.

Termín: dlouhodobý

- Prověřit správnost vymezení hranic MZCHÚ a jejich ochranných pásem a při té příležitosti prověřit i potřebu rozšíření některých MZCHÚ a ochranných pásem zejména těchto přírodních památek: Čimické údolí (formou rozšíření stávajícího ZCHÚ o současné ochranné pásmo, i více), Hrnčířské louky (rozšířit ZCHÚ a jeho OP na přilehlé zemědělské pozemky), Meandry Botiče (rozšířit ochranné pásmo o přilehlé zemědělské pozemky), Motolský ordovik (formou rozšíření stávajícího ZCHÚ o současné OP a o další okolní břidlicové výchozy), Obora v Uhříněvsi (rozšířit ZCHÚ a OP o ve středu CHÚ ležící zemědělské pozemky), Okrouhlík (formou rozšíření stávajícího ZCHÚ o další pískovcové útvary v okolí), Pitkovická stráň (formou rozšíření ZCHÚ o tok Pitkovického potoka, který protéká okolo stráně), Prokopské údolí (v oblasti Dívčích hradů, polí u Zlíchova a starých sadů).

Termín: krátkodobý

- Projednat se Správou Český kras (AOPK) účinnou údržbu chráněných území zařazených do kategorie NPP, aby v nich byly dodrženy ochranné podmínky; zvýšenou pozornost věnovat odstraňování zarůstání profilů a nalezišť geologického charakteru, zejména těch, které patří k světově známým lokalitám.

Termín: krátkodobý

2.2.2 Soustava NATURA 2000

Cíl 1: Pečovat o území NATURA 2000 v hlavním městě Praze, pokrývající evropsky významné lokality živých organismů.

Opatření 1.1: Pro území NATURA 2000 operativně zajistit finanční prostředky pro management v těchto evropsky významných lokalitách.

Úkoly:

- Zajišťovat finanční prostředky pro management v navržených územích sítě NATURA 2000.

Termín: po vyhlášení sítě trvale

Opatření 1.2: Monitorovat stav cílových druhů území NATURA 2000.

Úkoly:

- Monitorovat a vyhodnocovat stav území NATURA 2000 v Praze a cílových druhů v nich chráněných ve spolupráci s vědeckými institucemi, vysokými školami a soukromými odborníky a sledovat vlivy okolí.

Termín: po vyhlášení sítě trvale

- Na základě monitoringu upřesnit před jejich vyhlášením hranice území, případně podat návrhy na změny hranic území či podávat další návrhy na vyhlášení území NATURA 2000.

2.2.3 Přírodní rozmanitost území (ekosystémová diverzita)

Cíl 1: Dlouhodobě zachovat stávající přírodní rozmanitost ekosystémů území Prahy a propagovat Prahu jako město s výjimečnou a výjimečně zachovalou přírodou, zvláště chráněnou i zvláště nechráněnou v podobě území, geologických výtvorů, druhů rostlin a živočichů.

Opatření 1.1: Přísně chránit stávající ekosystémovou diverzitu Prahy, a to jak prostřednictvím MZCHÚ, tak i všech dostupných forem ochrany přírody a krajiny.

Úkoly:

- Zajistit přírodovědné průzkumy a dokumentaci nechráněné přírody v Praze, zejména tam, kde jsou v ohrožení trvalého poškození nebo zničení, a to za účelem zjišťování biodiverzity pražské přírody.

Termín: trvale

- Vytvořit systém informací o ekosystémech Prahy, včetně přehledu o nich publikovaných i nepublikovaných vědeckých a odborných prací.

Termín: krátkodobý

- Na základě poznatků přírodovědného průzkumu a dokumentace zvláště nechráněných částí přírody v Praze vytvářet podmínky pro zřizování přírodě blízkých stanovišť zejména stepního a lesního charakteru, a tím snižovat nepříznivé podmínky vytvářené především polními a ruderálními kulturami a uměle zpevňovanými plochami.

Termín: průběžně

Opatření 1.2: Propagovat Prahu jako město s výjimečnou a výjimečně zachovalou přírodou.

Úkoly:

- Zpracovat a realizovat program propagace Prahy jako města s výjimečnou a výjimečně zachovalou přírodou prostřednictvím prezentace ZCHÚ a ostatních přírodovědecky cenných nebo esteticky významných území, památných stromů, mezinárodně oceněných území a území naplňujících kritéria mezinárodních úmluv a úvazků.

Termín: krátkodobý

- Spolupracovat za tím účelem nejen s vědeckými a odbornými ústavy a zařízeními a vysokými školami a také s propagačními a turistickými agenturami a kancelářemi a školskými a kulturními zařízeními všech stupňů a forem.

Termín: průběžně

Cíl 2: Zapojit plochy přírodních parků do takového typu ochrany přírody a krajiny, během něhož by se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav; byly zachovány ekologické funkce a podporován jejich optimální rozvoj, zejména v souvislosti s vytvářením stepních porostů; stepních porostů se skupinami keřové a stromové zeleně s přirozenou skladbou dřevin; a lesních porostů taktéž s přirozenou skladbou dřevin. Využívat je tak k prohlubování pestrosti přírody a krajiny v hlavním městě Praze.

Opatření 2.1: V souvislosti s cílem 2 zaměřit pozornost na ty přírodní parky, které by měly vytvořit koridory přírodního charakteru propojující severní a jižní respektive západní a východní okraje města; u ostatních věnovat pozornost, vedle možností nenáročné rekreace, vytváření stepních porostů, parkových stepí a lesních porostů s přirozenou skladbou dřevin.

Úkoly:

- V místech dolního Povltaví, tj. v přírodních parcích Šárka-Lysolaje a Draháň-Trója vytvořit takové podmínky, aby i v severní části Prahy vznikl účinný přírodní koridor mezi Prahou a Středočeským krajem; tento přírodní koridor by zasahoval od severních hranic Prahy a zahrnoval by PR Roztocký háj a Tiché údolí, maloplošná zvláště chráněná území po obou březích Vltavy v severní části Prahy, Dolní a Divokou Šárku, Oboru Hvězda a bělohorskou pláň až po Petřín čili do centra Prahy.

Termín: dlouhodobý

- Vytvořit podmínky pro návaznost přírodních parků Radotínsko a Prokopské a Dalejské údolí tak, aby byl vytvořen přírodní koridor zasahující prakticky až do centra Prahy; věnovat tomuto přírodnímu koridoru mimořádnou pozornost po stránce vědecké, výzkumné i po stránce ochrany a péče o MZCHÚ v koridoru.

Termín: dlouhodobý

- V ostatních přírodních parcích vytvářet podmínky pro zřizování stepních porostů, stepí se skupinami keřů a stromů s přirozenou skladbou dřevin a lesních porostů s přirozenou skladbou dřevin.

Termín: trvalý

2.2.4 Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů

Cíl 1: Udržet i do budoucna vysokou rozmanitost druhů živých organismů v Praze; pozornost věnovat pak druhům organismů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených a endemitů (tj. druhů žijících pouze v Praze) i druhů zvláště nechráněných.

Opatření 1.1: Udržet i do budoucna vysokou rozmanitost druhů živých organismů v Praze, zejména druhů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených a endemitů.

Úkoly:

- Vytvářet a při rozhodování o přírodě využívat seznam o výskytu organismů druhů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených, vzácných a endemitů a i dalších druhů živých organismů v Praze.

Termín: postupný

- Při tvorbě seznamu podle předchozího úkolu využít spolupráci s vědeckými a odbornými institucemi, vysokými školami a soukromými odborníky.

Termín: průběžně

- Během akcí, které trvale či částečně ničí či mění přírodní prostředí, zajistit záchranný výzkum dané lokality, zaměřený zejména na druhy organismů zvláště chráněných podle zákona č. 114/92 Sb., zaznamenaných v tzv. Červené knize, ohrožených, vzácných a endemitů; tento záchranný výzkum provádět v dostatečném předstihu.

Termín: průběžně

- Podpořit vznik funkčního centra zabývajícího se péčí o handicapované zvláště chráněné druhy živočichů (zejména obratlovců) v Praze.

Termín: krátkodobý

- I nadále provádět pravidelný biomonitoring na celém území Prahy; vedle tradičních skupin, které jsou v Praze dlouhodobě sledovány (měkkýši, střevlíci, fytofágní brouci, motýli, obratlovci) posuzovat možnosti jak postupně zařazovat do biomonitoringu další zástupce (ze skupiny bezobratlých například pavoukovci, stonožky a mnohonožky, korýši, máloštětinaté (Oligochaeta) a pijavky; dále houby a některé zástupce ze skupiny rostlin, jako například mechy a lišejníky, z krytosemenných rostlin pak pryskyřníkovité, cistovité, violkovité, hořcovité, žabníkovité, šmelovité, kosatcovité a vstavačovité).

- V rámci biomonitoringu využívat i pravidelnou aktualizaci vegetační mapy Prahy a sledování výskytu zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin v Praze. Vydání souhlasu s odborným výzkumem ve zvlášť chráněných územích podmiňovat dodáním kopie závěrečné zprávy respektive vyhodnocení výsledku pozorování. Výsledky využívat při pravidelném vyhodnocování vývoje zvláště chráněných území.

Termín: průběžně

2.2.5 Invazní druhy

Cíl 1: Potlačování všech typů invazních druhů organismů v hlavním městě Praze.

Opatření 1.1: Ze znalosti věci potlačovat všechny typy invazních druhů organismů, zejména pak ve zvláště chráněných územích a v jejich okolí.

Úkoly:

- Vytvářet a průběžně aktualizovat seznam rozšíření všech typů invazních organismů v Praze, zejména pak ve zvláště chráněných územích a v jejich okolí; u obratlovců pak po území celé Prahy; věnovat velkou pozornost i šíření dalších druhů nových invazních organismů.

Termín: průběžně

- Ve zvláště chráněných územích a v jejich okolí přednostně a intenzivně odstraňovat invazní druhy zejména rostlinných organismů.

Termín: průběžně

- Ve spolupráci s rybářským svazem zabránit šíření střevličky východní (Pseudorasbora parva) na nové lokality vinou nedbalosti; na stávajících lokalitách potírat fyzicky její výskyt.

Termín: průběžně

- Ve spolupráci s orgány péče o lesy a s mysliveckým svazem zabránit šíření norka amerického (Mustela vison) ve volné přírodě na území Prahy za cenu jeho fyzické likvidace.

Termín: průběžně

- Striktně dodržovat zákaz vysazování domestikovaných kachen ve všech zvláště chráněných územích s vodními biotopy.

Termín: průběžně

2.2.6 Památné stromy

Cíl 1: Zachování a ochrana mimořádně významných stromů, jejich skupin a významných stromořadí.

Úkoly:

- Pro další koncepční ochranu památných stromů provést metodicky jednotně vedené terénní měření všech stromů během jednoho vegetačního období a aktualizovat údaje v seznamu památných stromů.

Termín: krátkodobý

- Prověřit stav stromů ze seznamu potenciálních stromů (již dříve zjištěných v terénu, viz grafickou přílohu č. 33) a podle skutečného stavu stromů v terénu vyhodnotit potřebu vyhlášení.

Termín: krátkodobý

- Zajistit spolupráci s AOPK ČR, která vede celostátní evidenci památných stromů a metodicky pomáhá při navrhování ochrany, vyhlašování, ochraně a péči o památné stromy, dále posuzuje návrhy na vyhlášení památných stromů, návrhy na ošetření nebo konzervační ošetření památných stromů.

Termín: průběžný

- Pravidelně prověřovat zdravotní stav a zajišťovat odbornou kvalifikovanou péči podle stupně naléhavosti.

Termín: průběžný

- Kontrolovat označení všech památných stromů v terénu a dle potřeby je doplňovat.

Termín: průběžný

- Výhledově připravovat evidenci perspektivních jedinců pro budoucnost.

Termín: průběžný

- Pokračovat v prezentaci památných stromů, informovat veřejnost o připravovaných zásazích prováděných v rámci péče o památné stromy. Památné stromy využívat při osvětě týkající se přírody a pro posílení vztahu k obývanému území (pozitivního lokálního patriotismu).

Termín: průběžný

2.3 Úkoly v oblasti ekonomických nástrojů

V kapitole 2.6 je uveden přehled zdrojů financování, které lze využít pro realizaci jednotlivých opatření k ochraně přírody a krajiny v Praze (nad rámec standardního zajištění výkonu veřejné správy v této oblasti). Z provedeného vyhodnocení vyplývá, že:

- klíčovou roli bude mít i v budoucnu přímé financování jednotlivých aktivit z rozpočtu města; důvodem je nejen značný objem prostředků každoročně vynakládaných na ochranu přírody, ale také určitá předvídatelnost financování i v delším výhledu,

- z fondových zdrojů bude při financování navržených opatření významný zejména Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK), dále lze předpokládat využití např. Programu revitalizace říčních systémů MŽP, v menší míře i dalších fondů či programů (národní programy SFŽP, SFDI ad.); u velkých projektů zejména v oblasti vodního hospodářství existuje možnost využití financování z Fondu soudržnosti,

- dále je nutno využívat (na základě připravených projektů) prostředky vynakládané soukromými investory, zejména v rámci náhradních výsadeb.

Ve vazbě na tyto skutečnosti lze definovat následující hlavní úkoly v oblasti ekonomických nástrojů:

- Vyčlenit z rozpočtu hl. m. Prahy odpovídající objem prostředků pro realizaci těch opatření, která budou schválena orgány hl. m. Prahy v rámci této koncepce nebo v rámci navazujících podrobnějších dokumentů (akční plán apod.).

- Pravidelně vyčleňovat z rozpočtu hl. m. Prahy odpovídající objem prostředků potřebných na:

- nezbytný management chráněných území přírody a krajiny a lokalit obdobné kvality, které však dosud statut správní ochrany nemají,

- operativní řešení problémů s invazními organismy na území hlavního města Prahy, s důrazem na ochranu zvláště chráněných území,

- zachování žádoucí kvality prostorů s veřejným zájmem; jedná se například o údržbu veřejných ploch zeleně, veřejných rekreačních a relaxačních zařízení, veřejných účelových komunikací a stezek pro pěší a cyklisty apod.

- Vytipovat vhodná opatření pro financování prostřednictvím OPPK, zajistit zpracování projektů pro financování a veškerou související agendu. Zajistit dostatečnou informační podporu všem subjektům, které mohou žádat o financování z OPKK (MČ, organizace města a MČ, neziskové organizace, profesní sdružení), formou bezplatného poradenství, poskytnutí vzorových dokumentů, seminářů atd.

- V návaznosti na dosavadní zkušenosti zajistit využití prostředků z národních fondů (krajinotvorné programy MŽP, případně SFDI a další).

- Důsledně a v maximální míře využívat kompenzace ze strany investorů v případě záměrů zasahujících do zájmů ochrany přírody a krajiny, tj. zejména institut náhradních výsadeb dle §9 zákona č. 114/1992, o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Vypracovat a udržovat seznam či databázi připravených projektů, které je možné realizovat v rámci náhradních výsadeb. Zajistit provázanost této databáze na projekty připravované v rámci jednotlivých pracovišť MHMP, případně i organizací města a městských částí.

S ohledem na skutečnost, že tento materiál se zabývá strategickými záměry, bude jejich případná realizace logicky vázána především na možnosti rozpočtu hlavního města Prahy. Na druhé straně je nutné si uvědomit, že výsledný efekt vynaložených finančních zdrojů se může projevit v horizontu let až desítek let.

2.4 Úkoly v oblasti informačních nástrojů

2.4.1 Východiska

Hlavní město Praha má poměrně dobře fungující systém informování a práce s veřejností v oblasti životního prostředí. Je možné konstatovat, že stávající způsoby informování vesměs poskytují dostatek informací především pro odbornou veřejnost nebo pro tu část laické veřejnosti, která projevuje sama o informace zájem a dokáže si je vyhledat i zpracovat.

Současný systém správy dat o životním prostředí je v Praze na vysoké úrovni, rozvoj tohoto systému je (zcela v souladu s moderními trendy) směřován do oblasti využití geografických informačních systémů a využití internetu při poskytování informací. Město vyvíjí i potřebné aplikace pro co nejsnazší práci se získanými daty. Je ovšem nutno podporovat co nejširší využívání získaných dat při rozhodování na úrovni města i městských částí. Rovněž probíhá dlouhodobá spolupráce s  nevládními neziskovými organizacemi v oblasti ochrany přírody a práce s veřejností (SEV Toulcův Dvůr, Tereza, Brontosaurus a další).

Prioritou při snaze o další zvýšení informovanosti obyvatel by měla být ta část veřejnosti, která je schopna přijímat informace spíše jen pasivně. Důraz by měl být kladen na ty formy informování, které nevyžadují příliš zkušeného uživatele – tiskoviny města a MČ, spolupráce s médii, osvěta ve školách apod. Účelem je v tomto případě především změna celkového přístupu této části obyvatel, tj. uvědomění si hodnoty pražské přírody, jejího významu a posílení též vlastní zodpovědnosti za její stav. Informační podpora by měla především motivovat občany Prahy k aktivnímu pobytu v přírodě a jejímu poznávání.

Zásadní význam má v případě ochrany přírody osvětová činnost u dětí a mládeže. Na rozdíl od jiných okruhů životního prostředí představuje příroda velmi atraktivní téma pro všechny věkové skupiny mládeže, a využitelný informační potenciál je proto v tomto případě zcela mimořádný. Silně urbanizované prostředí má zásadní význam na vytváření životního stylu zvláště u malých dětí. U nich se jedná o tzv. trvalé vtiskávání – imprinting. Na poslední celosvětové konferenci ICUN bylo uváděno, že odcizování městských dětí přírodnímu prostředí se stává stejně velkým problémem jako likvidace pralesů. Děti, které vyrůstají v odpřírodněném prostředí, jsou negativně poznamenány ve svém duševním i tělesném vývoji. Přímé působení kvality městského prostředí na chování a jednání obyvatel je významnějším činitelem než poskytování jakýchkoliv zprostředkovaných informací včetně ochrany přírody.

Zvláštní skupinou, na kterou je nezbytné se cíleně zaměřit, jsou podnikatelské subjekty. V tomto případě je naopak potenciál dosažení pozitivního efektu pouhou osvětou poměrně omezený, na druhé straně je zde největší potenciál odvrácení soustředěných negativních dopadů v konkrétních lokalitách v případě pozitivního výsledku informační činnosti. Je však nutné předpokládat, že informování a osvěta budou v tomto případě nutně doprovázeny jinými, zejména legislativními nástroji ochrany přírody.

2.4.2 Návaznost na Koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Hlavní město Praha má zpracovánu Krajskou koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (KK EVVO) – schválena 1. 2. 2005 a Akční plán KK EVO na rok 2007. Koncepce vymezuje pro oblast životního prostředí následující cílové skupiny, které je možné bez výhrady převzít i pro Koncepci ochrany přírody:

- děti, mládež a odborní pracovníci,

- veřejnost,

- veřejná správa,

- podniková správa a podnikatelé.

Akční plán KK EVVO dále stanovuje 22 konkrétních úkolů na rok 2007, přičemž lze předpokládat, že charakter projektů bude obdobný i v dalších letech. Z hlediska propagace ochrany přírody mají největší význam následující úkoly (číslování je dle Akčního plánu KK EVVO):

2.2. Zdroje informací o stavu životního prostředí v Praze

- příprava, vydání a zajištění distribuce publikace Ročenka Praha ŽP, doprovodného informačního letáku a CD-ROM,

- aktualizace již zavedeného souhrnného informačního servisu o životním prostředí v Praze na webových stránkách města (envis.praha-mesto.cz),

- zajištění provozu, rozvoje a aktualizace již zavedených i nových tématických mapových aplikací k problematice životního prostředí a využívání volného času (WEBGIS Praha – ochrana přírody v hl. m. Praze, cyklistické trasy, po Praze podél potoků, Naučné stezky apod.) včetně jejich propojování při prezentaci na internetu.

2.3. Mediální podpora ekologického povědomí

- zajištění častého, včasného a seriózního informování veřejnosti o možnostech ekologického a zároveň ekonomicky výhodného chování ke svému životnímu prostředí.

3.2. Vzdělávací programy, projekty a soutěže pro školy

- podporovat vzdělávací programy, projekty a soutěže, které vhodně pomáhají mateřským, základním a středním školám s realizací EVVO na těchto školách.

3.3. Ekovýchovné programy a exkurze

- dlouhodobým cílem je umožnit účast každého dítěte z mateřské školy a každého žáka základní či základní speciální školy v Praze každoročně na ekovýchovném programu, exkurzi či praktickém cvičení.

3.4. Profilové téma roku 2007 – odpady

- z hlediska ochrany přírody je významná zejména skutečnost ustavení profilového tématu na daný rok. Je vhodné usilovat, aby na rok 2008 bylo ustaveno profilové téma Příroda a krajina Prahy.

3.5. Volnočasové aktivity navázané na EVVO

- motivovat občany Prahy k aktivnímu pobytu v přírodě a jejímu poznávání.

3.6. Významné dny v oblasti životního prostředí

- využití významných dnů pro zvyšování ekologického povědomí obyvatel Prahy formou akcí pro veřejnost a jejich mediální podporou.

3.11. Působení na podnikatelské subjekty

- zvyšovat odbornou úroveň a zlepšovat dostupnost informací poskytovaných podnikatelským subjektům.

Při realizaci cílů Koncepce ochrany přírody je vhodné se na vyjmenované projekty KK EVVO v nekratší době napojit tak, aby nedocházelo k tříštění zdrojů.

2.4.3 Návrhy opatření

V návaznosti na výše uvedená východiska jsou navržena následující opatření v oblasti informačních nástrojů:

( Cíl 1: Informační podpora Koncepce ochrany přírody a krajiny hl. m. Prahy

Opatření 1.1.: Rozšíření informací o Koncepci, jejím účelu, jejích cílech a opatřeních

Úkoly:

- bezprostředně po schválení Koncepce zajistit mediální podporu – spolupráci s médii, tiskové zprávy, popř. tiskové konference, informování na webu a v tiskovinách hl. m. Prahy a městských částí,

- zajistit umístění Koncepce na www stránky magistrátu, včetně stručné prezentace hlavních bodů,

- zpracovat výtah Koncepce pro veřejnost – buď ve formě informačního letáku nebo stručné publikace, zajistit její distribuci orgánům státní správy, městským částem, nevládním organizacím, odborné veřejnosti atd.

Opatření 1.2.: Zajištění informací o Koncepci u pracovníků veřejné správy

Úkoly:

- informační podpora odborných pracovníků MHMP a městských částí – rozeslání informací o Koncepci a jejího souhrnu pracovníkům odborů zaměřených na problematiku ochrany životního prostředí a územního rozvoje, zajištění odborného servisu k jednotlivým konkrétním otázkám, případně uspořádání semináře,

- informování členů samosprávy hlavního města a městských částí vhodnou formou – prezentace, seminář apod.

( Cíl 2: Zvýšení informovanosti a zájmu pražské veřejnosti o přírodě Prahy a její ochraně, rozvoj informačních systémů pro laickou i odbornou veřejnost

Opatření 2.1.: Rozvoj zdrojů informací o přírodě a krajině hl. m. Prahy

Úkoly:

- v návaznosti na projekt 2.2. Akčního plánu KK EVVO zajistit aktualizaci, rozvoj a provázanost tématických www aplikací široce souvisejících s ochranou přírody v Praze – Atlas ŽP, cyklomapy, naučné stezky, po Praze podél potoků atd., vytvořit integrované rozhraní pro vstup k těmto aplikacím; zajistit provázanost www portálu Informační servisu o ŽP a stránek „Praha cyklistická“,

- zapracovat do Informačního servisu tématické mapové vrstvy vzešlé z Koncepce a pravidelně je aktualizovat,

- zajistit v dostatečném rozsahu a aktuálnosti informační podporu i pro uživatele nepoužívající www mapové rozhraní – textové informace, fotodokumentace, videa.

Opatření 2.2.: Podpora ekologického povědomí a zájmu o poznávání pražské přírody

Úkoly:

- v návaznosti na projekt 2.3. Akčního plánu KK EVVO zajistit dlouhodobou mediální podporu informování obyvatel o pražské přírodě,

- v návaznosti na projekty 3.5. a 3.6. Akčního plánu KK EVVO zajistit pomocí vhodných aktivit motivovat občany k aktivnímu pobytu v přírodě a k jejímu poznávání – např. podpora zájmových skupin, informačně-zábavné akce apod.,

- zajistit informování obyvatel, zájmových sdružení a městských částí o možnosti čerpání podpor z grantů a fondů na realizaci aktivit k ochraně přírody v konkrétních lokalitách,

- v dostatečném rozsahu a vhodnou formou zajistit také informování obyvatel ve zcela praktických otázkách (typu „co dělat když“); konkrétně např. zjištění invazních druhů rostlin a jejich potlačování, nakládání s rostlinným odpadem, nález poraněného zvířete, podezření na ekologickou havárii apod.).

Opatření 2.3.: Osvěta u dětí a mládeže

Úkoly:

- podpora vzdělávacích nebo zábavně-informačních programů ve školách a zařízeních předškolní výchovy (projekt 3.2. AP KK EVVO),

- podpora exkurzí, praktických cvičení, výchovných programů v ekocentrech apod. (projekt 3.3. AP KK EVVO),

- připravit pro rok 2008 profilové téma „Pražská příroda“ jako samostatný projekt v rámci KK EVVO,

- k přímému kontaktu dětí s přírodním prostředím využívat například:

- ekologicky funkční školní pozemky, jejichž plošný rozsah by měl být úměrný počtu školou povinných dětí v dané lokalitě,

- v souladu s vizí „Zachování pestrosti přírodního prostředí“ vytvářet hustší síť přirozenějších prostor pro přímé kontaktování dětí s přírodním prostředím,

- zapojení Prahy do sítě evropských měst (64), která vytvářejí „Města pro děti“.

( Cíl 3: Podpora šetrného přístupu podnikatelských subjektů k přírodě Prahy

Opatření 3.1. Informační podpora podnikatelské veřejnosti

Úkoly:

- zajistit podnikatelským subjektům působícím v území hl. m. Prahy, zejména pak potenciálním investorům, v dostatečném předstihu informace o dopadech různých typů činností v krajině Prahy (zábor volných ploch, omezení průchodnosti území, narušení krajinářsky či jinak hodnotných lokalit, překročení dopravní únosnosti, narušení vodních toků a vodního režimu atd.),

- v návaznosti na takto prezentované skutečnosti intenzivně působit na tyto subjekty ve smyslu omezení negativních dopadů investic, případně zajištění dostatečně rozsáhlých kompenzací,

- zajistit odbornou argumentační podporu pro jasnou formulaci požadavků orgánů veřejné správy vůči investorům z hlediska ochrany přírody,

- dlouhodobě usilovat o dosažení dobrovolných dohod s rozhodujícími investory, kteří zajistí plnění alespoň základních požadavků ochrany přírody na dosud volných plochách určených územním plánem k nové zástavbě.

Opatření 3.2. Podpora realizace agroenvironmentálních opatření na zemědělských půdách

Úkoly:

- zajistit zemědělsky hospodařícím subjektům dostatek informací o možnostech čerpání dotací na realizaci opatření, která jsou v souladu se zájmy ochrany přírody – zatravňování, ošetřování travních porostů, biopásy atd.,

- zajistit poradenskou činnost osobám předkládajícím žádosti o dotace.

( Cíl 4: Podpora naplňování cílů ochrany přírody v praktickém rozhodování veřejné správy

Opatření: Cílená metodická podpora rozhodování veřejné správy je v souladu s cíly ochrany přírody

Úkoly:

- zajistit pravidelné proškolování a informování pracovníků MHMP a úřadů městských částí z oblastí s přímým vlivem na přírodu – odbory stavební, územního rozhodování, dopravy apod., a to po stránce odborné i legislativní,

- vypracovat a distribuovat metodickou příručku obsahující příklady nejčastějších konfliktů mezi zájmy ochrany přírody a zájmy ostatními a doporučení vhodných řešení,

- zajistit přístup pracovníků veřejné správy k datům a mapovým aplikacím z oblasti ochrany přírody a odborné proškolení k jejich využívání při běžné rozhodovací praxi.

2.5 Mezikrajská a mezinárodní spolupráce

2.5.1 Mezikrajská spolupráce

Vzhledem k poloze hlavního města je zřejmé, že podstatná část opatření v oblasti ochrany přírody a krajiny Prahy musí být prováděna v součinnosti s obdobnými opatřeními na území Středočeského kraje. Hlavními okruhy uplatňování spolupráce v ochraně přírody jsou:

- zajištění funkčnosti a návaznosti prvků územního systému ekologické stability,

- zajištění prostupnosti krajiny zejména pro pěší a cyklisty (např. viz „Návrh přírodně rekreačních vazeb v zázemí Prahy“),

- ochrana volné krajiny a zvyšování vodní retence území ve vnějším pásmu města,

- ochrana vodních toků a jejich dílčích povodí zasahujících za správní hranici hl. m. Prahy,

- posuzování investic v okrajových částech města (včetně liniových staveb) z hlediska jejich vlivu na přírodu a krajinu a jejich potenciální vliv na možnost odvodnění území,

- rozvoj přírodě blízkých rekreačních aktivit,

- protipovodňová ochrana,

- boj proti invazním druhům rostlin a živočichů.

2.5.2 Mezinárodní spolupráce

V případě hl. m. Prahy lze předpokládat především výměnu zkušeností při řešení problémů ochrany přírody s velkoměsty v zahraničí a realizaci společných projektů s využitím následujících možností:

- podpora společných projektů a výměny zkušeností na základě dosavadní spolupráce s partnerskými městy hl. m. Prahy, a to zejména ze zemí EU (viz tab. I),

- realizace společných projektů v rámci iniciativy ES pro nadnárodní spolupráci, která zahrnuje mj. i projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí, ochranu a údržbu přírodních lokalit atd.,

- výměna zkušeností a znalostí v rámci Operačního programu meziregionální spolupráce v rámci této iniciativy jsou podporovány především školení a semináře, konference, výměnné pracovní pobyty, odborné studie a podobně.

Tab. I: Partnerská města hl. m. Prahy

| Partnerská města na základě smlouvy nebo dohody o spolupráci: |
| --- |
| Belgie | Region Brusel |
| Francie | Paříž |
| Německo | Hamburk |
|  | Frankfurt nad Mohanem |
|  | Norimberk |
|  | Berlín |
| Ruská federace | Sankt Petěrburg |
|  | Moskva |
| USA | Chicago |
|  | Phoenix |
| Taiwan | Taipei |
| Japonsko | Kjóto |
| Partnerská města bez smluvního základu: |
| Finsko | Helsinky |
| Izrael | Jeruzalém |
| Litva | Vilnius |
| Lotyšsko | Riga |
| Maďarsko | Budapešť |
| Nizozemí | Rotterdam |
| Rakousko | Vídeň |
| Slovensko | Bratislava |
| Velká Británie | Birmingham |
| Portugalsko | Lisabon |
| Itálie | Řím |
| Korea | Soul |
| Čína | Peking |
|  | Šanghaj |
| Irák | Bagdád |
| Aktivní spolupráce s dalšími městy: |
| Řecko | Atény |
| Švédsko | Stockholm |
| Lucembursko | Lucemburk |
| Slovinsko | Lublaň |
| Polsko | Varšava |
| Itálie | Turín |

2.6 Ekonomické vyhodnocení

2.6.1 Zdroje financování navržených opatření

Pro zajištění navržených opatření k ochraně přírody a krajiny je možné obecně využít některé z následujících skupin finančních zdrojů:

- rozpočet hl. m. Prahy,

- státní rozpočet,

- národní fondy,

- fondy EU,

- prostředky soukromých investorů.

Tyto zdroje lze dále doplňovat např. financováním či spolufinancováním konkrétních projektů přímo ze státního rozpočtu, z prostředků městských částí, z nadačních zdrojů, v rámci výzkumných projektů, propagačních akcí apod.

Dalším zdrojem jsou pak prostředky poskytované přímo na výkon státní správy v oblasti ochrany přírody a prostředky na odbornou činnost státních institucí (zejména AOPK ČR).

2.6.2 Rozpočet hl. m. Prahy

Rozpočet hlavního města je v současnosti rozhodujícím zdrojem financování aktivit směřujících k ochraně přírody. Je nutno předpokládat, že i v budoucnu bude tento zdroj nezastupitelný, a to přes rostoucí podíl dotací z evropských fondů. Jeho význam spočívá nejen v celkovém objemu vynaložených prostředků, ale také v předvídatelnosti financování, která fondovým zdrojů často chybí.

V následujícím přehledu jsou uvedeny výdaje hlavního města Prahy na činnosti související s ochranou přírody dle schválených rozpočtů pro roky 2006 a 2007. Tabulka I uvádí výdaje určené přímo na aktivity k ochraně přírody, tj. např. tvorba ÚSES, obnova ploch zeleně, výsadby lesů, revitalizace toků a stromořadí atd.

Tab. I: Výdaje rozpočtu hl. m. Prahy na ochranu přírody a krajiny v roce 2007 (tis. Kč)

| Název organizace |  |
| --- | --- |
| MHMP - Odbor ochrany prostředí | 305 833 |
| MHPM - Odbor městského investora | 2 135 |
| MHPM - Odbor správy majetku | 1 250 |
| Městské části | 15 629 |
| celkem | 326 785 |

Z přehledu je patrné, že město věnuje na zajištění ochrany přírody a krajiny přes 300 mil. Kč ročně, přičemž hlavním příjemce těchto prostředků je Odbor ochrany prostředí MHMP. Výdaje, které byly z rozpočtu MHMP na rok 2007 uvažovány jako „přímé aktivity k ochraně přírody a krajiny“, jsou pro ilustraci podrobně uvedeny v další tabulce. U OOP MHMP je hlavní samostatnou položkou Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, na kterou je vyčleněno 121 mil. Kč. Z ostatních výdajů je hlavní skupinou obnova a údržba parků a zahrad (celkem 98 mil. Kč) a lesní hospodářství – 58 mil. Kč, z čehož je 7 mil. Kč vyčleněno na výsadbu nových lesů. Na záležitosti vodního hospodářství je v rámci OOP vyčleněno cca 13 mil. Kč. Zbývajících cca 15,5 mil. Kč tvoří výkupy pozemků (3 mil. Kč), ochrana druhů a stanovišť (600 tis. Kč) a ostatní činnosti (12 mil. Kč).

Pro městské části je vyčleněno 15 mil. Kč, převážně na revitalizace nebo vybudování ploch zeleně a na revitalizace toků. Pod OMI MHMP je začleněna položka „Revitalizace Drahaňského potoka“.

Pozn.: Dle sdělení OOP MHMP je ročně vynakládáno celkem cca 85 mil. Kč na údržbu vodních toků a vodních ploch. Tyto výdaje jsou však v konkrétních akcích uvedeny jen částečně, celkem se jedná o cca 25 mil. Kč rozepsaných podle jednotlivých projektů dle návrhu rozpočtu (viz tab. II.). Dalších 465 mil. Kč je však vyčleněno pro rok 2007 na protipovodňovou ochranu města (viz tab. III.) a lze předpokládat, že některé akce v rámci vodního hospodářství jsou financovány z této položky.

Tab. II: Výdaje MHMP na ochranu přírody a krajiny, rok 2007

| Název organizace | Popis | Návrh rozpočtu na rok 2007 (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| MHMP-OOP | Komplex zahrad na Petříně | 3 500 |
| MHMP-OOP | Celospolečenské funkce lesů | 30 300 |
| MHMP-OOP | Výkupy lesních pozemků | 20 900 |
| MHMP-OOP | Ochrana druhů a stanovišť | 600 |
| MHMP-OOP | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 121 701.30 |
| MHMP-OOP | Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 11 900 |
| MHMP-OOP | Letenské sady - obnova ploch zeleně I. kategorie | 8 500 |
| MHMP-OOP | Kinského zahrada - obnova, I. etapa | 12 200 |
| MHMP-OOP | Stromovka - obnova, I. etapa | 28 000 |
| MHMP-OOP | Investice související s areály zeleně I. kategorie | 4 000 |
| MHMP-OOP | Obnova parku na Vítkově | 1 500 |
| MHMP-OOP | Obora Hvězda - obnova | 20 000 |
| MHMP-OOP | Výkup pozemků pro ÚSES | 1 000 |
| MHMP-OOP | Výkupy pozemků | 2 000 |
| MHMP-OOP | Areál Hostivař | 800 |
| MHMP-OOP | Lobkovická zahrada | 1 500 |
| MHMP-OOP | Rekreační park - Hostivař | 500 |
| MHMP-OOP | Realizace nových ploch lesů | 7 000 |
| MHMP-OOP | Rybník (vodojem) - Letenské sady | 200 |
| MHMP-OOP | Areál Cibulka - Motol | 15 000 |
| MHMP-OOP | Přírodně-krajinářský park "U Čeňku" | 2 000 |
| MHMP-OOP | Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl j.n. | 1 000 |
| MHMP-OOP | Ostatní správa ve vodním hospodářství | 11 731.70 |
| MHMP-OSM | Ostatní záležitosti vodního hospodářství | 3 188.10 |
| MHMP-OMI | Revitalizace Drahaňského potoka | 2 135 |
| MČ Praha 9 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 104.10 |
| MČ Praha 12 | Modřanská rokle | 525 |
| MČ Praha 14 | Rekonstrukce parku včetně ohradní zdi a zeleně | 1 500 |
| MČ Praha 16 | Vybudování parku - revitalizace pozemku po Technických službách | 600 |
| MČ Praha 21 | Úprava veřejné zeleně – vybudování lesoparku | 1 700 |
| MČ Čakovice | Obnova cest a stromořadí v krajině | 3 500 |
| MČ Dolní Počernice | Rekonstrukce vodotečí v zámeckém parku | 2 000 |
| MČ Klánovice | Vodoteč Klánovice | 2 500 |
| MČ Lochkov | Rekonstrukce vodní nádrže v centru obce | 1 200 |
| MČ Slivenec | Úprava veřejné zeleně | 500 |
| MČ Zbraslav | Central park | 1 500 |
| Celkem | 326 785 |

V tabulce III jsou pak uvedeny výdaje na další činnosti, které s ochranou přírody souvisejí v širším smyslu: cyklistické stezky, environmentální výchova a osvěta, protipovodňová ochrana, rekonstrukce a údržba dětských hřišť a hřbitovů atd., tj. činnosti které se v různé podobě odrážejí i v návrhové části předkládané Koncepce. Celkem se jedná o dalších 287 mil. Kč v roce 2006 a 280 mil. Kč v roce 2007.

Tab. III: Výdaje rozpočtu hl. m. Prahy na další související aktivity (tis. Kč)

| Název organizace | 2007 |
| --- | --- |
| MHMP-OOP | 64 148 |
| MHMP-OMI (protipovodňová opatření) | 495 000 |
| Městské části | 45 705 |
| Technická správa komunikací | 39 000 |
| Správa pražských hřbitovů | 22 500 |
| NKP Vyšehrad | 1 750 |
| celkem | 668 103 |

2.6.3 Státní rozpočet

Financování nástrojů ochrany přírody ze státního rozpočtu lze předpokládat zejména pomocí standardních mechanismů, kterými jsou:

- financování činnosti Správy CHKO Český kras jakožto příspěvkové organizace (pro opatření navržená v části CHKO zasahující do území města),

- přímá dotace ze státního rozpočtu na konkrétní projekty, jejichž součástí bude i realizace některých opatření k ochraně přírody – využití tohoto zdroje financování lze předpokládat spíše výjimečně.

2.6.4 Národní fondy

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP) je institucí, která je finančním zdrojem pro podporu realizace opatření k ochraně jednotlivých složek životního prostředí. Fond byl zřízen zákonem č. 388/1991 Sb. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení Rady Fondu.

Podmínky pro poskytování podpory pro příslušné období upravuje Směrnice MŽP a zejména její přílohy (Přílohy I a II), které obsahují konkrétní přehled opatření a programů, na které je možné v daném období žádat o podporu. Pro financování opatření na ochranu přírody a krajiny jsou podstatné Přílohy I, konkrétně pak především Příloha I.7., která definuje podpůrný program „3.1. Program péče o přírodní prostředí“. Dále lze využít i program „8. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty“.

( Program 3.1. Program péče o přírodní prostředí – dílčí programy

3.1.1. Zakládání prvků územních systémů ekologické stability (ÚSES)

Předmětem podpory je založení biocenter a biokoridorů, a to zatravněním a výsadbou dřevin, odstraněním nežádoucích náletových dřevin a likvidací kalamitního rozšíření nežádoucích invazních druhů. Opatření musejí být v souladu se schválenou územněplánovací dokumentací, pokud jsou provedeny komplexní pozemkové úpravy, musejí být v souladu s nimi.

3.1.2. Ošetřování stromů a regenerace alejí a parků

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:

- k obnově alejí, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky a nebo je alej vyhlášena jako alej památných stromů, a to na ošetřování stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny,

- k ošetřování památných a cenných starých stromů,

- k obnově historicky cenných nebo památkově chráněných parků a okrasných zahrad, a to odstraňováním náletových dřevin, ošetřováním cenných stromů a výsadbou dřevin,

- k obnově extenzivních sadů, které jsou registrovány jako významné krajinné prvky, a to na ošetřování stromů a na náhradní výsadby za odumřelé dřeviny. Extenzivním sadem se rozumí vysokokmenný sad o výměře minimálně 0,3 ha starší 50 let. Sad nesmí být registrován jako intenzivní sad v registru ÚKZÚZ. Sad musí obsahovat staré odrůdy ovocných dřevin. U extenzivních sadů budou jako podnože dosazovány staré vysokokmenné odrůdy a na ně roubovány místní staré odrůdy. Sad musí dosahovat minimálně hustoty 60 stromů na 1 ha. Na ploše extenzivního sadu nesmí být aplikovány biocidy. Sad nesmí být využíván k podnikání.

Podporu lze poskytnout i v případě, že alej nebo extenzivní sad nemohou být registrovány jako významný krajinný prvek z toho důvodu, že se nacházejí ve zvláště chráněném území.

3.1.4. Péče o zamokřená území a vodní plochy

Předmětem podpory je úhrada nákladů spojených s mimořádnými opatřeními:

- k zachování a obnově vhodných zamokřených a vodních ploch (mokřadů, pramenišť a rašelinišť),

- k odbahňování a opravě technických prvků extenzivně využívaných rybníků o maximální výměře do 8 ha v zájmu ochrany přírody a krajiny (podpora rozvoje významných biotopů, zvýšení biodiverzity),

- k zprůchodnění překážek na vodních tocích pro volně žijící živočichy na již postavených stavbách,

- k napojení nebo zprůtočnění slepých ramen vodních toků a k napojení a zprůtočnění bývalých náhonů, které pozbyly svoji původní technickou funkci.

3.1.5. Realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území

Předmětem podpory jsou opatření a zásahy ke zlepšení přírodního a krajinného prostředí ve zvláště chráněných územích, uvedená ve schválených plánech péče.

3.1.6. Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

Předmětem podpory jsou výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích podle §61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

3.1.7. Realizace schválených záchranných programů

Předmětem podpory je realizace Ministerstvem životního prostředí schválených záchranných programů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Podmínky poskytování dotace

- Finanční podpora na realizaci opatření podle dílčích programů 3.1.1. až 3.1.5. a 3.1.7. se poskytuje fyzickým a právnickým osobám, které vlastní či mají v nájmu pozemky, na nichž je třeba realizovat příslušná opatření. U programu 3.1.7. je možné podporu poskytnout také neziskovým organizacím určených MŽP. Na realizaci opatření dle programu 3.1.2 a 3.1.7. je možno poskytnout podporu rovněž orgánu ochrany přírody. Podpora na výkup pozemků podle dílčího programu 3.1.6. se poskytuje organizačním složkám státu zřizovaným MŽP, jejichž hlavní náplní činnosti je ochrana přírody a krajiny.

- Maximální výše dotace je u programů 3.1.1.-3.1.4. až 80 % pro právnické osoby, které jsou založeny k nepodnikatelským účelům (tj. zejména obce či jiné územní samosprávné celky a jejich organizace, občanská sdružení, nadace atd.), a rovněž pro fyzické nepodnikající osoby. Pro podnikatelské subjekty je limit dotace 40 % z celkové částky. U dílčích programů 3.1.5.-3.1.7. je dotace poskytována až do výše 100 %.

- Finanční podpora se nevztahuje na kácení stromů a na opatření k běžné pravidelné údržbě ploch a porostů. V případě opakujících se opatření dle schválených plánů péče o zvláště chráněná území se podpora poskytuje maximálně na dobu 2 let.

V rámci programu č. 8. Program environmentálního vzdělávání a osvěty jsou pak významné především dílčí programy:

( 8.1. Program podpory environmentálního vzdělávání a osvěty

Předmětem podpory je příspěvek:

- na úhradu nákladů spojených s realizací celostátních, krajských, regionálních nebo městských environmentálních vzdělávacích a osvětových programů,

- na konkrétní ekologické akce regionálních nebo obecních center, poraden a středisek environmentální výchovy,

- na úhradu nákladů souvisejících s vydáváním odborných publikací zaměřených na environmentální tématiku.

Příjemcem jsou v tomto případě výhradně nepodnikatelské právnické osoby (tj. buď samosprávné celky a jejich organizace nebo různá občanská sdružení, nadace apod.). Maximální výše podpory je 70 %, současně je stanoven limit max. 5 mil. Kč na jednu akci ročně.

8.2. Program investiční podpory environmentálního vzdělávání a osvěty pro region NUTS II Praha

Cílem programu je podpora infrastruktury (materiálního a provozního zázemí) center environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, informačních center a environmentálních poraden na území Prahy.

O podporu je možno žádat na výstavbu, rekonstrukci a technické vybavení objektů environmentálních center a poraden, které jsou buď ve vlastnictví žadatele nebo v dlouhodobém pronájmu (nejméně 10 následujících let), v případě, že je po dobu 5 let od podání žádosti každoročně předložen na MŽP a SFŽP a jimi schválen celoroční vzdělávací nebo poradenský plán činnosti včetně zhodnocení činnosti za uplynulý rok.

Příjemcem jsou opět výhradně nepodnikatelské právnické osoby včetně samosprávných celků, maximální výše podpory je 70 %, maximálně 20 mil. Kč na jednu akci ročně.

Krajinotvorné programy Ministerstva životního prostředí

( Program péče o krajinu

Program byl schválen v roce 1996, v návaznosti na zákon o státním rozpočtu. Jeho cílem je především zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody. Program péče o krajinu je partnerským programem za MŽP k dotační politice MZe v problematice mimoprodukční funkce zemědělství.

Program se dělí na dva samostatné podprogramy: Podprogram péče o krajinu, Podprogram péče o zvláště chráněná území. V rámci hl. m. Prahy lze uvažovat pouze s dílčím uplatněním některých opatření Podprogramu péče o krajinu, a to zejména udržení kulturního stavu krajiny – ošetření památných stromů a památných alejí, výsadby nelesní zeleně apod.

( Program revitalizace říčních systémů

Tento program byl přijat vládou ČR v roce 1992 jako první z řady krajinotvorných programů. Vychází z podrobné analýzy současné krajiny především z hlediska hydrologie, hydrogeologie, hydrobiologie a dalších oborů majících vztah k ekologii a její praktické aplikaci při ochraně a tvorbě krajiny.

Cílem programu je podpořit obnovu přírodního prostředí i zdrojů užívaných člověkem. Program předpokládá postupné naplňování biologické rozmanitosti, příznivého uspořádání vodních poměrů a takového uspořádání funkčního využití území, které zajišťuje ochranu přírodních i kulturních hodnot krajiny. Program se soustředí na revitalizace přirozené funkce vodních toků, zakládání a revitalizaci prvků ÚSES vázaných na vodní režim, odstraňování příčných překážek na tocích, revitalizaci retenčních schopností krajiny a výstavbu a obnovu ČOV a kanalizací včetně zakládání umělých mokřadů.

Státní fond dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) je zřízen zákonem č. 104/2000 Sb. ze dne 4. dubna 2000 s účinností k 1. 7. 2000. Účelem Fondu je rozvoj, výstavba, údržba a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. Kromě vlastního financování výstavby a údržby Fond dále poskytuje příspěvky na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na dopravní infrastrukturu. Je také nejvýznamnějším národním zdrojem financování výstavby cyklotras, poskytuje dotaci ve výši obvykle 50-60 % celkových nákladů.

2.6.5 Strukturální fondy Evropské unie

Regionální politika EU a postavení hl. m. Prahy

V rámci regionální politiky Evropské unie je více než třetina rozpočtu EU věnována snížení rozdílů v rozvoji jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverziﬁkaci venkovských oblastí, kde je zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí.

Pro programové období 2007-2013 byly vyhlášeny 3 Cíle Politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU:

- Cíl 1. Konvergence: podpora růstu a tvorby pracovních míst v nejméně rozvinutých členských zemích a oblastech – platí pro celé území ČR kromě Prahy. V rámci tohoto cíle je alokováno cca 97 % celkových prostředků (celkem přes 26 mld. EUR), které budou rozdělovány na základě 8 tématických a 5 regionálních operačních programů.

- Cíl 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: programy pro regiony a orgány regionální správy podporující ekonomické změny v průmyslových, městských a venkovských oblastech – platí výhradně pro Prahu, je pro něj vyčleněno cca 343 mil. EUR. Pro rozdělení podpory jsou zpracovány dva samostatné operační programy (viz dále).

- Cíl 3. Evropská územní spolupráce: podpora harmonického a vyváženého rozvoje na území Unie. Tento cíl přebírá dosavadní iniciativy pro přeshraniční a nadnárodní spolupráci (INTERREG, URBAN, EQUAL, LEADER+) – tento cíl není v rámci ČR územně omezen, tj. platí pro celou ČR včetně Prahy. Přidělené finanční prostředky činí 389 mil. EUR.

Tab. IV: Alokace zdrojů fondů EU pro Českou republiku v období 2007-2013

| €, běžné ceny | 2007-2013 |
| --- | --- |
| Konvergence | 25 959 283 237 |
|  | Regionální konvergence | 17 140 260 798 |
|  | Fond soudržnosti | 8 819 022 439 |
| Konkurenceschopnost (Praha) | 343 321 247 |
| Přeshraniční a nadnárodní spolupráce | 389 051 107 |
|  | z toho: přeshraniční | 275 599 077 |
|  | dodatečná přeshraniční | 75 990 880 |
|  | transnacionální | 37 461 150 |
| Celkem | 26 691 655 59 |

Tab. V: Alokace pro ČR na roky 2007-2013 podle operačních programů

| Operační program | Fond | €, běžné ceny |
| --- | --- | --- |
| Podnikání a inovace | ERDF | 3 041 312 546 |
| Výzkum a vývoj pro inovace | ERDF | 2 070 680 884 |
| Životní prostředí | ERDF + FS | 4 917 867 098 |
| Doprava | ERDF + FS | 5 759 081 203 |
| Lidské zdroje a zaměstnanost | ESF | 1 837 421 405 |
| Vzdělávání pro konkurenceschopnost | ESF | 1 828 714 781 |
| Integrovaný operační program | ERDF | 1 582 390 162 |
| Regionální operační programy | ERDF | 4 659 031 986 |
| Střední Čechy | ERDF | 559 083 839 |
| Jihozápad | ERDF | 619 651 254 |
| Severozápad | ERDF | 745 911 021 |
| Jihovýchod | ERDF | 704 445 636 |
| Severovýchod | ERDF | 656 457 606 |
| Moravskoslezsko | ERDF | 716 093 217 |
| Střední Morava | ERDF | 657 389 413 |
| Praha - Konkurenceschopnost | ERDF | 234 936 005 |
| Praha - Adaptabilita | ESF | 108 385 242 |
| Technická pomoc | ERDF | 247 783 172 |

Financování opatření k ochraně přírody a krajiny z fondů EU v období 2007-2013

Z hlediska podpory opatření k ochraně přírody je podstatným dokumentem Operační program Praha – Konkurenceschopnost, konkrétně pak Prioritní osa Prioritní osa 2: Životní prostředí, Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území.

Oblast podpory 2.1 – Revitalizace a ochrana území

V rámci této oblasti podpory je možné realizovat následující typy projektů s vazbou na ochranu přírody a krajiny:

- Revitalizace opuštěných, poškozených nebo nevhodně využívaných plochy typu „brownfields“.

- Zlepšení kvality přírodního prostředí v revitalizovaných územích a jejich okolí.

- Revitalizace veřejných prostranství v obytných územích.

- Podpora rozšiřování a obnovy ploch zeleně ve městě, včetně realizace prvků ÚSES a ochrany lokalit systému Natura 2000.

- Zlepšení vodní bilance a kvality povrchových a podzemních vod – posílení retenční schopnosti území, zlepšení odtokových poměrů a čistoty vody pomocí revitalizace vodních toků včetně revitalizace vodních nádrží a doprovodné městské zeleně. Zahrnuje úpravy koryt, vyčištění a úpravy okolí vodních toků, výsadby nových stromů a keřů, odbahnění nádrží a zvětšení retenčních objemů zadržované vody.

- Protipovodňová ochrana území – program je zaměřen na menší vodní toky (Rokytka, Botič nebo Šárecký potok). Podporována budou opatření malého rozsahu, doplňující významnější, již realizovanou protipovodňovou ochranu Prahy.

- Snížení hlukové zátěže – budování ozeleněných protihlukových valů a vysazování pásů stromů, keřů a další doprovodné zeleně podél komunikací.

Podporovány budou individuální projekty s minimální výší celkových výdajů na jeden projekt 1 mil. Kč. Maximální výše je 25 mil. EUR, což je hranice pro tzv. velké projekty v oblasti životního prostředí.

Příjemci mohou být:

- hlavní město Praha,

- městské části hl. m. Prahy,

- organizace zřízené a založené hl. m. Prahou a městskými částmi hl. m. Prahy,

- nestátní neziskové organizace.

Celkem je na celou Prioritní osu 2 – Životní prostředí vyčleněno 58,7 mil. EUR z prostředků EU, dalších 10,4 mil. EUR tvoří spolufinancování z národních zdrojů. V tom je ovšem vedle výše popsané oblasti 2.1. zahrnuta také oblast 2.2. „Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů“.

Mezi projekty s vazbou na ochranu přírody a krajiny lze zahrnout i některé projekty podporované v rámci Prioritní osy 1: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, Oblast podpory 1.1., a to zejména výstavbu cyklostezek, případně i doplňkovou zeleň v rámci staveb pro veřejnou dopravu (především u tramvajových tratí).

2.6.6 Fond soudržnosti

Fond soudržnosti, který nepatří mezi strukturální fondy, poskytuje prostředky na velké investiční projekty v sektorech životního prostředí a dopravy (transevropské dopravní sítě) v členských státech Unie, jejichž HDP je nižší než 90 % průměru EU. Tuto podmínku Česká republika splňuje (momentálně představuje její HDP na obyvatele asi 61 % průměru EU). Fond se specificky nezaměřuje na regionální politiku.

Z oblastí, které mají vazbu na předkládanou koncepci, je možné uvažovat o podpoře z tohoto fondu pro investiční akce na vodních tocích v rámci protipovodňových opatření velkého rozsahu.

2.6.7 Nadnárodní a meziregionální spolupráce

Iniciativa ES pro přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci (ES Interreg) se pro období 2007-2013 stala samostatným cílem politiky soudržnosti EU. Jedná se o výše uvedený Cíl 3, nazvaný Evropská územní spolupráce. V rámci hl. m. Prahy lze uvažovat využití dotací z programů nadnárodní a meziregionální spolupráce.

( Nadnárodní spolupráce

Program zahrnuje obecně mezinárodní projekty vedoucí ke zlepšení životního prostředí, ochranu a údržbu přírodních lokalit, společné zavádění strategií pro ochranu přírodního bohatství, dále mezinárodní projekty protipovodňové ochrany atd. Nezbytným předpokladem je ovšem nadnárodní charakter projektu, tj. podmínkou je účast více partnerských měst nebo institucí z různých zemí středoevropského prostoru.

( Meziregionální spolupráce (Interreg IV C)

Pro meziregionální spolupráci je připravován program společný pro všechny členské státy - Operační program meziregionální spolupráce, který vznikl jako pokračování iniciativy ES Interreg IIIC. Jedná se spíše o doplňkový finanční zdroj, který je zaměřen především na výměnu zkušeností, znalostí a postupů. Jedná se např. o projekty výměny zkušeností v oblasti integrovaného a udržitelného přístupu k říčnímu hospodaření, inovace přístupů k územnímu plánování v environmentálně citlivých lokalitách apod.

2.6.8 Využití soukromých investic

V Praze existuje v současné době výrazný tlak na investiční výstavbu, v jejímž důsledku dochází k záboru volných ploch v okrajových částech města i k nežádoucímu zahušťování zástavby v centrální oblasti. Je proto vhodné vyžadovat ze strany investorů realizaci zmírňujících opatření např. ve formě obnovy parkových ploch, výsadby nové zeleně, realizace části ÚSES, revitalizace určitého úseku vodního toku apod.

K tomuto účelu slouží zákonem stanovený institut náhradních výsadeb podle §9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.

Ze zákona vyplývá, že náhradní výsadby lze uložit tehdy, dochází-li v rámci investiční akce ke kácení dřevin. Z hlediska naplňování záměrů ochrany přírody je žádoucí využívat tento zdroj finančních prostředků v maximální možné míře.

Finanční rozsah náhradních výsadeb je dán vyčíslením hodnoty odstraňovaných dřevin. Je však zapotřebí vypracovat jednotný seznam či databázi připravených projektů, kde je možné výsadby realizovat (např. založení prvků ÚSES, revitalizace toků, výsadby stromořadí, izolační zeleň u komunikací atd.), neboť tyto projekty jsou připravovány v rámci různých odborů a oddělení MHMP, městských částí nebo organizací města.

2.7 Shrnutí a závěry

Závěrečná rekapitulace uvádí shrnutí zásadních dlouhodobých strategických cílů ochrany přírody a krajiny na území hlavního města Prahy. Jejich naplnění je podmíněno systémovým zajištěním celé řady dílčích cílů, úkolů a opatření uvedených v tomto úkolu.

Pořadí dále uvedených strategických cílů nevyjadřuje jejich významovou posloupnost. Výsledný pozitivní efekt je podmíněn jejich koordinovaným a vyváženým naplňováním.

- Dlouhodobé zachování pestrých přírodních podmínek, které vyplývají zejména z utváření terénu a geologické stavby území hlavního města Prahy. Ve vybraných lokalitách zajistit důslednou ochranu zvýšených hodnot neživé a živé přírody (např. geologické profily, biotopy, ekosystémy, organismy), které jsou na přírodní podmínky vázány.

A.1 Zachování soustavy zvláště chráněných území a její případné doplňování ze spektra lokalit se zvýšenou přírodovědnou hodnotou, které budou soustavně sledovány a vyhodnocovány.

A.2 Dále nepřipouštět zástavbu v přímé návaznosti na hranici zvláště chráněných území. Soustavně prověřovat případnou potřebu vyhlášení individuálního ochranného pásma, včetně specifikace jeho rozsahu a potřebného režimu.

A.3 Sledovat a pravidelně vyhodnocovat návštěvnost zvláště chráněných území. V případě zjištění neúměrného zatížení reagovat úpravou režimu návštěvnosti zvláště chráněného území.

A.4 Dále rozvíjet účelně rozmístěnou a dostatečně dimenzovanou síť rekreačně atraktivních ploch přiměřeně vybavených pro každodenní a krátkodobou rekreaci v přírodním prostředí (při jejich lokalizaci se vyhýbat zejména zvláště chráněným územím, plochám ÚSES, lokalitám vysoké až mimořádné hodnoty a přírodovědně hodnotným lokalitám). Tímto způsobem snižovat rekreační zatížení zvláště chráněných území.

A.5 Zajistit trvalé a pravidelné financování managementu zvláště chráněných území, včetně jejich účelné ochrany před invazními druhy.

A.6 Systémově zajistit odborný a vědecký výzkum zvláště chráněných území (ZCHÚ) a vyhodnocování jeho výsledků. Vyhodnocení využívat pro upřesnění režimu ZCHÚ a jeho managementu, pro zdůvodnění potřeby ochranného pásma a pro exaktně podloženou argumentaci orgánů ochrany přírody a krajiny ve správních řízeních.

- Smysluplné využití přírodního a plošného potenciálu, který představuje na území hlavního města Prahy relativně vysoký podíl zemědělské půdy. Preferovat jeho využití pro posílení mimoprodukčních funkcí příměstské krajiny a pro posilování a vytváření obytného charakteru pražské krajiny.

B.1 Výrazně omezit a zpomalit stávající trend intenzivního převodu zemědělské půdy na zastavěné a zpevněné plochy. Posoudit zastavěné území z hlediska rozsahu jeho současných územních rezerv. Jedná se především o zastavěné a zpevněné plochy, jejichž stávající funkční využití bylo ukončeno nebo je z různých důvodů nežádoucí.

B.2 Nízký podíl lesů, které mají nezastupitelný význam pro zvláštní i obecnou ochranu přírody a krajiny, pro každodenní rekreaci obyvatel Prahy, pro vodní retenci území apod., je potřeba soustavně a výrazně zvyšovat. Předpokládaný dlouhodobý útlum využití zemědělské půdy k produkci potravin vytváří možnost převodu zemědělské půdy na les. Tím nedojde k trvalé ztrátě přirozených půd a jejich potenciálu. Zalesňování zemědělských půd provádět na základě systémového vyhodnocení území z hlediska jeho vhodnosti k zalesnění.

B.3 Na území hlavního města Prahy nejsou rovnoměrně rozmístěny plochy, které by bylo možné využívat pro každodenní rekreaci v přírodním prostředí. Část zemědělské půdy perspektivně využít pro založení přírodně krajinářských parků s přiměřeným vybavením pro každodenní a krátkodobou rekreaci.

B.4 Na základě výsledků v oblasti plánování vod využít část zemědělské půdy (např. v údolních nivách, pramenných oblastech) pro vodní retenci území a pro přírodě blízké formy protipovodňové ochrany (například rozlivová území, suché poldry).

B.5 Podporovat přírodě blízké formy obhospodařování zemědělské půdy (například ekologické zemědělství) ve vazbě na území se zvýšeným významem pro ochranu přírody a krajiny.

B.6 Ve vybraných okrajových polohách dlouhodobě připustit konveční formy zemědělského hospodaření, zejména ve vazbě na sousední oblasti s vysokým přírodním potenciálem pro zemědělskou produkci (s cílem optimalizace využití produkčního potenciálu nejúrodnějších půd). Tyto oblasti s preferencí zemědělské produkce by mimo jiné měly být jedním z limitů proti srůstání sídel v zázemí hlavního města Prahy.

- Systémové zajištění prostupnosti městské a příměstské krajiny pro pěší, cyklisty a pro další nemotorový pohyb v území. Účelové komunikace a stezky dimenzovat s ohledem jak na jejich předpokládané dlouhodobé zatížení, tak na potřebu zajistit nezbytné plochy pro doprovodnou vegetaci.

- Nepřipouštět srůstání sídel v příměstské části území. Jejich dlouhodobou urbanistickou koncepci řešit tak, aby mezi jednotlivými sídly zůstávala „cezura“ nezastavěného území. Tyto meziprostory jsou důležité jak pro jejich obyvatele, tak pro přírodní systémy vázané na „volnou“ krajinu.

- Neztratit potenciál veřejných ploch se zelení, který poskytují současná sídliště. Jejich dlouhodobé využití řešit bez ztráty tohoto potenciálu (například výraznějším zahušťováním zástavby, vytvářením bariér pro pohyb jejich obyvatel, jejich privatizací).

- Účinnější koordinace a společné řešení zájmů v ochraně přírody a krajiny se sousedními správními obvody. Přirozené vymezení přírodních daností se nepřekrývá se správním členěním území. Systémové řešení zjištěných problémů (např. návaznost a funkčnost ÚSES, vodní režim v území a ochrana přírodních společenstev vázaných na vodní toky, protipovodňová ochrana, rekreační prostupnost širšího zázemí) nelze zajistit v rámci jednoho správního obvodu.

- Soustavná osvěta týkající se zdravého životního stylu ve vazbě na přírodní prostředí. Jeho rozvoj, možnosti a limity jeho aplikování. S ohledem na rychle se měnící městský životní styl (ve kterém ubývají fyzicky náročné činnosti a zvyšuje se podíl sedavého způsobu zaměstnání, často vázaného na dlouhodobý pobyt před monitory počítačů) představuje relaxace a pohyb v přírodním prostředí nenahraditelný způsob kompenzace a relaxace.

- Zajišťovat systémovou osvětu a vzdělávání obyvatel a návštěvníků hlavního města Prahy v oblasti ochrany přírody. Důraz a pozornost je nutné věnovat dětem a mládeži. Zejména pro tuto věkovou skupinu představuje velkoměsto specifické prostředí s omezenými možnostmi kontaktu s přírodním prostředím. Měnící se životní styl a využívání volného času dětí a mládeže nevytvářejí podněty k poznávání základních přírodních principů. Celkově lze konstatovat, že se u mladé městské generace nerozvíjejí či „atrofují“ složky osobnosti potřebné pro život v přirozeném světě.

2.8 Stanovení indikátorů

Indikátory byly stanoveny na podkladě návrhů vyplývajících ze SEA – upraveno a doplněno.

| Referenční cíl | Číslo indikátoru | Indikátor (ukazatel) | Parametr (jednotka) | Kritéria |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Současný stav | Trend vývoje časové řady | Komentář trendu vývoje a návrh opatření |
| Zastavení poklesu biodiverzity | 1 | Počet ZCHÚ Přírodní památky Přírodní rezervace Národní přírodní památky CHKO Český kras | ks | 88 (2006) 66 15 7 zasahuje pouze částí |  |  |
|  | 2 | Rozloha ZCHÚ (bez části CHKO) | ha | cca 2 200 ha, 4,4% z celkové rozlohy území |  |  |
|  | 3 | Přírodní parky | ks | 11 |  |  |
|  | 4 | Přírodní parky | ha | cca 9705 ha, 19,7% z celkové rozlohy území |  |  |
|  | 5 | Registrované VKP | ks | 20 |  |  |
|  | 6 | Památné stromy | ks | 140 |  |  |
|  | 7 | Natura 2000 EVL PO | ks | 8 8 0 |  |  |
| Environmentálně příznivé využívání krajiny | 8 | Míra „urbanizace“ území (podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové rozlohy správního území obce) | % | 45 |  |  |
|  | 9 | Indikace obytného charakteru území (podíl zahrad a sadů z celkové rozlohy správního území obce) | % | 9,4 |  |  |
|  | 10 | Koeficient ekologické stability (podíl stabilních a nestabilních ploch) | číslo | 0,30 |  |  |
|  | 11 | Lesnatost území (podíl lesních ploch z celkové rozlohy správního území obce) | % | 9,9 |  |  |
|  | 12 | Podíl trvalých travních porostů z celkové rozlohy správního území obce | % | 1,7 |  |  |
|  | 13 | Podíl vodních ploch a toků z celkové rozlohy správního území obce | % | 2,2 |  |  |
|  | 14 | Míra podílu ekologicky labilní orné půdy z celkové rozlohy správního území obce | % | 30,9 |  |  |
|  | 15 | Zemědělský význam území (podíl zemědělské půdy z celkové rozlohy správního území obce) | % | 42,1 |  |  |
|  | 16 | Podíl výměry I. třídy ochrany z celkové výměry zemědělského půdního fondu | % | 39,9 |  |  |
|  | 17 | Podíl výměry I. a II. třídy ochrany půdního fondu z celkové výměry zemědělského půdního fondu | % | 51,9 |  |  |
|  | 18 | Podíl výměry plochy zastavěného území, kterou určil územní plán k přestavbě | % | Začít sledovat po vydání nového ÚP |  |  |
|  | 19 | Podíl obyvatel města bydlících ve vzdálenosti do 300 m od veřejného prostranství většího než 5000 m2 | % obyvatel | Začít sledovat po vydání nového ÚP |  |  |
|  | 20 | Rozloha údolních niv v nezastavěném území | ha | Vymezit údolní nivy a začít sledovat po vydání nového ÚP |  |  |
|  | 21 | Rozloha území určených k rozlivům povodní | ha | Začít sledovat po vydání nového ÚP |  |  |
|  | 22 | Pravidelné vyhodnocování „Vegetační mapy“ z hlediska: - vývoje rozsahu spektra sledovaných kategorií, - vývoje podílu sledovaných skupin, do kterých roztřídila sledované kategorie tato koncepce | ks % | Sledované spektrum: 64 kategorií skupina 0 – 2,3 % území zcela přeměněné skupina 1 – 48,3 % území s nízkou mírou přírodního charakteru skupina 2 – 25,9 % území s podprůměrnou mírou přírodního charakteru skupina 3 – 13,8 % území s průměrnou mírou přírodního charakteru skupina 4 – 1,8 % území s převahou přírodního charakteru skupina 5 – 6,7 % území s relativně nejvyšší mírou přírodního charakteru vodní plochy 1,2 % |  |  |
| Ochrana neobnovitelných přírodních zdrojů | 23 | Podíl plochy nezastavěného území z celkové rozlohy správního území obce | % | Začít sledovat po vydání nového ÚP |  |  |
|  | 24 | Trvalý zábor ploch zemědělské půdy pro účely výstavby celkem ZPF I. tř. ochrany půdy I. a II. tř. ochrany půdy | ha | Začít sledovat od následujícího roku po schválení této koncepce |  |  |
|  | 25 | Trvalý úbytek kategorie ploch zeleně vyznačených ve vydaném ÚP v důsledku jejich následného převodu na jiné funkční využití | ha | Začít sledovat po vydání nového ÚP |  |  |
| Péče o vodní a mokřadní ekosystémy, revitalizace vodních biotopů | 26 | Počet evidovaných mokřadů (Ramsar) | ks | Sledovat po schválení POP |  |  |
|  | 27 | Rozloha dochovaných mokřadů (Ramsar) | ha | Sledovat po schválení POP |  |  |
|  | 28 | Počet přírodních nebo přírodě blízkých ploch stojatých vod | ks | Sledovat po schválení POP |  |  |
|  | 29 | Rozloha přírodních nebo přírodě blízkých ploch stojatých vod | ha | Sledovat po schválení POP |  |  |
|  | 30 | Délka přírodních nebo přírodě blízkých říčních tepen | km | Sledovat po schválení POP |  |  |
|  | 31 | Délka přírodních nebo přírodě blízkých ostatních toků | km | Sledovat po schválení POP |  |  |
| Ochrana povrchových a podzemích vod | 32 | Počet parametrů ve IV. a V. třídě jakosti vody v říčních tepnách (4 uváděné profily) | ks | Sledovat po schválení POP |  |  |
|  | 33 | Délka toků se IV. a V. třídou jakosti vody | km | Sledovat po schválení POP |  |  |

# Footnotes

Zejména ve srovnání s ostatními krajskými koncepcemi.

Funkční i prostorové.

Tj. v odůvodněných případech i za hranicí zvláště chráněného území.

K zalesňování přistupovat systémově s cílem posílit ekologickou stabilitu labilních segmentů území, zvýšit rekreační nabídku pro každodenní rekreaci v méně atraktivních segmentech krajiny navazujících na intenzivně osídlené části města.

Pojmem „volná krajina“ se zde míní segmenty krajiny v současné době nezastavěné a dlouhodobě nezastavitelné. Průřezově plní „volná krajina“ funkce zastoupených ekosystémů, napomáhá při udržování biologické rozmanitosti, zachovává nebo umožňuje obnovu ekosystémových služeb v daném území a umožňuje vhodné a udržitelné využívání přírodních zdrojů. Ekosystémovými službami jsou míněny procesy a podmínky přírodních ekosystémů, které podporují činnost člověka a udržují existenci člověka na Zemi. Jedná se například o fotosyntézu, vytváření zásob vody, tvorbu půdy, udržování poměru prvků v atmosféře, opylování, apod. V zázemí města vytváří volná krajina prostory nezastupitelně využitelné zejména pro každodenní a krátkodobou rekreaci obyvatel a/nebo návštěvníků města.

Bývá označována jako „sídelní kaše“.

Počínaje komunikacemi se šířkou „na výjimku“, chybějícími chodníky až po absenci veřejných prostranství, parkově upravených ploch a parků.

Často s odůvodněním, že nejsou k dispozici prostředky na jejich údržbu a nové funkční využití zajistí odstranění neudržovaných ploch.

Jak při zahušťování zastavěného území, tak na nově zastavitelných plochách.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny v územních studiích sledovat zejména: nezbytné podmínky obecné ochrany přírody a krajiny; ochrany krajinného rázu mimo přírodní parky; „klíčové plochy“ z hlediska lokálního vodního režimu území a ekologické stability území; rozmístění přírodovědně hodnotných biotopů; upřesnění vymezení ÚSES na základě podrobnějších znalostí území a jeho přírodovědných hodnot; vymezení ploch zemědělské půdy s nadprůměrně vysokým produkčním potenciálem; stávající průchodnost území pro pěší a cyklisty; plochy vhodné k zalesnění apod.

Zeleň je často navržena na zbytkových „plochách“, které nelze již využít pro výstavbu. Rozdrobené zbytkové plochy zeleně sice mohou ve svém součtu splnit požadovaný koeficient zeleně, ale neumožňují koncepční řešení ploch funkční zeleně.

Mimo lokality zvýšeného zájmu ochrany přírody.

Zejména vegetačním doprovodem. Parametry a kvalita stezek by měla umožnit dostatečný komfort uživatelů.

Nejen v závislosti na předpokládaném zatížení jednotlivých úrovní, radiál, okruhů či dílčích úseků. Součástí stezek je i doprovodná vegetace. Parametry umožní bezkolizní existenci stromů v dospělém věku.

Ploch i účelových stezek, které je propojují.

Například vozidla na elektropohon, koňské povozy a jiné ekologicky vhodné formy přepravy apod.

Sousední obce, Středočeský kraj.

Viz návrhy opatření.

Na území Středočeského kraje je komplikovanější situace. V územně plánovací dokumentaci kraje (ZÚR) se lze zabývat pouze regionální a nadregionální úrovní v měřítku cca 1:100 000. V podrobnějším měřítku se tyto jevy řeší na úrovni jednotlivých obcí, včetně místní úrovně. Následně by návaznost měly zajistit územně analytické podklady.

Pro případy, že z následného ověřování funkčnosti prvku ÚSES vyplyne potřeba zvětšit jeho parametry.

Relativně čisté prostředí se zvýšeným podílem vegetace, se standardem a parametry odpovídajícími počátku 3. tisíciletí.

Chůze a běh patří mezi přirozené relaxační prostředky od psychické zátěže a stresu.

Dospělý strom má větší prostorové požadavky než právě zasazený výpěstek. Jedná se například o vzdálenost od staveb, inženýrských sítí, jiných dřevin apod.

Např. rekreační, vodohospodářská, ekologická, krajinářská funkce.

Lesní porosty, trvalé travní porosty, stepní společenstva, vodní plochy a vodoteče, drobné pozemky orné půdy apod.

V oblasti Prahy se jedná zejména o dub, habr, lípu, buk.

Například z hlediska bezpečnosti.

Posílením obecné ochrany přírody a krajiny; zlepšením vodní retence území; využitím části ZPF pro netechnické formy protipovodňové ochrany; pro posílení stability ekologicky labilních segmentů krajiny; pro rozšíření spektra možností krátkodobé rekreace založením přírodně krajinářských parků apod.

Z analýzy prof. Bašeho vyplývá potenciál skrytý v zónách označených v podkladové studii 4a.

Zejména skladových a komerčních areálů, které extenzivně využívají zastavěné a ostatní plochy.

Například efektivní využití již realizované technické či dopravní celoměstské infrastruktury.

Analýzami byla také prokázána erozivní ohroženost zemědělské půdy. Silnou vodní erozí je ohroženo 2,8 % ZPF a silnou větrnou erozí 9 % ZPF. Trvalé travní porosty představují jedno z přirozených protierozivních opatření.

Součást územně analytických podkladů.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nelze občasný rozliv vody z vodotečí chápat jako jednoznačně negativní faktor. Naopak, řada přírodních společenstev je na takovém režimu vod závislá.

Například požadavek ekologicky a pohledově kultivovaného provedení technicky upravených koryt v intravilánech.

Vodohospodářských, přírodních, krajinných nebo rekreačních.

Při výstavbě nejsou většinou akceptovány, což se následně negativně projeví při přívalových deštích.

Doporučený program by měl do jisté míry kompenzovat to, že hl. m. Praha se svými spravovanými toky příliš nevstupovalo do tvorby návrhu revitalizačních opatření pro plán oblasti povodí dolní Vltavy.

Studie provedené v prvním realizačním období POP jsou podstatnou přípravou na období následující.

V současné době se pracuje v rámci projektu RainDROP, jenž je součástí programu INTERREG IIIB, CADSES, na vytvoření Rámcové směrnice společenství v oblasti vodní politiky, jež má sloužit k zavádění pravidel hospodaření s dešťovou vodou, tzv. storm-water-management (SWM), v zemích regionu CADSES. Směrnice integrace SWM dle pravidel trvale udržitelného rozvoje se v těchto zemích stane podkladem pro změny v legislativě, změny ekonomických podmínek, technických předpisů a norem téměř všech stavebních oborů a hlavně změny v myšlení a přístupu k odvodňování urbanizovaných území.

Novým fenoménem využití volných prostorů navazujících na zástavbu jsou zejména v Německu přírodní dětská hřiště ve smyslu tvorby pestré struktury přírodních biotopů. Výsledky výzkumu vztahu dětí k přírodním plochám na hraní – „prostory pro poznávání přírody vlastní zkušeností“ – prokázaly, že i samotné děti zvláště ve věku 6-8 let preferují tyto plochy ve srovnání s dobře vybavenými komerčními hřišti. Odborníci se shodují, že je důležité, aby děti vyrůstaly s možností kontaktu s přírodou. Pramen: Naturerfahrungsräume, Ein Ansatz zur Naturvermittlung in Stadtgebieten, K. Reidl, příspěvek na konferenci Perspektiven und Bedeutung von Stadtnatur für Stadtentwicklung, 1.Tagung des Kompetenznetzwerkes Stadtökologie Conturec, 26.-28. 11. 2006, Technische Universität Darmstadt.

Například plochy pro parkování motorových vozidel.

Navržený systém lze chápat jako nedílnou součást „Zeleného pásu“.

Viz návaznost na vizi „Zelené tepny a vlásečnice pro pěší a cyklisty“.

Kompromis musí obsahovat takové řešení, které dopravním stavbám umožní plnit požadované přepravní vazby za přijatelných provozních podmínek.

Viz grafické přílohy č. U8 – Regulační plán Prahy r. 1931 a U9 – Územní plán Prahy r. 1951.

Jedná se zejména o živočišné druhy vyšších savců.

Zejména železniční tratě, dálnice a rychlostní komunikace.

Podle konkrétních podmínek rozhodnout o potřebě oplocení dopravní stavby (potřebné jak z hlediska ochrany živočichů, tak z hlediska bezpečnosti silničního provozu).

Které má narůstající trend se zvyšováním intenzity dopravy a klesající trend vyplývající ze zdokonalování provozu spalovacích motorů a kvality paliva.

Riziko znečištění palivem z vozidla a převáženými látkami při dopravních nehodách.

V roce 2006 se předpokládalo dokončení hlavních chybějících silničních úseků v období 2010-2012.

Viz například Aplikovaná vegetační mapa – grafická příloha č. 32.

Dostatečně dimenzované přemostění představuje menší migrační překážku pro organismy vázané na pobřežní ekosystémy. I negativní vliv na vodní ekosystémy (například rozdíly v oslunění, okysličování vody apod.) je menší.

Který bude umístěn ve vzdálenosti požadované dopravní normou, čímž se zvýší plošné nároky. Doprovodná vegetace liniových staveb však patří k základním faktorům, které podmiňují zapojení technických staveb do krajiny. Při návrhu doprovodných dřevin vycházet z autochtoních druhů a z dřevin, které snášejí zhoršené podmínky v okolí dopravních staveb (změněné půdní podmínky v násypech a výkopech, zasolení půd, exhalace apod.).

Například devastace Skalního potoka v ZCHÚ Slavičí údolí vlivem výstavby tunelu SO 514 či devastace Komořanského a Cholupického potoka v důsledku stavební činnosti SO 514 – při ražení průzkumných štol došlo ke stržení podzemních vod.

Zejména vize „Zelené radiály“ a „Zelené tepny a vlásečnice pro pěší a cyklisty“.

V době zpracování čistopisu byly zahájeny práce na novém územním plánu hlavního města Prahy (například bylo zpracováno zadání ÚP, rozpracovány územně analytické podklady apod.). Nově vznikající informace související s územním plánováním nebylo možné promítnout do této kapitoly čistopisu.

Ve srovnání s ostatními kraji.

Podle nového Stavebního zákona, který platí od 1. 1. 2007, se jedná o „Zásady územního rozvoje“.

Územní rozhodnutí představuje propojovací článek mezi územním plánováním a stavebním řádem.

Z přechodných ustanovení Stavebního zákona vyplývá povinnost obce nahradit územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru schválenou po 1. červenci 1992 územním plánem.

Zejména s ohledem na nízkou lesnatost území.

Od roku 2007 musí být podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuty s orgánem ochrany přírody a krajiny v rámci zpracování územního plánu. Oblasti a místa krajinného rázu jsou součástí územně analytických podkladů. Jejich vymezení je zpracováváno v 1. pololetí 2008.

V podkladové studii arch. Havrdy se uvádí: „Nezastavitelné svahy pražských údolí a nezastavěné břehy části pražských potoků jsou nejcennější přírodní partie (nebo alespoň přírodě blízké) ve vnitřní části urbanizované krajiny. Je to princip zelených klínů, zakotvený v územním plánu hl. m. Prahy), který je důležitým základem celoměstského systému zeleně i územního systému ekologické stability. Je to princip uchovávaný již 80 let od vzniku Velké Prahy a Regulačního plánu Velké Prahy a okolí koncem 20. let minulého století, který přebíraly i všechny poválečné územní plány Prahy (viz výkresy č. U8 a U9).“

Některé požadované aspekty jsou sledovány při vymezování oblastí a míst krajinného rázu.

Citace z podkladových studií jsou vyznačeny kurzívou.

Volná krajina, která v současné době v ČR ztrácí hodnotu „rodinného stříbra“, nemůže být nadále pojímána jen jako zbývající výplňový prostor mezi existujícími a rozšiřovanými zastavěnými prostory. Je většinovým prostorem s oprávněným nárokem na vlastní, systematickou koncepci.

Například: snadnější dostupnost ploch volné „pobytové“ krajiny, které mají určité uvážené parametry, odvozené od velikosti přilehlých souborů (počtů obyvatel) – a to podle povahy a četnosti zájmů (denní, časté, občasné).

www.env.cz/AIS/web-pub.nsf

Metodický pokyn (Návrh) odboru ochrany přírody MŽP ČR k uplatňování §12 zákona č. 114/1992 Sb. Ochrana přírody, ročník 51, 9/1996. Praha: Environs, Agentura ochrany přírody a krajiny, 1996. s. 226-227

Zákon č. 186 ze dne 14. března 2006 o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění. Článek XXVI se týká změny zákona o ochraně přírody a krajiny. V bodě 1 tohoto článku se §12 doplňuje odstavcem 4, který včetně poznámky pod čarou č. 9a zní: (4) Krajinný ráz se neposuzuje v zastavěném území a v zastavitelných plochách, pro které je územním plánem nebo regulačním plánem stanoveno plošné a prostorové uspořádání a podmínky ochrany krajinného rázu dohodnuté s orgánem ochrany přírody (viz §43 odst.1 a §61 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu - Stavební zákon).

Pod „měkkými“ formami turistiky se rozumí takové aktivity, které příliš nezatěžují přírodu a krajinu a nevyvolávají enormní nároky na infrastrukturu. Jde zejména o pěší turistiku (jogging, nordicwalking), v územích méně zranitelných i o cykloturistiku a nenáročné a nedestruktivní „outdoorové“ aktivity. Naopak pod „tvrdými“ formami turistiky se rozumí obvykle hromadné formy rekreace s velkými dopady na přírodu a značnými požadavky na infrastrukturu, jako jsou různá sportovní zařízení, aquaparky, zábavní centra, golfová hřiště atd. Jedním z rysů „tvrdé turistiky“ je vysoká frekvence individuální automobilové dopravy, vyžadující budování rozsáhlých parkovacích kapacit.

Například evidovat a sledovat vývoj ploch zeleně v členění dle základních sídelních jednotek (ZSJ). To umožní vyhodnocovat vývoj ploch zeleně (dle kategorií uvedených v územním plánu Prahy) ve vztahu k počtu obyvatel dílčích částí města. Nepostačuje totiž vyhodnocovat změny za celé správní území hlavního města Prahy. Například 10 ha zalesnění na okraji území „zakryje“ výrazně negativní úbytek 5 ha zeleně v centrální části města.

Perspektiven und Bedeutung von Stadtnatur für Stadtentwicklung, 1.Tagung des Kompetenznetzwerkes Stadtökologie Conturec, 26.-28. 11. 2006, Technische Universität Darmstadt.

Včetně kašen, fontán,vodotrysků, pítek apod.

Příměstské lesy; Zdeněk Poleno; SZN Praha 1983

Viz urbanistické „Podkladové studie“.

Zejména trvalé travní porosty.

Jako součást naplňování vize „Zelené radiály“.

S ohledem na reálné možnosti zajištění průzkumů a na účelnost a efektivnost vynaložených prostředků.

V tomto odstavci jsou využity náměty z „Připomínek ke Koncepci ochrany přírody na území Prahy z hlediska ekologie člověka“; Mgr. Emilie Strejčková, v Praze 20. 9. 2007; více informací viz www.detiamesto.cz.

I v potřebné vzdálenosti vně zvláště chráněného území.

Například pro vodní režim území, k zajištění prostorových nároků organismů (včetně člověka) na „nezastavěnou“ krajinu apod.

Například přírodní parky, údolní nivy.

Například dílčí povodí, biochory, biotopy, oblasti a místa krajinného rázu.

Údaje z Ročenky Praha ŽP 2006, zdroj: http://envis.praha-mesto.cz/ (kzwyylmuqws4cjuf0jiskz45)/ rocenky/ Pr06_htm/ index.htm.

Pro indikátory 8-15 vycházet z údajů ÚHDP (zdroj ČÚZK).

Například v pětiletých cyklech.

Nezastavěným územím se míní pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo zastavitelných ploch; zastavěné území a zastavitelné plochy se vymezují při zpracování územních plánů.

Změnou územního plánu.

Sledovat za jednotlivé základní sídelní jednotky, za které je evidován počet obyvatel.

POP – plány oblastí povodí.